УДК 683.34.001.4:006.354(476)

# РАЗРАБОТАН

Управлением средств и систем охраны Департамента охраны  МВД Республики Беларусь.

# ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Департаментом охраны МВД Республики Беларусь

# РАЗРАБОТЧИКИ

Брель И.Д., Бураковский В.Н., Игнатьев К.В., Полиенко А.Н.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

# ДАТА ВВЕДЕНИЯ с 1.01.2006 г.

Содержание

| 1. | Область применения | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные ссылки | 7 |
| 3. | Определения | 9 |
| 4. | Общие положения | 13 |
| 5. | Классификация объектов | 14 |
| 6. | Техническая укреплённость | 16 |
| 6.1. | Ограждения периметра, отдельных участков территории | 16 |
| 6.2. | Ворота и калитки | 18 |
| 6.3. | Контрольно-пропускной пункт (КПП) | 18 |
| 6.4. | Водопропуски, воздушные трубопроводы, подземные коллекторы | 19 |
| 6.5. | Стены, перекрытия, перегородки зданий и помещений | 19 |
| 6.6. | Дверные конструкции | 20 |
| 6.7. | Оконные конструкции | 21 |
| 6.8. | Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы | 23 |
| 6.9. | Запирающие устройства | 23 |
| 6.10. | Дополнительные требования к технической укрепленности помещений касс предприятий и учреждений | 24 |
| 6.11. | Дополнительные требования к технической укрепленности и организации хранения товарно-материальных ценностей магазинов. | 27 |
| 6.12. | Дополнительные требования к технической укреплённости объектов культуры, располагающихся в зданиях современной постройки или зданиях, не являющихся историческими и архитектурными памятниками | 30 |
| 6.13. | Дополнительные требования к технической укреплённости складских зданий и помещений предприятий и организаций | 32 |
| 6.14. | Дополнительные требования к технической укреплённости обменных пунктов | 33 |
| 6.15. | Дополнительные требования к технической укреплённости учреждений банков | 33 |
| 6.16. | Дополнительные требования к технической укреплённости объектов для хранения наркотических средств и психотропных веществ | 33 |
| 6.17. | Дополнительные требования к технической укреплённости объектов почтовой связи РО «Белпочта» | 33 |
| 6.18. | Дополнительные требования к технической укреплённости объектов для хранения оружия и боеприпасов, а также объектов, предназначенных для осуществления деятельности по изготовлению печатей и штампов | 34 |
| 6.19. | Дополнительные требования к технической укреплённости объектов, используемых для осуществления деятельности по разработке и производству знаков почтовой оплаты, государственных казначейских билетов, облигаций и других государственных ценных бумаг, документов с определенной степенью защиты, обеспечиваемых государством, а также специальных материалов для защиты их от подделки. | 34 |
| 6.20. | Дополнительные требования к технической укреплённости помещений охраны объектов подгруппы А I | 35 |
| 6.21. | Дополнительные требования к технической укреплённости зданий районных (городских) судов | 36 |
| 6.22. | Дополнительные требования к технической укреплённости отделений психиатрических экспертиз Государственной службы медицинских судебных экспертиз | 38 |
| 6.23 | Дополнительные требования к технической укреплённости противотуберкулезных, венерологических и нарколо-гических диспансеров (больниц, отделений) для лечения лиц, в отношении которых назначены судом принудительные меры безопасности и лечения. | 44 |
| Приложения |  |
| А | Нормативные документы, регламентирующие техническую укреплённость объектов, согласованные с МВД Республики Беларусь и Департаментом охраны МВД Республики Беларусь | 46 |
| Б | Класс защиты конструктивных элементов | 47 |
| В | Характеристики основного ограждения | 49 |
| Г | Характеристики ворот | 50 |
| Д | Характеристики дверных конструкций | 51 |
| Е | Способы усиления дверных конструкций | 53 |
| Ж | Характеристики оконных конструкций | 55 |
| З | Характеристики строительных конструкций | 57 |
| И | Характеристики запирающих устройств | 59 |
| К | Классификация противовзломных дверей по СТБ 51.2.04 | 62 |
| Л | Классификация противовзломных окон по СТБ 51.2.05 | 64 |
| М | Классификация противовзломных роллет, жалюзи, рулонных решеток, секционных ворот по СТБ 51.2.03 | 66 |
| Н | Классификация противоударных и противовзломных стекол по РД 28/3.001 и СТБ 51.2.06 | 68 |
| О | Классификация инженерно-технических средств защиты к воздействию стрелкового оружия | 69 |
| П | Классификация сейфов, дверей хранилищ и хранилищ к взлому по РД 28/3.003 и СТБ 51.2.01 | 70 |
| Р | Требования по технической укреплённости и оснащению системами сигнализации объектов почтовой связи РО «Белпочта» | 72 |
| С | Перечень требований к помещениям, предназначенным для осуществления деятельности по изготовлению печатей и штампов (Приложение 2 к постановлению МВД Республики Беларусь от 31. 10. 2003 г. № 250) | 82 |
| Т | Перечень требований к помещениям и условиям размещения оружия, его основных частей, боеприпасов, необходимых для осуществления деятельности, связанной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газовым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия (Приложение 3 к постановлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31. 10. 2003 г. № 250) | 84 |
| У | Перечень требований к размещению оружия, его основных частей, боеприпасов, при осуществлении деятельности, связанной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газовым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия (Приложение 4 к постановлению Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31. 10. 2003 г. № 250) | 86 |
| Ф | Инструкция о требованиях к технической укрепленности и оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ. | 87 |
| Х | Инструкция о порядке приемки, хранения, продажи и учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на базах, складах и в магазинах всех форм собственности на территории Республики Беларусь. | 98 |
| Ц | Классы стойкости обменных пунктов к взлому и воздействию стрелкового оружия по СТБ 51.4.01-96 | 105 |
| Ч | Инструкции о требованиях к технической укрепленности обменных пунктов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и расчетно-кассовых центров, создаваемых на базе обменных пунктов | 107 |
| Ш | Толщина защитных ограждающих конструкций в зависимости от материала и требуемого класса стойкости к взлому по СТБ 51.2.01 и РД 28/3.003 | 110 |

1. Область применения

1.1. Настоящий руководящий документ устанавливает требования к технической укреплённости объектов различных форм собственности с целью противодействия преступным посягательствам на них.

1.2. Требования настоящего руководящего документа распространяются на вновь проектируемые, реконструируемые и технически перевооружаемые объекты, охраняемые или передаваемые под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь (далее - подразделения охраны).

Техническая укреплённость действующих объектов, договоры на охрану которых уже заключены, должна быть приведена в соответствие с требованиями настоящего руководящего документа в сроки, устанавливаемые в актах комиссионного обследования.

1.3 Настоящий руководящий документ не распространяется на объекты, техническая укреплённость которых регламентирована нормативными документами МВД Республики Беларусь, либо нормативными документами других министерств, ведомств и организаций, согласованными с МВД Республики Беларусь и Департаментом охраны МВД Республики Беларусь. На таких объектах требования настоящего руководящего документа могут быть использованы при отсутствии в вышеуказанных документах каких-либо положений по технической укрепленности или при необходимости замены одних инженерно-технических средств защиты другими в пределах одного класса защиты.

Перечень действующих нормативных документов МВД Республики Беларусь и документов, согласованных с МВД Республики Беларусь и Департаментом охраны МВД Республики Беларусь, приведен в приложении А к настоящему руководящему документу.

1.4. Для  определения необходимых мер по приведению технической укреплённости объектов в соответствие с требованиями настоящего руководящего документа проводится их комиссионное обследование с участием представителей подразделения охраны и других заинтересованных ведомств. По завершению обследования составляется акт, в котором должны быть отражены: вид охраны, штатная численность личного состава, количество и дислокация постов, мероприятия по технической укреплённости, характер и условия размещения товарно-материальных ценностей, другие функциональные и строительные особенности объектов.

1.5. Мероприятия по технической укреплённости объектов, располагающихся в зданиях, представляющих из себя историческую или культурную ценность, а также в уникальных зданиях, определяются комиссионно с участием представителей заказчика, подразделений охраны и представителей других заинтересованных ведомств. При этом допускается отступление от настоящих требований и применение нестандартных технических решений, не ухудшающих надежность охраны объекта.

Конкретные технические  решения  по  каждому  такому объекту должны быть оформлены актом и согласованы как с подразделениями  охраны,  так  и  с другими органами Государственного надзора.

1.6. При проектировании или реконструкции объектов, передаваемых под охрану подразделениям охраны, совместно с проектной организацией и по согласованию с подразделениями охраны, составляется техническое задание на техническую укреплённость объектов. Разработанная на основе технического задания проектная документация согласовывается с подразделениями охраны.

1.7. При установке на объектах для обеспечения требуемой технической укреплённости металлических решеток, решетчатых роллет на оконных и дверных проемах ограждающих конструкциях должны соблюдаться  требования ППБ 1.04, СНиП 2.02.02, для чего необходимо использовать раздвижные, распашные или сворачивающиеся решетки по классу защиты не уступающие стационарным, предусматривать мероприятия, позволяющие оперативно освободить защищаемые проемы для эвакуации людей во время пожара.

2. Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Декрет Президента Республики Беларусь от 19 августа 2004 года № 6          «О мерах по совершенствованию деятельности Департамента охраны Министерства внутренних дел».

РД 28/3.001-2004 Защитное остекление. Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3.002-2004 Роллеты и жалюзи противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3.003-2004 Сейфы и хранилища ценностей. Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3.006-2005 Технические средства и системы охраны. Тактика применения технических средств охранной сигнализации.

ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия.

ГОСТ 5089-97 Замки и защелки для деревянных дверей. Типы и основные размеры.

ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия.

ГОСТ 5727-88 Е Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия.

ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия.

ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия.

ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.

ГОСТ 12767-80 Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.

ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия.

ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

СТБ 51.2.01-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Сейфы и хранилища ценностей. Технические условия.

СТБ 51.2.03-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний.

СТБ 51.2.04-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Двери противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний.

СТБ 51.2.05-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Окна противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний.

СТБ 51.2.06-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Стекло высокопрочное. Классификация. Технические требования и методы испытаний.

СТБ 51.4.01-96 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Пункты обменные. Классификация и общие технические требования.

СТБ 51.3.01-96 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов. Классификация и общие технические требования.

СТБ 1138-98 Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия.

СТБ 1151-99 Панели стеновые внутренние и блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

СТБ 1185-99 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия.

СТБ 1250-2000  Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения.

ОСТ 3-1901-85 Покрытие оптических деталей. Классификация и обозначение.

Пособие П5-03 к СНиП 2.08.02-89. Проектирование зданий банков.

СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре.

СНиП 2.09.02-85* (изд. 1991 г.) Производственные здания.

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия и здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 2.11.01-85* (изд. 1991 г). Складские здания.

СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования.

СНиП  3.02.01-98  Склады нефти и нефтепродуктов.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

ППБ 1.04-2002 Общие правила пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений.

Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.09.2004 года № 205 дсп «Об утверждении Инструкции о требованиях к оснащению системами охраны и пожарной сигнализации изоляторов органов внутренних дел для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц, специальных приемников при органах внутренних дел и специальных приемников для содержания арестованных в административном порядке, а также техническому обслуживанию данных систем».

Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31.10.2003 года № 250 «О лицензировании отдельных видов деятельности Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь Министерства финансов Республики Беларусь от 14.04.2004 года № 16/66 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки, хранения, продажи и учета изделий из драгоценных металлов и  драгоценных камней на базах, складах и в магазинах всех форм собственности на территории Республики Беларусь».

Требования по технической укрепленности и оснащению системами сигнализации объектов почтовой связи РО «Белпочта».

Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4.04.2005 г. № 105/9               «Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укрепленности и оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ».

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8.09.2005 г. № 129/277               «Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укрепленности обменных пунктов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и расчетно-кассовых центров, создаваемых на базе обменных пунктов».

3. Определения

В настоящем руководящем документе применяются следующие основные термины и определения.

Ворота – дверь, габариты которой позволяют обеспечить пропуск автотранспорта, предназначенная для открывания и закрывания проезда.

Дверь – устройство, состоящее из дверной коробки и подвижно закрепленным дверным полотном или полотнами, которое в закрытом положении фиксируется в дверной коробке замком, запирающим устройством или засовом, предназначенное для открывания и закрывания проема или прохода.

Жалюзи – инженерно-технические средства защиты, представляющие собой решетчатые ставни из параллельно расположенных подвижных (перемещающихся вдоль направляющих и (или) поворачивающихся около продольной оси) полосообразных элементов (пластин), предназначенные для перекрытия и защиты проема ограждающей конструкции.

Замковое устройство - устройство, обеспечивающее секретность отпирания двери, а также управляющее действием запирающего механизма или блокирующее движение его силовых элементов (по РД 28/3.003 и СТБ 51.2.01).

Защитное остекление – остекление, выполненное на основе высокопрочного стекла (по РД 28/3.001).

Инженерно-технические средства защиты – средства, применяемые для обеспечения необходимого противодействия несанкционированному проникновению на охраняемые объекты, взлому и другим преступным действиям. К инженерно-техническим средствам защиты относятся решетки, ставни, противовзломные и пуленепробиваемые двери, окна, роллеты, жалюзи, защитное остекление и т.п. (по СТБ 1250).

Категория охраняемого объекта – комплексная оценка объекта, учитывающая его экономическую и иную (например, культурную) значимость, в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, сложности обеспечения требуемой охраны.

Люк – дверь, отличающая от обычной двери конфигурацией, местом расположения, пространственной ориентацией и габаритами.

Нарушитель – лицо, пытающееся проникнуть или проникшее на охраняемый объект без разрешения ответственного лица, пользователя, владельца или жильца (по СТБ 1250).

Объект жизнеобеспечения – совокупность жизненно важных материальных, финансовых средств и услуг, сгруппированных по функциональному предназначению и используемых для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в медицинском, санитарно-эпидемиологическом, информационном, транспортном, коммунально-бытовом обеспечении и другие).

Объект повышенной опасности – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрыво-, пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Организационные меры охраны: Система мероприятий по организации охранной деятельности и координации действий органов и лиц, её осуществляющих (по СТБ 1250).

Особо важный объект – объект, значимость которого определяется органами государственной власти Республики Беларусь с целью определения мер по защите интересов государства, юридических и физических лиц от преступных посягательств и предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе и обществу, а также от возникновения чрезвычайной ситуации.

Охраняемый объект – предприятие, организация, их часть (помещение, комната) или комбинация, на которых имеется действующая система охраны (или по СТБ 1250).

Передаточный узел - элемент конструкции, включающий раму с пуленепробиваемым стеклом и устройством для приема и выдачи денег, предназначенный для обеспечения визуального наблюдения за обстановкой при совершении кассовых операций и ведении переговоров с клиентом.

Предкладовая – помещение, расположенное смежно с хранилищем (кладовой) ценностей, предназначенное для проведения операций с ценностями, защищенное от взлома, устойчивое к воздействию опасных факторов пожара (по      РД 28/3.003 и СТБ 51.2.01).

Противовзломная дверь – дверь в сборе, состоящая из дверной коробки, дверного полотна, запирающего механизма и замкового устройства и обеспечивающая нормируемую защиту помещения от несанкционированного проникновения путем взлома (по СТБ 51.2.04).

Противовзломное окно - окно, которое в закрытом и запертом состоянии в течение времени, определенного классом стойкости, выдерживает прилагаемые нагрузки и препятствует несанкционированному проникновению в защищаемое помещение (по СТБ 51.2.05).

Противовзломная роллета - роллета, предназначенная для защиты оконных, дверных и гаражных проемов от несанкционированного проникновения путем взлома (по СТБ 51.2.03).

Пуленепробиваемая дверь - дверь, предназначенная для защиты людей и имущества, находящихся внутри помещения, от воздействия стрелкового оружия (по СТБ 51.2.04).

Пуленепробиваемое окно - окно, предназначенное для защиты людей и имущества, находящихся внутри помещения, от воздействия стрелкового оружия (по СТБ 51.2.05).

Пуленепробиваемая роллета - роллета, полотно которой используется в качестве защиты персонала, находящегося внутри оборудованного ею объекта, от возможного поражения пулями из стрелкового оружия (по СТБ 51.2.03).

Противовзломное стекло - многослойная структура, полученная на основе стекла и полимера с единым сечением защитных слоев по всей поверхности и временно препятствующее умышленному прорубанию в нем отверстия, через которое может проникнуть человек (по СТБ 51.2.06)

Противоударное стекло - однослойная или многослойная структура, полученная на основе стекла и полимера с единым сечением защитных слоев по всей поверхности и выдерживающая удар брошенного предмета (палка, камень и т.п.) без образования сквозного отверстия (по СТБ 51.2.06)

Пуленепробиваемое стекло - однослойная или многослойная структура, задерживающая пулю, выпущенную из ручного стрелкового оружия, без пробоины (по СТБ 51.2.06).

Противовзломное остекление - остекление, выполненное на основе противовзломного стекла (по РД 28/3.001).

Противоударное остекление - остекление, выполненное на основе противоударного стекла (по РД 28/3.001).

Пуленепробиваемое остекление - остекление, выполненное на основе пуленепробиваемого стекла (по РД 28/3.001).

Режимные меры охраны -  система мероприятий по установлению и соблюдению на охраняемом объекте пропускного и внутриобъектового режимов (по СТБ 1250).

Решётка стационарная - решетка, представляющая собой геометрически неизменяемую конструкцию из скрепленных между собой прутьев (стержней).

Решётка – инженерно-техническое средство защиты, представляющее собой не сплошную конструкцию из взаимно переплетенных и скрепленных между собой прутьев, полос или профилей и предназначенное для защиты проемов в ограждающей конструкции.

Роллета – инженерно-техническое средство защиты, предназначенное для перекрытия и защиты проема в ограждающей конструкции и состоящее из роллетного полотна и устройств для управления перемещением полотна вдоль проема.

Роллетное полотно - элемент конструкции роллеты, предназначенный для перекрытия и защиты проема и состоящий из подвижных, соединенных между собой полосообразных элементов (реек) и торцевых ограничителей (по                         СТБ 51.2.03).

Сейф – металлический одностенный или двустенный шкаф с площадью внутреннего основания не более 2 м2 без наполнителя или с размещенным между стенками наполнителем, затрудняющим взлом или ослабляющим воздействие опасных факторов пожара, оснащенный дверью, запирающейся замком (системой замков) или запирающим механизмом (по СТБ 51.2.01).

Сейфовая комната – помещение для хранения ценностей в противовзломных сейфах.

Система охраны объекта - совокупность взаимоувязанных организационных мероприятий (режимных, организационных и технических мер и способов охраны), применяемых для обеспечения защиты охраняемых объектов (имущества) от противоправных посягательств

Способы охраны - совокупность мероприятий и действий лиц, осуществляющих охранную деятельность, по защите охраняемых объектов и обеспечению безопасности охраняемых лиц от противоправных посягательств

Примечание. К способам охраны могут быть отнесены: установление пропускного режима, оборудование охраняемых объектов техническими средствами охраны, патрулирование, выставление постов, осмотр охраняемых объектов, задержание и досмотр лиц, совершающих противоправные посягательства на охраняемые объекты и физические лица, применение оружия, специальных средств и т. д. (по СТБ 1250)

Ставня (ставень) – инженерно-техническое средство защиты, представляющее собой подвижную сплошную конструкцию, обеспечивающую отдельно или совместно с другими инженерно-техническими средствами защиты защиту проемов в ограждающей конструкции.

Стекло высокопрочное – однослойная или многослойная структура, полученная на основе стекла и полимера с единым сечением защитных слоев по всей поверхности, оказывающая определенное сопротивление силовому воздействию (по РД 28/3.001).

Технические меры охраны - система мероприятий по оснащению объекта охраны техническими средствами и системами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (по СТБ 1250)

Технические средства охраны - конструктивно законченные, выполняющие самостоятельные функции устройства, в том числе аппаратно-программные, входящие в состав системы охраны объектов и физических лиц (по СТБ 1250)

Технические системы охраны - совокупность совместно действующих технических средств охраны, установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций (системы охранной сигнализации, передачи извещений, контроля и управления доступом, телевизионные системы видеонаблюдения и т.п.) (по СТБ 1250).

Техническая укрепленность объекта (инженерно-техническая укреплённость объекта)  – совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

Ущерб от преступного посягательства – экономические, экологические или социальные последствия (убытки, потери) от преступного посягательства на охраняемый объект.

Хранилище (кладовая) ценностей - строительное сооружение с площадью внутреннего основания более 2 м2, предназначенное для хранения ценностей, документов и носителей информации, защищенное от взлома, устойчивое к воздействию опасных факторов пожара и соответствующее V - XIII классам стойкости к взлому (по РД 28/3.003 и СТБ 51.2.01).

4. Общие положения

4.1 Требования настоящего руководящего документа устанавливают порядок и способы оснащения объектов элементами технической укрепленности  с целью противодействия преступным посягательствам на них.

4.2 Основой обеспечения надежной защиты объектов от преступных посягательств является их надлежащая техническая укрепленность в сочетании с оборудованием техническими системами охраны.

4.3 Инженерно-технические средства защиты, такие как решетки, роллеты, ставни, жалюзи, решетчатые двери, используемые для обеспечения требуемой технической укреплённости охраняемого объекта, должны устанавливаться изнутри объекта или между строительными конструкциями (оконными рамами, перегородками) для обеспечения стойкости объекта к взлому в течение времени, необходимого для прибытия группы задержания или лиц, осуществляющих охрану объекта, после поступления сигналов о проникновении от технических систем охраны.

В зависимости от категории объекта комиссиями, принимающими объект под охрану, в обоснованных случаях (объект относится к архитектурным памятникам и предполагает наличие наружных решеток и т.п.) может быть принято решение об установке  отдельных классов роллет снаружи, при этом они должны в обязательном порядке блокироваться системами охранной сигнализации на подъем (открытие).

4.4 В обоснованных случаях комиссия, проводящая обследование объекта, может принять решение об отступлении от требований настоящего руководящего документа и применении нестандартных технических решений, не ухудшающих надежность охраны объекта.

Конкретные технические решения по каждому такому объекту должны быть согласованы с областными (Минским городским) управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

5. Классификация объектов

5.1. В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, исторических, культурных и культовых ценностей, размещенных на охраняемом объекте, последствий от возможных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории подразделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: А I и А II, Б I и Б II.

Объекты подгрупп А I и А II – это особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, разбой, терроризм и другие), на которых в соответствии с уголовным законодательством Республики Беларусь могут привести к крупному, особо крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу, предприятию, экологии или иному владельцу имущества.

Объекты подгрупп Б I и Б II – это объекты, хищения на которых в соответствии с уголовным законодательством Республики Беларусь могут привести к ущербу в размере до 250 базовых величин и свыше 250 соответственно.

5.1.1 Объекты подгруппы А I

- объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, включенные в Перечень объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны МВД Республики Беларусь, подготовленный в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 19 августа 2004 г. № 6;

- объекты по производству, хранению и реализации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, токсичных веществ, сильнодействующих ядов и химикатов (базы аптекоуправлений, аптеки, склады медрезерва, научные, медицинские и другие учреждения, заведения в практике которых используются эти вещества);

- ювелирные магазины, базы, склады и другие объекты, использующие в своей деятельности ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни (предприятия по обработке драгоценных камней и металлов, ремонту и изготовлению ювелирных изделий и т.п.);

- объекты для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов (склады оружия, боеприпасов; комнаты хранения оружия  и боеприпасов стрелковых тиров, учебных заведений, учреждений банков, охотничьих и спортивных магазинов и др.);

- объекты по переработке, хранению и использованию радиоактивных веществ и материалов, приборов с ионизирующим, электромагнитным, лазерным, акустическим излучением (складские и производственные помещения научных, медицинских и других учреждений, в практике которых используются радиоизотопные вещества и приборы с ионизирующим излучением и т.п.);

- объекты с хранением ценных предметов старины, искусства и культуры государственного значения (музеи, картинные галереи, фондохранилища музеев, научных библиотек, церкви, соборы, костелы и другие культовые учреждения );

- объекты кредитно-финансовой системы (банки, операционные кассы вне кассовых узлов, дополнительные офисы, пункты обмена валют и т.п.);

- кассы предприятий, организаций и учреждений, головные кассы крупных торговых предприятий;

- сейфовые комнаты, предназначенные для хранения денежных средств, ценных бумаг, ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней, наркотических средств и психотропных веществ;

- объекты по производству и хранению бланков строгой отчетности, знаков почтовой оплаты, государственных казначейских билетов, облигаций и других государственных ценных бумаг, документов с определенной степенью защиты, обеспечиваемых государством, специальных материалов, других средств и методов их защиты от подделки;

- объекты с хранением документов, содержащих информацию, относящуюся к государственной или служебной тайне (помещения специальных частей, архивы, спецбиблиотеки, 1-е отделы, помещения с хранением материалов расследования уголовных дел и т.п).

- другие аналогичные объекты и имущественные комплексы.

5.1.2 Объекты подгруппы А-II (специальные помещения объектов особо важных и повышенной опасности):

- депозитарии, хранилища и кладовые денежных и валютных средств, ценных бумаг;

- хранилища ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней;

- хранилища секретной документации, изделий;

- специальные хранилища взрывчатых, наркотических, психотропных, ядовитых, бактериологических, токсичных и психотропных веществ и препаратов;

- специальные фондохранилища музеев и библиотек.

5.1.3 Объекты подгруппы Б I:

- объекты с хранением или размещением изделий технологического, санитарно-гигиенического и хозяйственного назначения, нормативно-технической документации, инвентаря и другого имущества;

- объекты мелкооптовой и розничной торговли (павильоны, палатки, ларьки, киоски и другие аналогичные объекты).

5.1.4 Объекты подгруппы Б II:

- объекты с хранением или размещением товаров повседневного спроса, продуктов питания, компьютерной техники, оргтехники, видео- и аудиотехники, кино- и фотоаппаратуры, натуральных мехов, кожи, автомобилей и запасных частей к ним, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 13 % объема готовой продукции и другого аналогичного имущества.

Объекты, не вошедшие в перечни, классифицируются по ближайшему аналогу с учетом возможного риска и ущерба вследствие  преступного посягательства на них.

5.2 Каждой подгруппе объектов должен соответствовать определенный класс (степень) защиты конструктивных элементов (ограждающих конструкций и элементов технической укрепленности). Класс защиты – комплексная оценка, учитывающая размещение, прочностные характеристики, особенности конструктивных элементов и показывающая степень достаточности  обеспечения надлежащей защиты объекта, оборудованного системой охранной сигнализации.

Требуемый класс защиты к конструктивным элементам для различных подгрупп объектов приведен в приложении Б.

5.3 Перечни конструкций и материалов, с помощью которых достигается требуемый класс защиты объекта, приведены в приложениях В – И. Допускается применение других конструкций и материалов, которые по прочности и по возможности проникновения через них не уступают конструкциям и материалам, указанным в приложениях.

5.4 В случаях, когда материальные, художественные, исторические, культурные и культовые ценности, размещены не на всей площади отдельных категорий объектов подгруппы АI, а в его отдельных помещениях, то  комиссия. обследующая объект, может принять решение об установлении класса защиты, соответствующего требованиям к объектам подгруппы АI, только к этим помещениям, а не ко всему объекту в целом.

6. Техническая укрепленность

6.1 Ограждения периметра, отдельных участков территории

6.1.1 Ограждения подразделяют на основное, дополнительное и предупредительное.

6.1.2 Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), вьезд транспорта или затруднить проникновение нарушителей на охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускной пункт (КПП).

6.1.3 Ограждение должно выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих примененние технических средств охраны.

Высота основного ограждения территории охраняемых объектов, не относящихся режимным предприятиям и объектам, перечень которых определяется соответствующими министерствами и ведомствами, должна приниматься в соответствии с СН 441. Высота основного ограждения режимных предприятий и объектов должна быть не менее 2,5 м.

6.1.4 К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. Окна первых этажей этих зданий, выходящие на неохраняемую территорию должны оборудоваться металлическими решетками, а при необходимости – и металлическими сетками.

6.1.5 Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также незапираемых дверей, ворот и калиток.

6.1.5 Выбор конструкций и материалов основного ограждения объекта, обеспечивающих требуемую надежность защиты объекта, производится в соответствии с СН 441 и приложениями Б и В.

6.1.7 Дополнительное ограждение должно устанавливаться для усиления основного ограждения. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается на основное ограждение, если высота последнего не менее 2,5 м. Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты типа «Спираль АКЛ», спиральный барьер безопасности «Егоза», плоское колючее ленточное заграждение «Егоза» или иное устройство. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа должно устанавливаться под основным ограждением с заглублением в грунт не менее 50 см. Оно должно выполняться в виде бетонированного цоколя или сварной решетки из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с ячейками размерами не более 150 х 150 мм, сваренной в перекрестиях.

6.1.8 На крышах одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению, следует также устанавливать дополнительное ограждение.

6.1.9 Предупредительное ограждение рекомендуется устанавливать на объектах подгруппы А I. Оно может располагаться как с внешней, так и с внутренней стороны основного ограждения. Высота предупредительного ограждения должна быть не менее 1,5 м. На предупредительном ограждении должна размещаться табличка типа «Не подходить! Запретная зона» и другие.

6.1.10 Предупредительное ограждение должно быть просматриваемым и выполняться из штакетника, металлической сетки, гладкой или колючей проволоки или другого материала.

6.1.11 Для удобства обслуживания технических средств охраны, связи, оповещения и освещения, осмотра местности предупредительное внутреннее ограждение следует разбивать на отдельные участки. На каждом участке должна быть предусмотрена калитка, оборудованная запирающим устройством в соответствии с п.6.2.7.

6.1.12 При невозможности оборудования уязвимых мест ограждения техническими средствами охраны, необходимо размещать в этих местах посты охраны (постовые «грибки») или проводить другие инженерно-технические и организационные мероприятия по усилению охраны.

6.1.13 При необходимости вдоль основного ограждения периметра между основным и внутренним предупредительным ограждениями устраивается зона отторжения.

В зоне отторжения размещаются:

- средства охранной сигнализации;

- охранное освещение;

- телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные);

- посты охраны (постовые «грибки»);

- средства связи постов и нарядов охраны;

- указательные и предупредительные знаки.

6.1.14 Зона отторжения должна быть тщательно спланирована и расчищена. В ней не должно быть никаких строений и предметов, затрудняющих применение технических средств охраны и действий служб безопасности. Зона отторжения может быть использована для организации охраны объекта с помощью служебных собак. В этом случае зона отторжения должна иметь предупредительное сетчатое или штакетное ограждение высотой не менее 2,5 м. Ширина зоны отторжения, в котрой размещаются технические средства охраны периметра, должна превышать ширину их зоны обнаружения.

6.1.15 Для обнаружения следов посторонних лиц при попытке проникновения через охраняемую территорию, следует применять контрольно-следовую полосу (КСП), которая представляет собой полосу разрыхленного и выровненного грунта шириной не менее 3,0 м. При ограниченной зоне отторжения вдоль периметра допускается уменьшение ширины КСП до 1,5 м.

6.1.16 На КСП не должно быть предметов, способствующих проходу нарушителя и затрудняющих обнаружение их следов.

6.1.17 Необходимость устройства КСП должна определяться комиссионно при обследовании объекта на предмет приема под охрану.

6.2 Ворота и калитки

6.2.1 Ворота устанавливаются на автомобильных и железнодорожных въездах на территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.

6.2.2 Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

6.2.3  Ворота с электроприводом и дистанционныим управлением должны оборудоваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.

6.2.4 Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного срабатывания.

6.2.5 Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состояниии ворот должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха (от минус 40 0 С до плюс              50 0 С), прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов.

6.2.6 При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).

Редко открываемые ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой территории должны запираться на засовы и висячие (навесные) замки.

6.2.7 Калитку следует запирать на врезной, накладной замок или на засов с висячим замком. Усиление защиты калиток рекомендуется выполнять аналогично способам усиления дверей и их коробок приведенным в приложении Е.

6.2.8 На отдельных участках территории с внешней стороны ворот на объектах подгруппы АI следует устанавливать специальные устройства для ограничения скорости движения автотранспорта, а на особо важных объектах – противотаранные устройства или использовать шлюзовую систему ворот.

6.2.9 Выбор конструкций и материалов ворот, обеспечивающих надежность защиты объекта, производится в соответствии с приложениями Б и Г.

6.3 Контрольно-пропускной пункт (КПП)

6.3.1 Объект, на котром установлен пропускной режим или планируется его введение, должен оборудоваться КПП для прохода людей и проезда автотранспорта.

6.3.2 КПП должен обеспечивать необходимую пропускную способность прохода людей и проезда автотранспорта.

6.3.3 В зависимости от категории объекта на КПП рекомендуется предусмотреть:

- помещение для хранения и оформления пропусков (карточек);

- камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта;

- комнату досмотра;

- помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств охраны.

6.3.4 Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охранным освещением и стационарными средствами досмотра должны размещаться в помещении КПП или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. В последнем случае должен исключаиться доступ к устройствам управления посторонних лиц.

6.3.5 Для осмотра автотранспорта на КПП должны быть оборудованы смотровые площадки, эстакады, а для осмотра железнодорожного транспорта – вышки с площадками.

6.3.6 Окна КПП и двери должны оборудоваться инженерно-техническими средствами защиты соответствующего класса (приложение Д и Ж). Для контроля подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на территорию объекта должны быть оборудованы смотровыми окошками или «глазками».

6.3.7 Для прохода людей через КПП необходимо предусмотреть коридор, оборудованный турникетами.

6.4 Водопропуски, воздушные трубопроводы, подземные коллекторы

6.4.1 Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (кабельные, канализационные) при диаметре труб или коллектора от 300 до 500 мм, выходящие с территории объектов подгруппы АI должны оборудоваться на выходе с охраняемого объекта металлическими решетками. Решетки должны изготовляться из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размером не более 150 х 150 мм, сваренных в перекрестьях. В трубах или коллекторах большего диаметра, где есть возможность применения инструмента взлома, необходимо устанавливать решетки, заблокированные охранной сигнализацией на разрушение или открывание.

6.4.2 Воздушные трубопроводы, пересекающие ограждение периметра, должны оборудоваться элементами дополнительного ограждения: козырьком из колючей проволоки, спиральным барьером безопасности «Егоза» или инженерным средством защиты типа «Спираль АКЛ». Спиральный барьер безопасности «Егоза» и инженерное средство защиты «Спираль АКЛ» разворачиваются по верху трубопровода или вокруг него.

6.5 Стены, перекрытия, перегородки зданий и помещений

6.5.1 Наружные  и внутренние стены зданий, перекрытия пола и потолка помещений объектов должны быть труднопреодолимым препятствием для проникновения нарушителей и иметь соответствующий класс защиты от взлома (приложение Б), который достигается правильным выбором строительных материалов для их изготовления.

В приложениии З приведены характеристики материалов и конструкций, обеспечивающих надлежащую степень защиты стен, перекрытий пола и потолка.

6.5.2 При проектировании новых объектов необходимо предусматривать строительство стен, перекрытий пола и потолка из бетона и кирпича, отвечающим требованиям приложения З. На находящихся в эксплуатации объектах усиление стен, перегородок, перекрытий пола и потолка до требуемого класса защиты должно производиться с помощью металлических решеток или сеток, соответствующим требованиям приложения З, устанавливаемых с внутренней стороны помещения по всей площади. Решетки (сетки) приваривариваются к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100 х 50 х 6 мм, пристреливаемым четырьмя дюбелями), с шагом не более 500 х 500 мм. После установки решетки (сетки) должны быть замаскированы штукатуркой или облицовочными панелями.

Допускается по согласованию с областными (Минским городским) управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь установка решеток (сеток) с наружной стороны помещения.

6.6 Дверные конструкции

6.6.1 Двери объектов и их помещений, люки (далее – дверные конструкции) должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку.

6.6.2 Дверные конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений объекта и обладать достаточным классом защиты  к разрушающим воздействиям. Выбор конструкций и материалов дверей, оценка их устойчивости, а также способы усиления имеющихся на объекте дверных конструкций приведены в приложениях Б, Д и Е.

6.6.3 Входные наружные двери на объект, по возможности, должны открываться наружу. Их следует оборудовать не менее двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга или одним врезным (накладным) и одним навесным замками.

При применении сертифицированных дверей количество и класс замков указывается в соответствующей документации на дверь.

6.6.4 Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней частях одного дверного полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 мм 2 , глубина отверстия для нее - не менее 30 мм.

6.6.5 Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на объект, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью. Дополнительная дверь объектов подгрупп БI и БII должны быть не ниже 1 класса защиты, а для объектов подгрупп АI – не ниже 2-го. Выбор конструкций и материалов дополнительных дверей производится в соответствии с приложением Д. Класс защиты основной входной двери и дополнительной допускается менять местами.

При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, выдающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома двери.

6.6.6 Дверные проемы входов в специальные помещения объектов подгрупп АI и БII, в которых хранятся ценности (объекты подгруппы АII, сейфовые и оружейные комнаты, кассы предприятия и другие аналогичные помещения, требующие повышенных мер защиты), должны быть оборудованы дополнительной запирающейся металлической решетчатой дверью. Дополнительная дверь обеспечивает как защиту от скоротечной кражи, так и защиту персонала в помещении при работе с открытой входной дверью. Класс защиты дополнительной двери должен быть не ниже 2-го. Выбор конструкций материалов производится в соответствии с приложением Д.

6.7 Оконные конструкции

6.7.1 Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающиеся устройства. Стекла должны быть жестко закреплены в пазах.

6.7.2 Оконные конструкции должны обеспечивать надежную защиту помещений объекта и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. выбор оконных конструкций и материалов, из которых они изготовлены, оценка их устойчивости производится в соответствии с приложениями Б и Ж.

6.7.3 Оконные проемы касс предприятий, сейфовых комнат и оружейных комнат, помещений с хранением наркотических средств и психотропных веществ, других специальных помещений, требующих повышенных мер защиты, независимо от этажности, в обязательном порядке дролжны быть оборудованы инженерно-техническими средствами защиты в соответствии с приложениями Б и Ж.

6.7.4 При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. В отдельных обоснованных случаях допускается по согласованию с областными (Минским городским) управлениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь установка решеток с наружной стороны при их обязательной защите техническими средствами охраны.

При установке решеток с внутренней стороны, рамы и форточки должны открываться наружу. При установке решеток между рамами форточка внешней рамы должна открываться наружу, а форточка внутренней рамы - во внутрь помещения.

В случае, если оконный проем используется в качестве эвакуационного выхода при пожаре, должны выполняться требования п.1.7.

Распашные и раздвижные решетки должны запираться с внутренней стороны помещения на замок соответствующего класса защиты (приложения Б и И) или на иное устройство, обеспечивающее надежное запирание решетки и эвакуации людей из помещения в экстремальных ситуациях.

6.7.5 Оконные проемы первых этажей объектов с длительным (сезонным) отсутствием собственников следует защищать щитами, ставнями не ниже 2-го класса защиты (приложение Ж). При установке щитов и ставень с внешней стороны окна, они должны запираться на засов и висячий замок. При высоте окна более 1,5 м щиты и ставни должны запираться на два засова и два замка. Если защита осуществляется с внутренней стороны окна, щиты и ставни запираются только на засовы (рис. 1 и 2). Допускается для защиты оконных проемов этих объектов использовать роллеты, жалюзи, решетки, которые по прочности и по возможности проникновения через них не уступают указанным в приложении Ж щитам и ставням.

Рисунок 1

1- внутренние деревянные ставни с засовом и навесным замком.

Рисунок 2

1- внутренний деревянный щит с обшивкой из стального листа;

2- внутренний деревянный щит, изготовленный из шпунтованных досок.

6.7.6 При установке на оконные проемы стационарных необрамленных решеток, концы прутьев необходимо заделывать в стену на глубину не менее 80 мм и заливать цементным раствором или приваривать к металлическим конструкциям.

При установке обрамленных металлических решеток (обрамление стальным уголком размером не менее 35 х 35 х 4 мм), уголок привариваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм или к закладным деталям. Расстояние между анкерами или закладными деталями должно быть не более 500 мм. Минимальное количество анкеров (закладных деталей) должно быть не менее двух на каждую сторону. Закладные детали изготавливаются из стальной полосы размером 100 х 50 х 6 мм и пристреливаются к стене четырьмя дюбелями. Аналогичным способом крепятся в оконных проемах и открывающиеся решетки.

6.8 Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы

6.8.1 Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологгические каналы и отверствия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смежные помещения и своим сечением входящие в помещения, где размещаются материальные ценности, должны быть оборудованы на входе в эти помещения металлическими решетками, выполнеными из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм с размерами ячейки не более чем 150 х 150 мм, сваренной в перекрестиях.

Решетка в венткоробах, шахтах дымоходах со стороны охраняемого помещения должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.

Допускается для защиты вентиляционных шахт, коробов и дымоходов использовать фальшрешетки с ячейкой 100 х 100 мм из металлической трубки с диаметром отверстия не менее 6 мм для протяжки провода шлейфа сигнализации.

6.8.2. В случае прохождения вентиляционных коробов и дымоходов диаметром более 200 мм в стенах помещений объектов подгрупп АI, АII, БII, стены данных помещений с внутренней стороны должны быть укреплены по всей граничащей с коробом (дымоходом) площади стальной решеткой с диаметром прутка не менее 8 мм, с размерами ячейки не более чем 100 x 100 мм, сваренной в перекрестиях.

Монтаж решеток аналогичен монтажу решеток при усилении стен (п. 6.5.2).

6.8.3 Двери погрузо-разгрузочных люков по конструкции и прочности должны быть аналогичны ставням, снаружи запираться на висячие (навесные) замки.

6.8.4. Деревянная обвязка погрузо-разгрузочного люка должна крепиться к фундаменту стальными скобами с внутренней стороны или ершами из стали диаметром не менее 16 мм и забиваться в строительные конструкции на глубину не менее 150 мм.

6.8.5 Двери и коробки чердачных люков по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям и закрываться изнутри на замки, задвижки, накладки и другие устройства.

6.8.6. В случае наличия на охраняемых объектах неиспользуемых подвальных помещений, граничащих с помещениями других организаций и собственников, а также арендуемых подвальных помещений, необходимо, при отсутствии двери на выходе из подвального помещения, устанавливать металлическую открывающуюся решетчатую дверь, которая должна закрываться на висячий (навесной) замок.

6.9. Запирающие устройства

6 9.1. Двери, ворота, люки, ставни, жалюзи и решетки являются надежной защитой только в том случае, когда на них установлены соответствующие по классу запирающие устройства. Выбор запирающих устройств, а также оценка их стойкости производится в соответствии с приложениями Б и И.

6.9.2. Висячие (навесные) замки следует применять для запирания ворот, чердачных и подвальных дверей, решеток, ставень и других конструкций. Данные замки должны иметь защитные пластины и кожухи.

6.9 3. Ушки для висячего (навесного) замка должны изготовляться из стальной полосы сечением не менее 6 x 40 мм.

6.9 4. Цилиндровая часть врезного замка после установки предохранительной накладки, розетки, щитка не должна выступать более чем на 2 мм.

6.9.5. Ключи от замков на оконных решетках и дверях запасных выходов должны размещаться в непосредственной близости или специально выделенном помещении (в помещениях охраны) в ящиках, шкафах пли нишах, заблокированных охранной сигнализацией.

6.10. Дополнительные требования к технической укрепленности помещений касс предприятий и учреждений

6.10.1. Помещения касс предприятий и организаций должны размещаться, как правило, на промежуточных этажах зданий (в двухэтажных зданиях – на верхних этажах), быть изолированными от других служебных и подсобных помещений и не иметь граничащих с помещениями, принадлежащих другим собственникам, стен, полов, потолков.

6.10.2 Помещения касс предприятий и организации должны иметь:

- один вход;

- специальное окно с дверцей для выдачи денег;

- сейф или металлический шкаф для хранения денежной наличности и других ценностей;

- стены, полы и потолки не ниже 3 класса защиты (приложение З);

- две входные двери: наружную класса защиты не ниже 3 (приложение Д) и внутреннюю решетчатую 2 класса (приложение Д);

- оконные проемы (независимо от этажности) не ниже 3 класса  защиты (приложение Ж).

6.10.3. Размеры специального окна для операций с клиентами должны быть не более 200 x 300 мм. Окно может оборудоваться в наружной двери (стене) или в кассовом барьере. Если размеры окна превышают указанные выше, то снаружи его следует укреплять металлической решеткой типа «восходящее солнце» или иными защитными конструкциями.

Дверца специального окна должна соответствовать классу защиты конструкции, в которую она вмонтирована, и закрываться с внутренней стороны на замок и задвижку (шпингалет).

Специальное окно может быть выполнено в виде передаточного узла по           СТБ 51.4.01.

6.10.4. Хранение денежной наличности и других ценностей во вновь организуемых кассовых помещениях следует осуществлять в сейфах класса стойкости к взлому не ниже 3 по РД 28/3.003 или СТБ 51.2.01, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия.

В действующих кассовых помещениях при отсутствии сейфа класса стойкости к взлому не ниже 3, имеющего сертификат соответствия, допускается хранить денежную наличность и другие ценности в металлических шкафах. В этом случае шкафы, сейфы, не имеющие сертификатов соответствия, и подходы к ним следует защищать техническими средствами охранной сигнализации.

6.10.5. Сейфы и металлические шкафы массой менее 150 кг должны крепиться с помощью анкерного крепления к полу или стене, либо встраиваться в стену.

6.10.6  Помещения касс организаций и учреждений должны быть оснащены двумя дверями, расположенными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга:

6.10.6.1 Внешними одностворчатыми, открывающимися наружу, имеющими класс защиты не ниже 3 (приложение Д), запирающимися на два внутренних врезных несамозащелкивающихся замка класса защиты не ниже 3 (приложение И).

6.10.6.2 Внутренними, открывающимися внутрь, изготовленными в виде стальной решетки и закрывающимися на навесной замок, а также металлический засов.

Внутренние решетчатые металлические двери должны иметь класс защиты 2 (приложение Д) и обеспечивать как защиту от скоротечной кражи, так и защиту персонала в помещении при работе с открытой входной дверью.

Внутренние решетчатые двери должны запираться на засов диаметром не менее 12 мм и навесной замок 3 класса согласно приложению И.

6.10.7 Дверная коробка должна быть усилена в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении Е.

6.10.8 При наличии в помещении касс вентиляционных шахт, коробов, дымоходов и других технологических каналов они защищаются в соответствии с требованиями п. 6.8 настоящего руководящего документа.

6.10.9 В случае наличия под кассовыми помещениями неиспользуемых подвальных помещений, граничащих с помещениями других организаций и собственников, а также арендуемых подвальных помещений, необходимо на таких объектах, при отсутствии двери на выходе из подвального помещения, устанавливать металлическую открывающуюся решетчатую дверь, которая должна закрываться на висячий (навесной) замок.

6.10.10 На предприятиях и организациях хранение крупных денежных средств, ценных бумаг и особо ценных и особо важных материальных ценностей следует производить в специально приспособленных для этих целей хранилищах (кладовых) ценностей и сейфовых комнатах, соответствующих требованиям                 РД 28/3.003, СТБ 51.2.01, что должно подтверждаться сертификатом соответствия.

Необходимость создания хранилища (кладовой) ценностей и сейфовых комнат, а также выбор класса стойкости хранилища (кладовой) ценностей определяется комиссионно при приёме объекта под охрану.

6.10.11 Хранилище (кладовая) ценностей должно иметь исполнение, обеспечивающее эффективную защиту от проникновения через его оболочку (стены, пол, потолок) и дверь с использованием ручного электрифицированного инструмента, домкратов, газо-режущего оборудования, взрывчатки, отмычек и иных орудий взлома. Оно должно проектироваться в виде единого конструктивно-планировочного блока, включающего само хранилище (кладовую) ценностей, предкладовую, где производятся операции с ценностями, и смотровые коридоры, устраиваемые по периметру хранилищ (кладовых) ценностей для размещения и технического обслуживания средств охранной сигнализации, а также визуального контроля целостности ограждающих конструкций.

6.10.12 Ограждающие конструкции хранилища (кладовой) ценностей должны выполняться в виде устойчивой к взлому оболочки из сталефибробетона или из других современных материалов и иметь класс защиты не ниже 4-го по приложению З. При этом оболочка не должна воспринимать нагрузку от перекрытия и других ограждающих конструкций здания.

При изготовлении оболочки хранилищ (кладовых) ценностей необходимо руководствоваться рекомендациями, приведенными в приложении Ш.

6.10.13 Хранилища (кладовые) ценностей не рекомендуется размещать у наружных стен и рядом с помещениями, принадлежащими другим организациям и учреждениям. В случае такого размещения между наружными стенами и  оболочкой хранилища предусматривается смотровой коридор шириной не менее 0,6 м. Смотровые коридоры предусматриваются также и при расположении хранилища на верхних этажах и в подвалах, если на примыкающей к нему наружной стене имеются балконы, карнизы и другие сооружения, позволяющие вести скрытые работы по разрушению стены.

Вход в смотровой коридор осуществляется из предкладовой и должен защищаться решетчатой дверью, закрываемой на замок.

В случае если стены ограждения хранилища примыкают к внутренним стенами здания, за которыми размещаются помещения данной организации, оборудованные охранной сигнализацией, смотровой коридор между стенами ограждения и оболочкой допускается не предусматривать.

Когда над хранилищем находится чердачное помещение, кровля, технические помещения или помещения, принадлежащие другой организации, между оболочкой хранилища и плитой перекрытия должен быть зазор (смотровой просвет) размером не менее 0,25 м, открытый со стороны предкладовой и смотрового коридора.

6.10.14. Вход в хранилище (кладовую) ценностей должен осуществляться только из предкладовой. Входные двери в хранилище должны быть изготовлены в соответствии с требованиями РД 28/3.003 и СТБ 51.2.01 и иметь класс стойкости к взлому не ниже принятой для оболочки хранилища (кладовой) ценностей.

###### В том же проеме устанавливаются стальные решетчатые двери, открывающиеся внутрь хранилищ (кладовых) ценностей, соответствующие классу защиты 2 по приложению Д. Дверь должна иметь замок, обеспечивающий запирание с обеих сторон.

###### Размеры дверного проема определяются с учетом габаритов средств для транспортировки ценностей.

6.10.15 Площадь хранилища (кладовой) ценностей определяется заданием на проектирование в зависимости от объема ценностей и технологии их хранения и должны быть не менее 6 м2 .

Площадь предкладовой должна быть не менее 12 м2 .

6.10.16 Наличие окон в хранилище (кладовой) ценностей, предкладовой и смотровых коридорах не допускается.

Допускается с целью обеспечения аварийного доступа в хранилище (кладовую) ценностей при возникновении неисправностей (сбоев) в запирающем механизме основной бронированной двери в стенах устанавливать двери или переходные люки размером не менее 600 х 600 мм в свету, которые по стойкости к взлому должны соответствовать требованиям, предъявляемым к входным дверям в хранилище.

6.10.17. На объектах, где строительство хранилища невозможно, в качестве хранилища (кладовой) ценностей может быть оборудована сейфовая комната.

Вход в помещение сейфовой комнаты должен быть один, дверной проем дополнительно должен быть защищен решетчатыми дверями класса защиты 2 по приложению Д. Смотровые коридоры для сейфовых комнат не предусматриваются. Устройство подвала под сейфовой комнатой допускается при условии, если расположенные под ним помещения принадлежат охраняемой организации, учреждению и защищены с помощью систем охранной сигнализации.

Ограждающие конструкции сейфовой комнаты и входные двери должны иметь класс защиты не ниже 3-го (приложения Д и З), при этом хранение  ценностей должно осуществляться в сейфах, имеющих класс стойкости к взлому ниже V по СТБ 51.2.01 и РД 28/3.003.

Сейфы, массой менее 1000 кг должны крепиться с помощью анкерного крепления к полу или стене, либо встраиваться в стену.

В случае применения для хранения ценностей сейфов, имеющих класс стойкости к взлому ниже V по СТБ 51.2.01 и РД 28/3.003, стойкость к взлому ограждающих конструкций сейфовой комнаты и дверей должна быть усилена таким образом, чтобы суммарное численное значение сопротивляемости ограждающих конструкций сейфовой комнаты и сейфа было не менее значения, соответствующего V классу стойкости к взлому по СТБ 51.2.01 и РД  28/3.003.

6.11. Дополнительные требования к технической укрепленности и организации хранения товарно-материальных ценностей магазинов.

6.11.1 Оконные проемы коридоров и помещений всех магазинов, выходящие во дворы и малолюдные переулки и расположенные на первом и подвальном этажах, а также, независимо от этажности, выходящие к пожарным лестницам, балконам, карнизам, крышам разновысоких строений и козырькам, из которых можно попасть к охраняемым помещениям, должны быть защищены с помощью инженерно-технических средств защиты, класса защиты не ниже  2.

6.11.2 Оконные проемы первого и подвального этажей магазинов, выходящие на оживленные улицы и магистрали, должны иметь класс защиты в соответствии с требованиями приложения Б.

Для обеспечения 2-го класса защиты оконных проемов подвального этажа, выходящих на оживленные улицы и магистрали, должны использоваться решетки и противовзломные роллеты, устанавливаемые с внутренней стороны подвалов, их класс защиты должен соответствовать требованиям приложения Б.

6.11.3. Окна вторых и последующих этажей магазинов, к которым отсутствует доступ с пожарных лестниц, балконов, карнизов, крыш разновысоких строений и козырьков допускается инженерно-техническими средствами защиты не оснащать, устанавливая класс защиты 1 согласно приложению Ж, в случае охраны их с помощью систем охранной сигнализации.

6.11.4 В зависимости от расположения магазина, его удаленности от маршрутов патрулирования, характера реализуемых товаров, комиссией, обследующей магазин для приема его под охрану, может быть принято решение об установлении более высокого класса защиты оконных проемов, чем указано в  пп. 6.11.1 -  6.11.3.

В обоснованных случаях комиссией, обследующей продовольственные магазины, находящиеся в городах, для приема их под охрану может быть принято решение о защите оконных проемов первого этажа, выходящих на оживленные улицы и магистрали, только с помощью систем сигнализации без оснащения их инженерно-техническими средствами защиты, за исключением оконных проемов отделов по торговле винно-водочными изделиями.

6.11.5 Стены магазинов, граничащие с помещениями других неохраняемых организаций (котельными, бойлерными, бесхозными строениями, подъездами жилых домов, лестничными клетками, электрощитовыми, помещениями жильцов дома, в котором расположен магазин  и т.п.), должны укрепляться с внутренней стороны решетками по всей площади в соответствии с требованиями п. 6.5.2.

В случае соседства помещений подгруппы А I с помещениями других организаций (котельными, бойлерными, электрощитовыми, техническими подвалами, подъездами жилых зданий, бесхозными строениями и т.п.)  укрепляются не только их стены, перегородки, но и полы и потолки по всей граничащей площади как указано в п. 6.5.2.

6.11.6 Двери магазинов, выходящие во двор, переулки, а также запасные двери, входные двери в места хранения материальных ценностей, должны иметь класс защиты в соответствии с приложением Б.

Для обеспечения требуемого класса защиты должны использоваться противовзломные двери класса Д4 и выше по СТБ 51.2.04, двери сплошного заполнения, обитые железом согласно приложению Д, или двери, дополнительно усиленные противовзломными роллетами  класса Р5 и выше по РД 28/3.002 или СТБ 51.2.03.

Тыловые двери магазинов (выходящие во двор, переулки), которые не усилены роллетой,  помимо замков должны закрываться на внутренние засовы, а те, через которые осуществляется выход персонала по окончанию рабочего дня, должны закрываться с наружной стороны на металлические навесы или накладки для навесных замков (рис.3 и 4)

Рисунок 3                                                   Рисунок 4

Металлическая накладка                         Металлический навес

Металлические навесы и дверные накладки должны изготавливаться из металлической полосы толщиной не менее 4-6 мм и  шириной не менее 70 мм. Металлические навесы должны перекрывать весь дверной проем. Металлические накладки должны крепиться таким образом, чтобы при запирании на навесной замок запорная планка накладки надежно закрывала доступ к элементам её крепления (винтам).

Ушки для навесных замков должны изготавливаться из металлической полосы сечением 6 х 40 мм. Дверные крюки должны изготавливаться из металлического прутка диаметром не менее 12 мм.

Крепление крюков, накладок и навесов в стенах, дверных коробках и других местах производится с помощью болтов или костылей (ершей) диаметром не менее 16 мм. Пропускаемые болты закрепляются с внутренней стороны помещения при помощи шайб и гаек с расклепкой конца болта.

Навесные замки должны быть иметь дужку из закаленной стали и массивный корпус (рис.5) , а также должны быть защищены защитными кожухами, пластинами и другими устройствами, предотвращающими возможность сворачивания и перепиливания ушек и дужек замков.

Рисунок 5

1- навесной замок с защищенной дужкой; 2- дужка из закаленной стали.

Двери лифтовых шахт должны блокироваться навесными замками, распорками и т.п.

Входные двери в торговые помещения и помещения подгруппы А I, а также входные двери главных касс магазинов должны быть дополнительно защищены изнутри решетчатыми стальными дверями класса защиты 2 согласно приложению Д, запирающимися на засов и навесной замок класса защиты 3 согласно приложению И.

6.11.7 Техническая укреплённость объектов с хранением и продажей изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на базах, складах и магазинах всех форм собственности на территории Республики Беларусь должна соответствовать требованиям постановления Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 14.04.04 г. № 16/66.

6.11.8 В охотничьих и спортивных магазинах экспонирование огнестрельного и холодного оружия должно быть организовано в соответствии с требованиями постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31.10.2003 г. № 250 в закрытых витринах и стендах, оборудованных сигнализацией (допускается автономной – без вывода на пульт централизованного наблюдения) с установкой извещателей на каждой витрине или стенде и выводом сигнала на звуковой оповещатель. При экспонировании оружия на открытых витринах и стендах извещателями охранной сигнализации должна быть заблокирована каждая единица оружия.

По окончании рабочего дня все оружие и боеприпасы должны быть складированы в сейфах (металлических шкафах) сейфовой комнаты, хранилища (кладовой ценностей) или помещения класса защиты, соответствующего требованиям приложения Б.

Не допускается в одном помещении совместное хранение с огнестрельным оружием и боеприпасами других товаров и предметов. В исключительных случаях при отсутствии возможности выделения отдельного помещения для хранения оружия и боеприпасов, допускается места установки сейфов (металлических шкафов) с хранением оружия и боеприпасов отделять от мест хранения остальных товаров металлическими решетками, запирающимися на замок, ключ от которого должен хранится только у ответственного за хранение оружия и директора магазина.

6.11.9 Конструктивные элементы объектов, возводимых из легких металлических конструкций (далее – ЛМК).

6.11.9.1 Наружные стены зданий из ЛМК, подлежащих передаче под охрану, должны быть укреплены с внутренней стороны металлической сеткой из арматуры диаметром не менее 5 мм, и размером ячейки 70 х 70 мм, но не более 10 мм диаметром при размере ячейки 150 х 150 мм. Высота сетки должна быть не менее 2,5 м от уровня земли.

6.11.9.2 Монтаж вновь возводимых зданий из ЛМК по согласованию с подразделениями охраны, должен осуществляться на кирпичное или бетонное основание высотой не менее 1 м от уровня земли.

6.11.9.3 С внутренней стороны зданий из ЛМК должны устанавливаться металлические решетчатые двери (ворота) выполненные из уголка 75 х 6 мм и арматуры диаметром 16 мм с расстоянием между прутьями по вертикали 100 мм, по горизонтали 200 мм.

6.12. Дополнительные требования к технической укреплённости объектов культуры, располагающихся в зданиях современной постройки или зданиях, не являющихся историческими и архитектурными памятниками

6.12.1 Размещение уникальных и особо ценных экспонатов должно производиться с учетом исключения возможности их свободного изъятия: находиться в витрине из противовзломных и пулестойких стекол, крепиться металлическими скобами, иметь защитное ограждение. При невозможности выполнения таких требований уникальные и особо ценные экспонаты хранятся в специализированных хранилищах (помещения подгруппы А II).

6.12.2 Внутренние помещения подгруппы А II, в которых размещаются уникальные и особо ценные изделия и произведения искусств (специализированные фондохранилища, запасники и т.п.), не должны иметь оконных проемов и не должны граничить с помещениями других организаций, техническими помещениями, коридорами и т. п.

6.12.3 В случае соседства помещений подгруппы Б II, предназначенных для размещения художественных и материальных ценностей, с помещениями других организаций (с котельными, бойлерными, техническими подвалами подъездами жилых зданий, бесхозными строениями и т. п.) стены, перекрытия, полы и перегородки с внутренней стороны должны быть укреплены по всей граничащей площади, как указано в п.6.5.2.

6.12.4 В случае прохождения вентиляционных коробов и дымоходов диаметром более 200 мм в стенах помещений подгрупп А I и Б II, стены данных помещений с внутренней стороны должны быть укреплены по всей граничащей с коробом площади решетками, как указано в п.6.5.2.

6.12.5 При невозможности выполнения требований п.п. 6.12.3 и 6.12.4 по технической укреплённости объектов и помещений из-за своей уникальности или нарушения архитектурной композиции допускается использовать только технические средства охраны. Возможные способы повышения класса защиты стен, перекрытий, полов и перегородок приведены в п.6.5 и приложении З.

6.12.6 В случае наличия на охраняемых объектах культуры помещений и неиспользуемых подвальных помещений, граничащих с помещениями подгруппы А-I, Б-II, в которых размещены материальные и художественные ценности, необходимо, при отсутствии двери на выходе из подвального помещения, устанавливать металлическую решетчатую дверь класса защиты не ниже 2, которая должна закрываться на навесной замок не ниже класса защиты 2.

6.12.7 В многоэтажных зданиях не рекомендуется размещать уникальные и особо ценные экспонаты в помещениях на первом и последнем этажах.

6.12.8 Уникальные и особо ценные экспонаты должны размещаться, как правило, в дальних от входа и выхода помещениях.

6.12.9 Подступы к уникальным и особо ценным экспонатам должны свободно просматриваться с мест нахождения дежурного персонала.

6.12.10 При необходимости должно применяется дополнительное специальное ограждение вокруг мест размещения уникальных и особо ценных экспонатов, предотвращающее вырез полотна картин, повреждение экспонатов и т.д.

6.12.11 Стенды, витрины, подиумы, на которых размещаются уникальные и особо ценные экспонаты должны надежно крепиться к стенам или полу, исключая возможность их изъятия вместе с экспонатами.

6.12.12 Для защиты произведений искусства экспонируемых на стенах и стендах, в случае если нельзя использовать механические средства защиты, необходимо применять технические средства охраны.

6.12.13 Денежные средства, изделия из драгоценных металлов, камней, оружие, в том числе, коллекционное холодное оружие, особо ценные экспонаты (ордена и медали, уникальные произведения живописи и т.п.) должны храниться в несгораемых сейфах, металлических ящиках, прикрепленных к полу, стене или в специально изготовленных, с соблюдением необходимых требований надежности хранения, металлических шкафах, ящиках с обязательной блокировкой средствами сигнализации.

6.13. Дополнительные требования к технической укреплённости складских зданий и помещений предприятий и организаций.

6.13.1 Класс защиты строительных конструкций, дверей, ворот, окон складских помещений должен соответствовать требованиям приложения Б.

Двери складских помещений должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку, полнотелыми, иметь не менее двух замков: навесного и не менее одного врезного (накладного). Наружные двери в склады должны дополнительно укрепляться с помощью шпингалетов, засовов, металлических навесов и накладок аналогично требованиям п.п. 6.6, 6.11.6.

Окна, фрамуги и форточки должны быть обязательно остеклены, стекла не должны иметь сколов. Оконные проемы в обязательном порядке должны быть защищены с помощью инженерно-технических средств защиты. Класс инженерно-технических средств защиты выбирается в соответствии с требованиями приложения Б.

В случае соседства складских помещений подгруппы Б II, А I с помещениями других организаций (с котельными, бойлерными, электрощитовыми, техническими подвалами, бесхозными строениями и т. п.) стены, перекрытия, полы и перегородки с внутренней стороны должны быть укреплены по всей граничащей площади, как указано в п.6.5.2.

6.13.2 Складские здания и помещения, за исключением предназначенных для хранения минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов в таре под давлением более 700 кПа (0,7 кгс/см 2 ), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и кинопленки, цемента, хлопка, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, сельскохозяйственной продукции должны соответствовать требованиям СНиП 2.11.01.

6.13.3 Склады нефти и нефтепродуктов должны соответствовать требованиям СНиП 3.02.01, минеральных удобрений и химических средств защиты растений - СНиП II-108, лесных материалов – СНиП 2.11.06, сельскохозяйственной продукции – СНиП 2.10.02, холодильники – СНиП 2.11.02.

6.13.4 Инженерно-техническая укреплённость складов с хранением изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней должна соответствовать требованиям постановления Министерства торговли Республики Беларусь и  Министерства финансов Республики Беларусь от 14.04.04 г. № 16/66.

6.13.5 Техническая укреплённость помещений с хранением взрывоопасных веществ (спиртов, аммиака, легко воспламеняющихся жидкостей и т.п.) должна приводится в соответствие с требованиями приложения Б с учетом противопожарных норм.

Ценности должны храниться преимущественно в шкафах.

Защита потолков должна осуществляться преимущественно с помощью объемных и поверхностных оптико-электронных пассивных инфракрасных извещателей взрывобезопасного исполнения.

6.13.6 Техническая укреплённость складов с хранением взрывчатых материалов.

6.13.6.1 Взрывчатые материалы должны храниться только в специальных складах, других помещениях, ящиках, сейфах или местах, устроенных или приспособленных для этой цели в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах. Электродетонаторы должны храниться в заводской либо в специальной металлической упаковке.

6.13.6.2 Склады с хранением взрывчатых материалов в нерабочее время должны запираться на замок и пломбироваться или опечатываться.

6.13.6.3 Вокруг поверхностных складов взрывчатых материалов оптовых баз, базисных и промежуточных складов взрывчатых материалов устанавливается запретная зона шириной не менее 50 м, считая от ограждения. Граница запретной зоны, порядок ее использования должны определяться администрацией предприятия – владельца склада с участием подразделений охраны и органов государственного пожарного надзора.

6.13.6.4 Стекла оконных проемов, выходящие на солнечную сторону, должны быть закрашены краской.

6.14 Дополнительные требования к технической укреплённости обменных пунктов.

6.14.1 Техническая укреплённость обменных пунктов должна соответствовать требованиям СТБ 51.4.01 и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8 сентября 2005 года № 129/277.

6.14.2 Для хранения денежной наличности в обменных пунктах должны  использоваться сейфы или металлические ящики, соответствующие требованиям пп. 6.10.4, 6.10.5.

6.15 Дополнительные требования к технической укреплённости учреждений банков.

6.15.1 Техническая укреплённость учреждений банков должна соответствовать требованиям технических кодексов установившей практики и строительных норм, регламентирующих проектирование и строительство зданий учреждений банков, согласованных с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Правлением Национального банка Республики Беларусь.

6.16 Дополнительные требования к технической укреплённости объектов для хранения наркотических средств и психотропных веществ.

6.16.1 Техническая укреплённость объектов для хранения наркотических средств и психотропных веществ должна соответствовать требованиям постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4.04.2005 г. № 105/9.

6.17 Дополнительные требования к технической укреплённости объектов почтовой связи РО «Белпочта».

6.17.1 Техническая укреплённость главных касс районных и городских управлений связи, производств, сельских и городских отделений связи, киосков для реализации товаров розничной торговли должна соответствовать «Требованиям по технической укреплённости объектов почтовой связи РО «Белпочта» от 23 ноября 2003 года.

6.18 Дополнительные требования к технической укреплённости объектов для хранения оружия и боеприпасов, а также объектов, предназначенных для осуществления деятельности по изготовлению печатей и штампов.

6.18.1 Техническая укреплённость объектов для хранения оружия, а также объектов, предназначенных для осуществления деятельности по изготовлению печатей и штампов должна соответствовать требованиям постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31.10.2003 года № 250.

6.18.2 Вновь создаваемые объекты для хранения оружия и боеприпасов не должны иметь оконных проемов.

6.19 Дополнительные требования к технической укреплённости объектов, используемых для осуществления деятельности по разработке и производству знаков почтовой оплаты, государственных казначейских билетов, облигаций и других государственных ценных бумаг, документов с определенной степенью защиты, обеспечиваемых государством, а также специальных материалов для защиты их от подделки.

6.19.1 На объектах, на которых осуществляется деятельность по разработке и производству знаков почтовой оплаты, государственных казначейских билетов, облигаций и других государственных ценных бумаг, документов с определенной степенью защиты, обеспечиваемых государством, а также специальных материалов для защиты их от подделки (далее – объектах по разработке и производству бланков строгой отчетности и специальных материалов) в обязательном порядке устанавливается пропускной режим, а примыкающая территория оборудуется ограждением не ниже 3 класса защиты согласно приложению В.

На территории, используемой для осуществления деятельности по разработке бланков строгой отчетности и специальных материалов, не разрешается размещение жилых помещений и различных служб, не имеющих отношения к изготовлению бланков строгой отчетности и специальных материалов.

Для предотвращения хищений бланков строгой отчетности, их полуфабрикатов, печатных форм, несущих на себе защитные признаки будущего изделия, электронных носителей, а так же специальных материалов в рабочее время путем выброса их через окна помещений, прилегающая к зданию территория должна контролироваться с помощью телевизионных систем видеонаблюдения (систем охранных телевизионных), а оконные проемы помещений, в которых хранятся или осуществляется деятельность по разработке и производству вышеуказанных изделий и материалов помимо инженерно-технических средств защиты должны дополнительно оснащаться металлическим сетками. Допускается не оснащать оконные проемы металлическими сетками, если конструкция окна не предусматривает его открытие.

6.19.2 Оконные конструкции коридоров первых этажей и подвальных помещений  зданий объектов по разработке и производству бланков строгой отчетности и специальных материалов должны быть не ниже класса защиты 3 согласно приложению Ж.

6.19.3 Помещения, используемые для осуществления деятельности по разработке и производству бланков строгой отчетности и специальных материалов, должны отвечать следующим требованиям:

-  быть изолированы от других служебных, подсобных помещений;

- иметь  стены, полы, потолки не ниже класса защиты 2 согласно приложению З;

- иметь оконные конструкции на первом и подвальном этажах, а также на примыкающих к пожарным лестницам, балконам, карнизам не ниже класса защиты 3 согласно приложению Ж, стойкость к взлому которых обеспечена применением решеток либо защитного остекления требуемого класса (прозрачных инженерно-технических средств защиты);

- иметь двери, соответствующие требованиям п. 6.10.6.

На внешних дверях этих помещений должны быть установлены трафареты, ограничивающие вход посторонних лиц. В строящихся зданиях двери помещений для осуществления деятельности по разработке и производству бланков строгой отчетности и специальных материалов должны изготавливаться из металла.

6.19.4 Системы дымоудаления, вентиляционные короба и шахты, имеющие выход на крышу зданий или в смежные помещения и своим сечением выходящие в помещения, где размещаются бланки строгой отчетности, их полуфабрикаты, печатные формы, несущие на себе защитные признаки будущего изделия, а также специальные материалы, необходимо защищать в соответствии с требованиями               п. 6.8.

6.19.5 Бланки строгой отчетности, их полуфабрикаты, печатные формы, несущие на себе защитные признаки будущего изделия, электронные носители, а так же специальные материалы должны храниться в специально оборудованных для этого хранилищах (кладовых) ценностей класса стойкости не ниже V по РД 28/3.003 или СТБ 51.2.01, на стеллажах в закрытых контейнерах или на полках стеллажей, закрытых сетками или другими способами, исключающими возможность хищения бланков строгой отчетности и специальных материалов.

Устройство хранилища (кладовой) ценностей должно отвечать требованиям пп. 6.10.11 – 6.10.16. Под хранилищем (кладовой) ценностей не допускается наличие каких-либо помещений.

6.19.6 Хранение бланков строгой отчетности, специальных материалов и полуфабрикатов с другими изделиями в одном шкафу (сейфе), неизолированных друг от друга, запрещается.

6.19.7 На эксплуатируемых объектах, где строительство хранилища (кладовой) ценностей невозможно, комиссией, принимающей объект под охрану, может принято решение об оборудовании вместо него сейфовой комнаты, соответствующей требованиям пп. 6.10.17, 6.10.18, либо помещения, соответствующего требованиям пп.6.10.1 – 6.10.9.

6.20 Дополнительные требования к технической укреплённости помещений охраны объектов подгруппы А I.

6.20.1 Помещения охраны объектов подгруппы А I следует размешать на первом этаже вблизи от главного входа или на КПП. Стены, входные двери, оконные проемы, запирающие устройства этих помещений должны иметь класс защиты 3 (приложения Д, Ж, З и И ).

6.20.2 При необходимости оконные проемы помещений охраны следует оснащать удароустойчивым или пулестойким остеклением. При этом должна быть обеспечена непросматриваемость этих помещений снаружи.

6.20.3 Состав и площади помещений охраны определяются отдельным заданием, согласованным с подразделением охраны.

Помещение охраны должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью.

6.20.4 Если помещение охраны удалено от главного входа, то вблизи последнего должен размещаться пост охраны, оборудованный противоударным или пуленепробиваемым остеклением.

6.21 Дополнительные требования к технической укреплённости  зданий районных (городских) судов.

6.21.1 Техническая укреплённость зданий районных (городских) судов должна обеспечивать противодействие преступным посягательствам на материальные и  иные ценности, находящиеся в помещениях, а также побегам обвиняемых.

6.21.2 Инженерно-техническими средствами защиты должны быть оснащены оконные проемы:

- цокольного (подвального) и первого этажей, а также независимо от этажности, выходящие к пожарным лестницам, балконам, карнизам, крышам разновысоких строений и козырькам, из которых можно попасть к помещениям здания суда;

- верхнего этажа здания суда (при наличии на здании пожарных лестниц или рядом стоящих зданий, строений с которых имеется возможность доступа на крышу здания суда);

- залов судебных заседаний;

- совещательных комнат;

- помещения для конвоя;

- помещения канцелярии;

- коридоров и лестничных клеток на путях следования обвиняемых.

Для защиты оконных проемов помещения для конвоя, а также коридоров и лестничных клеток на путях следования обвиняемых должны применяться стационарные решетки, устанавливаемые в межоконном пространстве или со стороны коридора. Оконные проемы по пути следования обвиняемых не должны использоваться в качестве эвакуационных выходов по СНБ 2.02.02 (для этих целей должны предусматриваться другие пути эвакуации).

Оконные проемы в залах судебных заседаний должны быть защищены с помощью металлических стационарных, распашных, раздвижных или сворачивающихся решеток, устанавливаемых изнутри помещения или между рам. При установке стационарных решеток, если оконные проемы используются в качестве путей эвакуации по СНБ 2.02.02, одну из решеток необходимо делать  распашной, раздвижной или сворачивающейся.

Остальные оконные проемы, подлежащие оснащению инженерно-техническими средствами защиты, должны быть иметь класс защиты не ниже 2 согласно приложению Ж.

В строящихся зданиях районных (городских) судов в помещениях архивов, комнатах хранения вещественных доказательств, арестованного оружия и имущества устройство оконных проемов не допускается.

6.21.3 В качестве входных дверей в здание суда, выходящих на оживленные улицы и магистрали, должны использоваться двери не ниже класса защиты 2 согласно приложению Д.

Двери должны запираться на два врезных замка, расположенных на расстоянии 300 мм друг от друга.

Двери запасных выходов, двери (люки), выходящие на крышу (чердак), во дворы, малолюдные переулки, а также их коробки по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям и закрываться изнутри на замки, задвижки, накладки и другие устройства.

Входные двери в здание суда, через которые осуществляется проверка несения службы, дополнительно защищаются решетчатыми дверями, выполненными из металлического прута сечением не менее 16 мм с ячейками не более 150 х 150 мм, либо решетчатыми роллетами класса стойкости к взлому не ниже Р 4  по РД 28/3.002 или СТБ 51.2.04.

Допускается использовать вместо решетчатых использовать роллеты непрозрачного исполнения. В этих случаях должны быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность работникам, несущих службу по охране объекта,  удостоверить личность проверяющего (проверяющих) и контролировать число пропускаемых в здание суда лиц, например, установлена дополнительная решетчатая дверь и предусмотрено пространство, позволяющее проверяющему (проверяющим) находиться перед этой дополнительной дверью после закрытия за ними роллеты).

6.21.4 Помещения архивов, комнат вещественных доказательств, комнат для хранения арестованного оружия и имущества должны иметь:

- стены, полы и потолки не ниже 3 класса защиты (приложение З);

- две входные двери: наружную класса защиты не ниже 3 (приложение Д) и внутреннюю решетчатую класса защиты 2 (приложение Д);

- сейфы или металлические шкафы, ящики для хранения арестованного оружия,  денежной наличности и других ценностей;

В эксплуатируемых зданиях в помещениях архивов, комнат вещественных доказательств, комнат для хранения арестованного оружия и имущества оконные проемы должны иметь класс защиты не ниже 3 (приложение Ж) независимо от этажности.

При наличии в помещении помещений архивов, комнат вещественных доказательств, комнат для хранения арестованного оружия и имущества  вентиляционных шахт, коробов и других технологических каналов и отверстий диаметром более 200 мм, своим сечением входящих в эти помещения и имеющих выход на крышу или в смежные помещения, они должны быть защищены в соответствии с требованиями п.6.8.

Хранение арестованного оружия и денежных средств в строящихся зданиях  судов необходимо осуществлять в сейфах класса стойкости к взлому не ниже 3 по РД 28/3.003 или СТБ 51.2.01, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия. В эксплуатируемых зданиях при отсутствии сейфа, соответствующего этим требованиям, допускается хранить оружие и денежную наличность в металлических шкафах, ящиках, прикрепленных к полу или стене.

6.22 Дополнительные требования к технической укреплённости психиатрических больниц (отделений) с усиленным наблюдением и отделений психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы, Государственной службы медицинских судебных экспертиз.

6.22.1 Территория (режимная зона), прилегающая к зданиям психиатрических больниц (отделений) с усиленным наблюдением и отделений психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы, Государственной службы медицинских судебных экспертиз в обязательном порядке оснащается основным и внутренним предупредительным ограждением.

6.22.1.1 Основное ограждение должно быть не ниже 4 класса защиты согласно приложению В.

6.22.1.2 Предупредительное ограждение выполняется из металлической сетки (типа «Рабица») высотой не менее 2,5 м.

6.22.1.3 С внутренней стороны территории вдоль внешнего ограждения должна быть полоса отчуждения (запретная зона) шириной 5 м свободная от кустов и деревьев.

Полоса отчуждения должна освещаться и контролироваться либо с помощью технических систем охраны, либо с помощью наблюдательных постов, размещаемых в полосе отчуждения.

Деревянный наблюдательный пост состоит из основания с высотой пола                 0,5 - 1,5 м от земли, площадки, будки и лестницы. Основание поста выполненяется из 4-х столбов диаметром  200 - 220 мм с диагональными раскосами.

Площадка устраивается из брусков толщиной 50 мм настилаемых на верхнюю обвязку основания.

Будка состоит из стен, пола, крыши, барьера, дверных и оконных блоков и оборудуется, безопасными электрообогревателями. Будки строятся с двойными утепленными полами, крышами и стенами.

Барьер устраивается из досок в четверть на высоту 1,1 м от пола.

Лестница для входа в будку устраивается вдоль основного ограждения.

В зависимости от характера местности и планировки больницы по согласованию с администрацией объекта и подразделением охраны, наблюдательные посты могут иметь и другую конструкцию.

При большей протяженности периметра помимо будок в зоне отчуждения могут устраиваться постовые грибки.

В местах зоны отторжения, где наиболее вероятна возможность преодоления ограждения, а также затрудненных для визуального наблюдения постовым, устраиваются блок-посты, посты глухой привязи или свободного окарауливания для служебных собак.

При необходимости в местах, где наиболее вероятна возможность преодоления ограждения, а также затрудненных для визуального наблюдения постовым, устраиваются блок-посты, посты глухой привязи или свободного окарауливания для служебно-розыскных собак.

В водосточных и других канавах, проходящих через зону отчуждения, с двух сторон устанавливаются металлические решетки.

6.22.2 В комплекс зданий и сооружений психиатрических больниц (отделений) с усиленным наблюдением и отделений психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы, Государственной службы медицинских судебных экспертиз должны входить:

- административное здание, в котором должно размещаться КПП и караульное помещение;

- корпус для содержания лиц, находящихся под стражей или под усиленным наблюдением, осужденных к лишению свободы, нахождения медперсонала.

6.22.2.1 Административное здание должно располагаться перед основным ограждением режимной зоны таким образом, чтобы его тыльная стена служила частью основного ограждения этой зоны.

В административном здании, как правило, размещаются: караульное помещение, проходной коридор с КПП, комната постового КПП, накопитель, комната хранения и выдачи посылок, свиданий, досмотра, администрации.

В административном здании (рядом с ним внутри объекта) устраивается шлюз для пропуска и досмотра автотранспорта.

Караульное помещение состоит:

- из общей комнаты для состава караула, резервной группы и пульта централизованного наблюдения;

- из комнаты начальника караула и его помощника;

- из комнаты для отдыхающей смены караула, соединенной дверью  с общей комнатой.

Кроме того, при караульном помещении должны быть:

- столовая с оборудованием для приготовления или подогрева пищи;

- бытовой уголок;

- места для умывания, курения, хранения, чистки, заряжения и разряжения оружия;

- сушилка;

- уборная.

В проходном коридоре КПП устраиваются двери:

-  для входа в здание;

- для образования отсекающего тамбура с целью регулирования пропуска людей;

- для прохода на территорию учреждения;

- для прохода в шлюз для пропуска и досмотра автомашин;

- для входа в комнаты свиданий.

Двери отсекающего тамбура выполняются решетчатыми из металла и соответствовать классу защиты не ниже 2 согласно приложению Д и оборудуются металлическими задвижками с навесными замками. Остальные двери выполняются из досок толщиной не менее 40 мм и обиваются листовой сталью с загибом на торец.

Внешняя дверь оборудуется переговорным устройством и закрывающимся смотровым глазком.

Все двери должны иметь самозащелкивающиеся замки с блокировкой и спецключами.

Окна в здании оборудуются металлическими решетками класса защиты не ниже 3 согласно приложению Ж.

Шлюз для пропуска и досмотра автотранспорта располагается со стороны проходного коридора. Размеры шлюза должны обеспечивать размещение                 досматриваемого автотранспорта.

Шлюз должен иметь ограждение класса защиты 4 согласно приложению В и оборудован основными и вспомогательными воротами, сооружениями для досмотра транспорта, противотаранными заграждениями и осветительными установками.

Основные ворота могут быть распашными (раздвижными), деревянными, металлическими или смешанной конструкции класса защиты не ниже 3 согласно приложению Г и оборудуются  предохранительными устройствами.

Вспомогательные ворота в ограждении контрольной площадки устраиваются распашными и могут иметь сплошную, сетчатую или смешанную конструкцию.

На площадке устанавливаются эстакада, осветительные приборы, розетки для включения переносных светильников, средства служебной связи, средства ручной тревожной сигнализации и оборудуется место для хранения инвентаря, используемого при досмотре транспорта.

Комната постового КПП у главного входа должна примыкать непосредственно к шлюзу и сообщаться с ним проходом через тамбур.

6.22.2.2 Корпус для содержания лиц, находящихся под усиленным наблюдением, осужденных к лишению свободы или содержащихся под стражей должен размещаться в середине режимной территории. Одно- и двухэтажные корпуса должны располагаться не ближе 15 м, а трехэтажные и выше не ближе 30 м от основного ограждения. Вход в корпус должен осуществляться через шлюз или проходной коридор.

В корпусе отделения психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы, Государственной службы медицинских судебных экспертиз предусматриваются помещения для охраны.

При расположении отделения психиатрической больницы с усиленным наблюдением или отделения психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы, в одном корпусе с другими службами, они должны иметь отдельный вход и отделяется от остальной части здания стеной из кирпича или бетона с классом защиты не ниже 3 согласно приложению З.

6.22.3 Все оконные проемы административного здания и корпуса для содержания лиц, находящихся под усиленным наблюдением и осужденных к лишению свободы или содержащихся под стражей, за исключением палат,  должны быть защищены металлическими решетками класса защиты не ниже 3 согласно приложению Ж. Оконные проемы палат защищаются в соответствии с требованиями п. 6.22.4.5.

6.22.4 Устройство палат, в которых содержатся лица, находящиеся под усиленным наблюдением, осужденные к лишению свободы или содержащиеся под стражей (далее – палат).

6.22.4.1 Палаты должны обеспечивать надежную изоляцию содержащихся в них лиц от внешней окружающей среды и смежных помещений.

Планировка палат допускается с двухсторонней и односторонней застройкой коридора. Планировочная форма помещений должна обеспечивать их полный обзор через глазок дверного полотна.

6.22.4.2 Двери палат, в которых содержатся лица, содержащиеся под стражей, или лица, осужденные к лишению свободы должны соответствовать классу защиты 3 согласно приложению Д и изготавливаться либо из металла, либо из досок сплошного заполнения, обитых листовой сталью с двух сторон и укрепленных стальным уголком. Размер дверного полотна должен быть 190 х 75 см. В центре двери на высоте от пола 145–150 см устраивается овальный глазок с  отверстием размерами:

- со стороны палаты 14 х 24 см;

- со стороны коридора 3,5 х 4 см.

Глазок со стороны коридора закрывается каучуковой бесшумной крышкой, вращающейся на штыре.

Двери должны быть тщательно подогнаны к дверной обвязке. Щели в дверных притворах не допускаются. Дверные замки для палат должны быть накладными – коробчатыми. Врезные замки не допускаются. Замок должен открываться ключом на 3 оборота, а при закрытии – автоматически на 1 оборот. Замки с одноригельными механизмами следует применять на группу палат, расположенных в одном коридоре или отсеке.

В дверях на высоте 95 см от уровня пола устраивают форточки 18 х 22 см для передачи пищи. Дверцы форточек должны открываться в сторону коридора и удерживаться в горизонтальном положении на кронштейнах.

6.22.4.3 Двери в палатах отделений психиатрических больниц с усиленным наблюдением могут быть одинарными или двойными.

6.22.4.3.1 Одинарные двери должны соответствовать классу защиты 3 согласно приложению Д и изготавливаться либо из металла, либо из досок сплошного заполнения, обитых листовым металлом с двух сторон и укрепленных стальным уголком. Допускается использовать двери, изготовленные из досок сплошного заполнения толщиной 60 см, обитые листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм аналогично дверям класса защиты 3 согласно приложению Д, но только со стороны палат.

В центре двери устраивается овальный глазок аналогичный указанному в                п. 6.22.4.2.

6.22.4.3.2 Двойные двери палат: внешняя дверь – металлическая либо деревянная, изготовленная из досок толщиной 40 см, обитая со стороны палаты листовой сталью, со смотровым закрывающимся отверстием, внутренняя дверь – металлическая решетчатая класса защиты 2 согласно приложению Д.

6.22.4.3.3 Все двери должны иметь самозащелкивающиеся замки со спецключами и в необходимых случаях оборудуются блокировочными устройствами.

6.22.4.4 Двери следует располагать по центру палат. При двухстороннем расположении палат по коридору противоположные двери должны распахиваться одна относительно другой со смещением.

Двери должны навешиваться с левой стороны относительно входа в палату и открываться в сторону коридора. На дверные полотна со стороны коридора необходимо предусматривать дверные скобы. Угол открытия дверного полотна устанавливается из расчета одновременного прохода в палату не более 1 человека. Для этих целей со стороны коридора устраивают упоры, фиксирующие открытие дверного полотна на определенный угол.

6.22.4.5 Окна в палатах устраиваются из расчета отношения световой площади к площади пола от 1 : 10 до 1 : 15.

Оконные переплеты выполняют створными с фрамугами. Створки окон и фрамуг оборудуют замками вагонного типа. Створки прикрепляют к оконным коробам шурупами с потайными головками.

Вместо подоконников в оконных проемах устраиваются откосы с закругленными углами.

Во всех оконных проемах с наружной стороны устанавливаются стационарные металлические решетки с анкерами, закрепляемыми в стену по периметру оконного проема не менее, чем на 25 см. Решетки выполняются по разбивочной сетке 12 х 20 см из круглой и полосовой стали. Круглую сталь диаметром 19 мм применяют на вертикальные элементы решетки, а полосовую сталь сечением 60 х 12 мм на горизонтальные элементы и на обвязку решетки. Элементы решетки из круглой стали пропускают в отверстие из полосовой стали и все места сопряжения надежно сваривают. При необходимости на оконных проемах устраиваются жалюзи, окрашиваемые в белый цвет, но без форточек.

С наружной стороны за стационарными решетками должны быть установлены фальшрешетки для систем сигнализации, соответствующие требованиям приказа Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.09.2004 года № 205 дсп.

6.22.4.6 Строительные конструкции палат должны иметь класс защиты не ниже 3 согласно приложению З.

Перегородки между палатами, в которых содержатся лица, осужденные к лишению свободы или содержащиеся под стражей, должны быть толщиной не менее 380 мм и быть выполнены из полнотелого кирпича или бетонных блоков.

Перекрытия палат должны быть сплошными железобетонными толщиной не менее 160 мм по ГОСТ 12767 из тяжелых бетонов.

Наружные стены палат должны быть выполнены из полнотелого кирпича или крупных сборных бетонных блоков. Толщина наружных стен должна быть не менее 51 см.

Острые углы в палатах скругляются.

Внутренние кирпичные стены и перегородки в палатах, коридорах, лестничных клетках выполняются с затиркой швов и последующей окраской известковыми красителями.

Вентиляционные каналы и освещение палат должны размещаться в специальной нише над входной дверью, которая должна защищаться металлической решеткой с толщиной металлического прута не менее 16 мм.

6.22.7. В случае, если оконные проемы в коридорах используются в качестве эвакуационных выходов при пожаре, они защищаются распашными решетками в соответствии с требованиями п. 6.7.4.

6.22.8  Прогулочные дворики не должны иметь общего ограждения с  зоной отторжения.

Ограждения прогулочных двориков и перегородки между ними должны быть класса защиты 3 согласно приложению В высотой не менее 3 м.

По верху ограждения прогулочных двориков крепится металлическая рама, к которой приваривается металлическая решетка ячейками не более  170 x 170 мм. Над решеткой укрепляется металлическая сетка типа «Рабица» с ячейками не более 50 x 50 мм.

Двери прогулочных двориков оборудуются по типу дверей палат, но без форточек.

Над прогулочным двориком оборудуется помост или вышка для постового с расчетом, чтобы все больные и испытуемые, находящиеся в нем, были под его постоянным наблюдением.

Над прогулочными двориками вдоль стен, противоположных от помоста или вышки постового, устраиваются облегченные навесы шириной до 1,2 м для укрытия от атмосферных осадков.

Пространство над прогулочным двориком должно защищаться решеткой, изготовленной из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, сваренных в перекрестьях и образующих ячейки не более 150 х 150 мм.

6.22.9 Электроснабжение и связь, системы охраны и тревожной  сигнализации.

6.22.9.1 Осветительные установки должны обеспечивать:

- создание необходимой освещенности мест несения службы, зоны отторжения и подходов к ней, а также территории вокруг корпусов, в которых содержатся лица, находящихся под стражей или под усиленным наблюдением, осужденные к лишению свободы;

- раздельное или одновременное включение участков охранного освещения;

- включение участков освещения вручную или автоматически при срабатывании периметральной системы сигнализации;

- управление охранным освещением из караульного помещения;

- автоматическое и ручное переключение источников питания.

6.22.9.2. Электропитание должно осуществляться от двух независимых вводов.

6.22.9.3 В зоне отторжения светильники охранного освещения крепятся к стойкам основного ограждения на кронштейнах через каждые 9 - 12 м, на высоте не менее 2,5 м и оборудуются механической  защитой.

6.22.9.4 Расстояние между светильниками дежурного освещения должно, быть не менее 45 м.

6.22.9.5 В палатах, коридорах и других служебных помещениях светильники должны иметь механическую защиту.

6.22.9.6 Постовые будки оборудуются прямой телефонной связью с караульным помещением, а также автономными звуковыми и световыми оповещателями.

6.22.9.7 Психиатрические больницы (отделения) с усиленным наблюдением и отделения психиатрической экспертизы лиц, содержащихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы, Государственной службы медицинских судебных экспертиз оснащаются системами охранной и ручной тревожной сигнализации в соответствии с требованиями  РД 28/3.006-2005.

6.22.9.8. С помощью телевизионных систем видеонаблюдения (систем охранного телевидения) защищаются территория вокруг корпусов, в которых содержатся больные и испытуемые, а также полоса отчуждения в случае, если она не контролируется с помощью наблюдательного поста, либо расположена вне видимости наблюдательного поста. При необходимости телевизионные камеры могут устанавливаться в шлюзе для пропуска и досмотра автотранспорта, проходном коридоре КПП и других местах по решению комиссии, обследующей объект на предмет приема его под охрану.

6.23 Дополнительные требования к технической укреплённости противотуберкулезных, венерологических и наркологических диспансеров (больниц, отделений) для  лечения лиц, в отношении которых назначены судом принудительные меры безопасности и лечения.

6.23.1 Стены, пол и потолочные перекрытия лечебных корпусов должны быть не ниже 2 класса защиты.

6.23.2 Все окна палат, коридоров и других помещений лечебных корпусов должны быть оснащены металлическими решетками не ниже 3 класса защиты. В случае, если оконные проемы в коридорах используются в качестве эвакуационных выходов при пожаре, они защищаются распашными решетками в соответствии с требованиями п. 6.7.4.

6.23.3 В лечебном корпусе выделяется помещение без окон для содержания больных, нарушающих общественный порядок и режим содержания. Дверь в помещение должна соответствовать требованиям п.6.22.4.3.1. С внутренней стороны двери, стены  и элементы освещения отделываются таким образом, чтобы больной не мог  причинить себе телесные повреждения.

6.23.4 Посты медицинского персонала оснащаются системами тревожной сигнализации с выводом сигналов на посты милиции.

6.23.5 В случаях расположения диспансеров (больниц, отделений) в отдельных зданиях:

6.23.5.1 Прилегающая к зданиям территория в обязательном порядке оснащается ограждением аналогично требованиям п.6.22.1, и организуется пропускной режим, для чего устраивается КПП, караульное помещение и контрольная площадка для досмотра автотранспорта в соответствии с требованиями п.6.22.2.1.

Допускается не устанавливать предупредительное ограждание, но при этом необходимо увеличивать до 10 м полосу отчуждения с двух сторон ограждения.

Требования к освещению и оснащению ограждения системами охраны аналогичны п. 6.22.9.

6.23.5.2 Входная дверь в лечебный корпус должна быть сплошной не ниже 2 класса защиты согласно приложению Д, оснащенная врезным замком не ниже 2 класса защиты согласно приложению И.

6.23.6 В случае расположения диспансеров (больниц, отделений) в корпусах медицинских учреждений:

6.23.6.1 Входная дверь в отделение должна быть выполнена из металла и иметь не ниже 2 класса защиты согласно приложению Д, оборудована  управляемым с поста милиции электромагнитным замком (устройством контроля и управления доступом) не ниже 2 класса защиты и видеодомофоном.

6.23.6.2  Пост милиции по охране общественного порядка в отделении должен располагаться перед входом в отделение в изолированном помещении с классом защиты ограждающих конструкций не ниже 2.  Помещение поста милиции должно быть оборудовано смотровым окном (в двери или стене), позволяющим обеспечивать контроль за входом в отделение, защищенным противоударным остеклением.

6.23.6.3 Для прогулки больных на территории лечебного учреждения  оборудуется прогулочный дворик, имеющий отдельный вход из здания (диспансера, отделения). Техническая укрепленность прогулочного дворика должна соответствовать требованиям п.6.22.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

Нормативные документы, регламентирующие техническую  укреплённость объектов, согласованные  с МВД Республики Беларусь и Департаментом охраны МВД Республики Беларусь.

1. Пособие П 5-3 к СНиП 2.08.02-89. Проектирование зданий банков (утверждено приказом Минстройархитектуры от 10.09.03 г. № 179 и действует до ведения в 2006 году технического кодекса установившейся практики ТКП 45-3.02 «Здания банков. Правила проектирования»).

2. Инструкция о порядке приемки, хранения, продажи и учета изделий из драгоценных металлов и  драгоценных камней на базах, складах и в магазинах всех форм собственности на территории Республики Беларусь (утверждена постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 14.04.04 г. № 16/66).

3. Перечень требований к помещениям и условиям размещения оружия, его основных частей, боеприпасов, необходимых для осуществления деятельности связанной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газовым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия (приложение 3 и 4 к постановлению МВД Республики Беларусь от 31.10.2003 г. № 250)

4. Перечень требований к помещениям, предназначенным для осуществления деятельности по изготовлению печатей и штампов (приложение 2 к постановлению МВД Республики Беларусь от 31.10.2003 г. № 250)

5. Требования по технической укрепленности и оснащению системами сигнализации объектов почтовой связи РО «Белпочта» (утверждены генеральным директором РО «Белпочта» 25.11.2003 г., согласованы ГУОПП МВД Республики Беларусь 25.11.03 г. и объединением «Охрана» при МВД Республики Беларусь 28.10.03 г.)

6. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4.04.2005 г. № 105/9 «Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укрепленности и оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ».

7. Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.09.2004 года № 205 дсп «Об утверждении Инструкции о требованиях к оснащению системами охраны и пожарной сигнализации изоляторов органов внутренних дел для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц, специальных приемников при органах внутренних дел и специальных приемников для содержания арестованных в административном порядке, а также техническому обслуживанию данных систем».

8. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8.09.2005 года № 129/277 «Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укрепленности обменных пунктов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и расчетно-кассовых центров, создаваемых на базе обменных пунктов»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

# КЛАСС ЗАЩИТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

###### Таблица Б.1

| Конструктивный элемент | Подгруппа объекта |
| --- | --- |
|  | АП | АI | БП | БI |
|  | Класс защиты |
| Строительные конструкции |
| Оболочка кладовой, хранилища Наружные стены здания первого этажа, а также стены, перекрытия охраняемых помещений, расположенных внутри здания, примыкающие к помещениям других собственников Наружные стены охраняемых помещений, расположенных на втором и выше этажах здания, а также стены, перекрытия этих помещений, расположенных внутри здания, не примыкающие к помещениям других собственников Внутренние стены, перегородки в пределах каждой подгруппы | 4 - - 1 | - 3 3 1 | - 2 1 1 | - 1 1 1 |
| Дверные конструкции |
| Входные двери в здание, выходящие на оживленные улицы и магистрали Двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак), во дворы, малолюдные переулки Входные двери охраняемых помещений Внутренние двери (переходные) в помещениях в пределах каждой подгруппы | - - 4 1 | 3 3 3 1 | 2 3 2 1 | 2 2 1 1 |
| Продолжение таблицы Б.1 |
| Оконные конструкции |
| Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие на оживленные улицы и магистрали Оконные проемы второго и выше этажей, не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п. Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие во дворы, малолюдные переулки Оконные проемы, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т. п. Оконные проемы помещений охраны | - - - - - | 3 3 3 3 3 (4**) | 2 1 (2*) 3 3 - | 1 1 2 2 - |
| Запирающие устройства |
| Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак) Запирающие устройства внутренних дверей | 4 1 | 3 1 | 2(3**) 1 | 2 1 |
| Ограждения | - | 3 (4**) | 2 | 1 |
| Ворота | - | 3 (4**) | 2 | 1 |

* Компьютерные классы и другие помещения, где сосредоточены ценности подгруппы Б II в больших количествах.

** По заданию на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) - ограждения из различных некапитальных конструкций высотой не менее 2 м.

2. Ограждения 2 класса зашиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) - ограждения деревянные сплошные (толщина доски не менее 40 мм), металлические сетчатые или решетчатые высотой не менее 2 м.

3. Ограждения 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения) - ограждения железобетонные, каменные, кирпичные, сплошные металлические высотой не менее 2,5 м.

4. Ограждения 4 класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения) - ограждения монолитные железобетонные, каменные, кирпичные высотой не менее 2,5 м, оборудованные дополнительным ограждением.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОРОТ

1. Ворота 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) - ворота из некапитальных конструкций высотой не менее 2 м.

2. Ворота 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- комбинированные, решетчатые или реечные ворота из металлоконструкций, имеющие или соответствующие категории и классу - не ниже Д3 по СТБ 51.2.04;

- деревянные ворота со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм,

- решетчатые металлические ворота, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150 х 150 мм и свариваемых в каждом пересечении

Высота ворот - не менее 2 м.

3. Ворота 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- комбинированные или сплошные ворота из металлоконструкций, имеющие или соответствующие категории и классу - не ниже Д4 по СТБ 51.2.04;

- ворота деревянные со сплошным заполнением доской толщиной не менее 40 мм, обшитые с двух сторон стальным металлическим листом толщиной не менее 0,6 мм;

- комбинированные или: сплошные ворота из стального листа толщиной не менее 2 мм, усиленные дополнительными ребрами жесткости и обивкой изнутри доской толщиной не менее 40 мм, а также оснащенные наружными петлями.

Высота ворот не менее 2,5 м.

4. Ворота 4 класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения):

- пуленепробиваемые ворота по СТБ 51.02.05;

- сплошные ворота из стального листа толщиной не менее 4 мм, усиленные дополнительными ребрами жесткости, оснащенные наружными петлями.

Высота ворот не менее 2,5 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Дверные конструкции 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения):

- двери противовзломные класса стойкости к взлому Д2 и выше по               СТБ 51.2.04;

- двери деревянные внутренние со сплошным или мелкопустотным заполнением полотен по СТБ 1138. Толщина полотна менее 40 мм;

- решетчатые металлические двери произвольной конструкции, изготовленные из стальных прутьев сечением не менее 78 мм2, образующих ячейку площадью не более 230 см2 и свариваемых в каждом пересечении;

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них: стекло обычное марок М4 - М8 по ГОСТ 111, закаленное по ГОСТ 5727, армированное по ГОСТ 7481, узорчатое по ГОСТ 5533, трехслойное («триплекс») по ГОСТ 5727 или защитное (высокопрочного) класса А1 по РД 28/3.001 (СТБ 51.2.06);

- двери деревянные со стеклянными фрагментами из листового обычного марок М4 - М8 по ГОСТ 111, армированного по ГОСТ 7481, узорчатого по                  ГОСТ 5533, тонированного по ОСТ 3-1901, защитного (высокопрочного) стекла по РД 28/3.001 (СТБ 51.2.06). Толщина стекла фрагмента не нормируется.

2. Дверные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- двери противовзломные класса стойкости к взлому Д3 и выше по                      СТБ 51.2.04;

- двери деревянные наружные по СТБ 1138 со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм;

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них с использованием защитного (высокопрочного) остекления класса А2 и выше по           РД 28/3.001 (СТБ 51.2.06) или обычного стекла, оклеенного защитной пленкой, обеспечивающую класс стойкости остекления А2 и выше по РД 28/3.001 или              СТБ 51.2.06 (при этом края защитной пленки должны заходить за элементы обвязки, и должна быть исключена возможность выема стекол из обвязки с наружной стороны);

- двери деревянные из досок толщиной 40 мм с полотнами из стекла, защищенными съемными или стационарными металлическими решетками из стальных прутьев диаметром не менее 10 мм с расстоянием между прутьями по вертикали и горизонтали не более 150 мм., сваренными в перекрестьях (при этом съемные решетки должны запираться на висячий замок, а двери на два врезных несамозащёлкивающихся замка);

- двери металлические с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2 мм, оснащенные внутренними петлями;

- решетчатые металлические двери, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150 х 150 мм и свариваемых в каждом пересечении. По периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком размером не менее 35 х 35 х 4 мм;

- решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30 х 4 мм с ячейкой не более 150 х 150 мм.

3. Дверные конструкции 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- двери, соответствующие классу стойкости к взлому Д4 и выше по             СТБ 51.2.04;

- двери не ниже 5-й категории по СТБ 1138;

- двери деревянные со сплошным заполнением полотен, толщиной не менее 40 мм, усиленные обивкой с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом листа на внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлестку с креплением по периметру и диагоналям полотна гвоздями диаметром 3 мм, длиной 40 мм и шагом не более 50 мм;

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них с использованием защитного остекления класса Б1 и выше по РД 28/3.001 или             СТБ 51.2.06;

- двери металлические с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2 мм, оснащенные наружными петлями.

4. Дверные конструкции 4 класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения):

- двери (бронированные двери) для хранилищ по РД 28/3.003 или СТБ 51.2.01;

- противовзломные двери класса Д 6 по СТБ 51.2.04;

- пуленепробиваемые двери класса 3 и выше по СТБ 51.2.04.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(Рекомендуемое)

СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Для усиления деревянной дверной коробки ее рекомендуется обрамлять стальным уголком размером не менее 45 x 28 x 4 мм, а так же закреплять ее в стене стальными ершами (костылями) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 120 мм. Крепить ее к стене рекомендуется с помощью металлических штырей, расстояние между которыми составляет не более 700 мм.

Коробку металлической двери рекомендуется по периметру приварить к прочно заделанным в стену (на глубину не менее 80 мм) металлическим штырям, расстояние между которыми составляет не более 700 мм.

Усиление прочности дверей (ворот и калиток) достигается за счет использования предохранительных накладок, предохранительной уголковой замковой планки, массивных петель, усиления дверного полотна.

Петли для дверей, ворот, калиток должны быть прочными и выполнены из стали, Крепление должно осуществляться с помощью шурупов, винтов или сварки в зависимости от материала дверей, ворот, калиток.

При открывании дверей (ворот, калиток) «наружу» на стороне петель должны быть установлены торцевые крюки (анкерные штыри), препятствующие снятию двери в случае срывания петель или их механического повреждения Торцевые крюки должны изготавливаться из стального прутка диаметром 6-8 мм. Пример установки торцевых крюков приведен на рисунке Е 1.

Рисунок Е 1.

- дверные петли; 2- торцевой крюк; 3- анкерная пластина.

Дверные накладки, розетки, щитки рекомендуется изготавливать из стальной полосы толщиной 4-6 мм и шириной не менее 70 мм. Крепление их должно производиться с помощью болтов. Пропускаемые через дверь болты закрепляются с внутренней стороны помещения при помощи шайб и гаек с расклепкой конца болта.

Усиление деревянных дверей из досок толщиной 40 мм с полотнами из стекла до 2 класса защиты может быть проведено с помощью съемных решеток, изготовленных из стальных прутьев диаметром не менее 10 мм с расстоянием между прутьями по вертикали и горизонтали не более 150 мм. Решетки устанавливаются с внутренней стороны на крюки или другие навесные устройства с обязательным запиранием на висячий замок (рисунок Е 2).

Рисунок Е 2.

1- съемная решетка, установленная изнутри помещения;

2- навесное устройство; 3- навесной замок.

Усиление деревянных дверей со сплошным заполнением полотен, толщиной не менее 40 мм  до 3 класса защиты проводится обивкой с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом листа на внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлестку с креплением по периметру и диагоналям полотна гвоздями диаметром  3 мм, длиной 40 мм и шагом не более 50 мм как показано на рисунке Е 3.

Рисунок Е 3.

1- стальной лист толщиной не менее 0,6 мм;

2- дверное полотно;

3- врезные несамозащелкивающиеся замки.

При наличии расположенных снаружи дверных петель или одношарнирных-стержневых петель, дверь со стороны их расположения должна быть защищена при помощи торцевых крюков как показано на рисунке Е 1.

Усиление любой двери до 2 класса защиты может быть проведено дополнительной установкой металлической решетчатой двери, изготовленной из стальных прутьев диаметром не менее 10 мм или металлических полос сечением не менее 25 х 4 мм с ячейкой не более 150 х 150 мм. По периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком размером не менее 30 х 30 х 4 мм. Закрываться дверь должна на висячий замок не ниже 2 класса защиты.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(Рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Оконные конструкции 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения):

- окна с обычным стеклом (стекло марки М4 -М8 по ГОСТ 111, толщиной от 2,5 до 8 мм).

2. Оконные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- противовзломные окна класса О1 и выше по СТБ 51.2.06;

- окна с защитным остеклением класса А1 и выше по РД 28/3.001 или СТБ 51.2.06 (при этом обвязка стекла должна исключать возможность выема стекла из неё с внешней стороны, а оконная рама должна быть защищена от несанкционированного открытия её с внешней стороны шпингалетами или съемными стопорными штырями для окон из ПВХ);

- окна с обычным стеклом, дополнительно защищенные:

- защитными пленками класса А1 и выше по РД 28/3.001 или СТБ 51.2.06 (при этом края защитной пленки должны заходить за элементы обвязки, и должна быть исключена возможность выема стекол из обвязки с наружной стороны, а также открытия оконной рамы с наружной стороны);

- роллетами, жалюзи или сворачивающимися решетками класса стойкости Р2 и выше по РД 28/3.002 или СТБ 51.2.03;

- деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм;

- щитами или деревянными ставнями из досок или фанеры толщиной 12 мм, обитыми стальными листами толщиной не менее 0,6 мм:

- металлическими решетками произвольной конструкции, изготовленными из стальных прутьев сечением не менее 78 мм, образующих ячейку площадью не более 230 см2 и свариваемых в каждом пересечении, устанавливаемыми изнутри или между оконными рамами.

Примечания.

1. На объектах, которые расположены на первых этажах или к окнам которых имеется доступ с крыш, балконов, а также на которых отсутствует физическая охрана класс стойкости используемого защитного остекления рекомендуется повышать до А2 и выше.

2. Окна из ПВХ подвержены быстрому криминальному открыванию со стороны улицы, поэтому такие окна, расположенные на первых этажах зданий или в местах свободного доступа к ним с балконов, козырьков, пожарных лестниц, крыш близко расположенных зданий не могут эффективно быть защищены только с помощью защитного остекления. Для их защиты необходимо дополнительно использовать другие инженерно-технические средства защиты или устанавливать с внутренней стороны съемные стопорные штыри, препятствующие открытию рам при воздействии на механизм их открывания с внешней стороны.

3. Форма ячеек решетки и её конструкция может быть произвольной.

3. Оконные конструкции 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- противовзломные окна класса стойкости О2 по СТБ 51.2.03;

- окна с защитным остеклением класса Б1 и выше по РД 28/3.001 или                  СТБ 51.2.06 (края защитной пленки должны заходить за элементы обвязки, и должна быть исключена возможность выема стекол из обвязки с наружной стороны и открытия окна с наружной стороны);

- окна с защитным остеклением класса А1, А2 дополнительно защищенные противовзломными роллетами, жалюзи или сворачивающимися решетками класса  Р 3 по РД 28/3.002 или СТБ 51.2.03, устанавливаемыми с внутренней стороны объекта либо в оконных проемах (заподлицо с наружной стеной или в глубине оконного проема);

- окна с обычным стеклом, дополнительно защищенные:

* противовзломными роллетами, жалюзи или сворачивающимися решетками класса Р 4 и выше по РД 28/3.002 или  СТБ 51.2.03, устанавливаемыми изнутри объекта;

* противовзломными роллетами  класса Р5 и выше по РД 28/3.002 или                 СТБ 51.2.03, устанавливаемыми снаружи;

* щитами или деревянными ставнями со сплошным заполнением полотен при их толщине не менее 40 мм, обитыми с двух сторон стальными листами толщиной не менее 0,6 мм;

* металлическими решетками, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, сваренным в каждом перекрестье и образующих ячейки не более 150 x 150 мм или другими конструкциями соответствующей прочности.

Примечания.

1. На объектах, на которых имеется комбинированная охрана (физическая и с помощью пультов централизованного наблюдения), к окнам которых затруднен доступ класс стойкости используемого защитного остекления допускается снижать до А3.

2. При установке металлических решеток в оконных проемах концы прутьев заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются цементным раствором.

3. По согласованию с подразделением охраны форма ячеек решетки и её конструкция может быть изменена.

4. Оконные конструкции 4 класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения):

- окна противовзломные класса О3 и выше по СТБ 51.2.05

- окна с защитным остеклением класса Б2 и выше по РД 28/3.001 или          СТБ 51.2.05;

- окна с пуленепробиваемым стеклом (бронестеклом) по РД 28/3.001 или   СТБ 51.2.06 класса 1 (В1) и выше.

- окна с обычным стеклом, дополнительно защищенные пуленепробиваемыми роллетами класса 3 и выше по РД 28/3.002 или СТБ 51.2.03.

ПРИЛОЖЕНИЕ З

(Рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Строительные конструкции 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения):

- гипсолитовые, гипсобетонные толщиной не менее 75 мм;

- щитовые деревянные конструкции толщиной не менее 45 мм;

- конструкции из бревен или бруса толщиной 100 мм;

- каркасные перегородки толщиной не менее 20 мм с обшивкой металлическими, в том числе профилированными листами толщиной не менее               0,55 мм;

- кирпичные перегородки толщиной 138 мм по СНиП 3.03.01;

- перегородки из легких теплоизоляционных бетонов толщиной менее       300 мм;

- внутренние стеновые панели толщиной 100 мм по СТБ 1151;

- пустотные железобетонные конструкции толщиной 160 мм по ГОСТ 9561;

- перегородки из стеклопрофилита по ГОСТ 21992 и стеклоблоков по               ГОСТ 9272.

2. Строительные конструкции 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):

- конструкции из бревен или бруса толщиной не менее 200 мм;

- кирпичные стены толщиной 250 мм по СНиП 3.03.01;

- пустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561 из легких бетонов и толщиной 160 мм из тяжелых бетонов;

- сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм, 160 мм по               ГОСТ 12767 из легких бетонов;

- стеновые панели наружные по СТБ 1185, внутренние по СТБ 1151 и блоки стеновые по ГОСТ 19010 из легких бетонов толщиной от 100 до 300 мм;

- стены из монолитного железобетона по СНиП 3.03.01, изготовленные из тяжелых бетонов, толщиной до 100 мм;

- строительные конструкции 1 класса защиты, усиленные стальной сеткой по ГОСТ 23279 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой 100 x 100 мм.

3. Строительные конструкции 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- кирпичные стены толщиной более 380 мм по СНиП 3.03.01;

- пустотные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561 из тяжелых бетонов;

- сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм и 160 мм по            ГОСТ 12767 из тяжелых бетонов;

- стеновые панели наружные по СТБ 1185 и блоки стеновые по ГОСТ 19010 из легких бетонов толщиной более 300 мм;

- стеновые панели наружные по СТБ 1185, внутренние по СТБ 1151, блоки стеновые по ГОСТ 19010 и стены из монолитного железобетона по СНиП 3.03.01 толщиной от 100 до 300 мм из тяжелых бетонов;

- строительные конструкции 1 класса защиты, усиленные стальной сваренной в соединениях решеткой из прутка толщиной не менее 10 мм с ячейкой не более 150x150 мм;

- строительные конструкции 2 класса защиты, усиленные стальной сеткой по ГОСТ 23279 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой 100x100 мм.

4. Строительные конструкции 4 класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения) - конструкции, соответствующие 5-му и выше классу стойкости к взлому по РД 28/3.003 или СТБ 51.2.01:

- монолитные сталефибробетонные конструкции толщиной 200 мм и более, изготовленные в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении Ш;

- сборные (модульные) конструкции, имеющие сертификат соответствия, подтверждающий пригодность для строительства кладовых ценностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(Рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЗАПИРАЮЩИХ  УСТРОЙСТВ

1. Запирающие устройства 1 класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения).

1.1. Врезные и накладные замки:

- 1 класса по ГОСТ 5089;

- сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или 5 - накладного;

- штифтовые. Не менее 6 кодовых штифтов;

- пластинчатые. Не менее 6 кодовых пластин;

- дисковые. Не менее 6 кодовых дисков;

- электромагнитные с усилием на отрыв - 150 кг.

Сечение засова механических замков не менее 250 мм2, длина головки не менее 30 мм. Материал засова: сталь, сплавы алюминия, латунь.

Примечание.

Количество сувальд соответствует числу ступенек бородки ключа, уменьшенному на одну ступеньку, предназначенную для перемещения замка.

1.2. Висячие замки:

- штифтовые. Количество кодовых штифтов не менее 5. Конструкция засова дуговая. Диаметр засова (дужки) не менее 10 мм;

- дисковые. Количество кодовых дисков не менее 6. Конструкция засова дуговая. Диаметр засова не менее 10 мм.

1.3. Гаражные замки - замки дисковые и сувальдные - не менее 8 кодовых, дисков и 5 сувальд. Материал засова сталь. Сечение засова не менее 300 мм2. Вылет засова не менее 25 мм, длина головки засова не менее 35 мм. Толщина листа корпуса не менее 1,5 мм.

2. Запирающие устройства 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения).

2.1. Врезные и накладные замки:

- 2 класса по ГОСТ 5089;

- сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или 5 - накладного;

- штифтовые. Не менее 8 кодовых штифтов;

- пластинчатые. Не менее 7 кодовых пластин. Наличие защиты от высверливания, сворачивания;

- дисковые. Не менее 8 кодовых дисков. Наличие защиты от высверливания, сворачивания;

- электромагнитные с усилием на отрыв - 250 кг.

Сечение засова механических замков не менее 300 мм2, длина головки не менее 35 мм. Материал засова сталь.

2.2. Висячие замки:

- штифтовые. Количество кодовых штифтов не менее 6. Конструкция засова дуговая. Диаметр засова не менее 10 мм. Наличие защиты от перепиливания засова,

- дисковые. Количество кодовых дисков не менее 8. Конструкция засова дуговая. Диаметр засова не менее 10 мм. Наличие защиты от перепиливания засова.

2.3. Гаражные замки - замки дисковые и сувальдные. Не менее 8 кодовых дисков и 6 сувальд. Материал засова сталь. Сечение засова не менее 500 мм2. Вылет засова не менее 30 мм, длина головки засова не менее 60 мм. Толщина листа корпуса не менее 2 мм. Для дисковых замков - наличие защиты от сворачивания.

3. Запирающие устройства 3 класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения).

3.1. Врезные и накладные замки:

- 3 класса по ГОСТ 5089;

- сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или 6 - накладного. Наличие защиты от высверливания стойки хвостовика засова;

- штифтовые. Не менее 10 кодовых штифтов. Наличие защиты от отмычки, высверливания, сворачивания;

- пластинчатые. Не менее 7 кодовых пластин. Наличие защиты от отмычки, высверливания, сворачивания;

- дисковые. Не менее 10 кодовых дисков. Наличие защиты от высверливания, сворачивания;

- электромагнитные с усилием на отрыв - 350 кг.

Сечение засова механических замков не менее 300 мм2, длина головки не менее 40 мм. Материал засова сталь.

3.2. Висячие замки:

- штифтовые. Количество кодовых штифтов не менее б. Конструкция засова горизонтальная. Диаметр засова не менее 12 мм. Наличие защиты от отмычки, перепиливания засова и сбивания замка;

- дисковые. Количество кодовых дисков не менее 10. Конструкция засова горизонтальная. Диаметр засова не менее 12 мм. Наличие защиты от перепиливания засова и сбивания замка.

3.3. Гаражные замки - замки дисковые и замки сувальдные. Не менее 6 кодовых дисков и сувальд. Наличие защиты от высверливания, сворачивания. Материал засова сталь. Сечение засова не менее 1 750 мм2. Вылет засова не менее 40 мм, длина головки засова не менее 80 мм. Толщина листа корпуса не менее 2,5 мм.

4. Запирающие устройства 4 класса защиты (очень высокая или специальная степень защиты объекта от проникновения).

4.1. Врезные и накладные замки:

- 4 класса по ГОСТ 5089;

- сейфовые, количество и класс замков выбирается в зависимости от класса стойкости двери по СТБ 51.2.01;

- электромагнитные с усилием на отрыв - 500 кг.

4.2. Висячие замки:

- штифтовые. Количество кодовых штифтов не менее б. Конструкция засова горизонтальная. Диаметр засова не менее 12 мм. Наличие защиты от отмычки, перепиливания засова и сбивания замка. Наличие защиты от высверливания механизма секретности и перепиливания петель;

- дисковые. Количество кодовых дисков не менее 10. Конструкция засова горизонтальная. Диаметр засова не менее 12 мм. Наличие защиты от перепиливания засова и сбивания замка. Наличие защиты от высверливания механизма секретности и перепиливания петель.

4.3. Гаражные замки- замки дисковые и сувальдные. Не менее 8 кодовых дисков и сувальд. Наличие защиты от высверливания, сворачивания. Материал засова сталь. Сечение засова не менее 1000 мм2. Вылет засова не менее 40 мм, длина головки засова не менее 100 мм. Толщина листа корпуса не менее 3 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(Справочное)

Классификация противовзломных дверей по СТБ 51.2.04

# Классы стойкости к взлому противовзломных дверей и условия испытаний

###### Таблица К.1

| Класс стойкости к взлому | Величина статической нагрузки, кН | Энергия удара при воздействии динамической нагрузки, Дж | Обозна-чение инстру-мента | Нормируемое время стойкости, мин | Нормируемое время стойкости с учетом смены инструмента, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 / F3 / F4 |  |  |  |  |
| Д1 | 1,0 | 3,0 | 240 ( 10 | - | - | - |
| Д2 | 1,0 | 3,0 | 240 ( 10 | А | 5 | 7,5 |
| Д3 | 2,0 | 6,0 | 240 ( 10 | В | 7 | 10,5 |
| Д4 | 2,5 | 10,0 | 360 ( 10 | С | 10 | 15,0 |
| Д5 | 3,0 | 15,0 | 360 ( 10 | D | 15 | 22,5 |
| Д6 | 3,0 | 15,0 | 360 ( 10 | Е | 20 | 30,0 |
| Примечание: F1 – нагрузка на засов замка; F2 – нагрузка на зону свободного угла полотна; F3– нагрузка в зоне расположения петли и углов заполнения полотна; F4 – нагрузка в зоне расположения основного замка на плоскости и дополнительных запирающих элементов. |

Наборы инструментов, применяемые при испытаниях на стойкость к взлому

Таблица К.2

| Класс стойкости двери к взлому | Набор инструментов | Наименование применяемого инструмента и его характеристика | Нормируемое время стойко-сти (с учетом смены инстру-мента), мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1 | Взлом не предусматривается |
| Д2 | Набор А | Отвертка L ( 260мм, h = 10мм Отвертка L ( 375мм, h = 16мм Клещи (трубные, кузнечные, универсальные) L ( 240мм Клин деревянный (пластмассовый) | 5 (7,5) |
| Д3 | Набор В | Набор А и дополнительно: ломик L ( 710мм; лапчатые рычаги; рычажные насадки; гвоздодеры | 7 (10,5) |
| Д4 | Набор С | Набор В и дополнительно: молоток М = 1,2кг; зубило L ( 250мм; топор М = 1,0кг; ножницы по металлу L ( 500мм; мининожовка; электродрель мощностью не более 500Вт; сверла d ( 10м | 10 (15) |
| Д5 | Набор D | Набор С и дополнительно: электролобзик мощностью не более 500Вт; электроножовка мощностью не более 500Вт; шлифмашинка мощностью не более 500Вт с кругом D(125мм; сверла d ( 25мм; удлинительная оправка L ( 500мм | 15 (22,5) |
| Д6 | Набор Е | Набор D и дополнительно: электроинструменты мощностью не более 2 кВт; круг к шлифмашинке D ( 250мм | 20 (30) |
| Примечание - Для испытаний в классах стойкости к взлому Д2 - Д6 допускается применение дополнительных инструментов по действующим НД и обязательное использование индивидуальных средств защиты: - малые отвертки (набор) длиной не более 220мм и диаметром стержня не более 6мм; - нож с максимальной длиной лезвия 120 мм; - струна; - пинцет; - крючок; - стальной провод длиной не более 180 мм; - гаечные ключи длиной не более 200 мм; - плоскогубцы длиной не более 200 мм; - шестигранные ключи длиной не более 120 мм; - штифтовые зубила; - молоток массой не более 0,5 кг; - перчатки (рукавицы), защитные очки; - спецодежда. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(Справочное)

Классификация противовзломных  окон  по СТБ 51.2.05

# Классы стойкости к взлому противовзломных окон и условия испытаний

###### Таблица Л1

| Класс стойкости к взлому | Величина статической нагрузки, кН | Энергия удара при воздействии динамической нагрузки, Дж | Обозначение набора инструмента для взлома | Нормативное время стойкости, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1/F2/F3 |  |  |  |
| О1 | 1,5 | 240 ( 10 | А | ( 5 |
| О2 | 1,5 | 240 ( 10 | А | ( 5 |
| О3 | 3,0 | 240 ( 10 | В | ( 7 |
| О4 | 6,0 | 360 ( 10 | С | ( 10 |
| Примечания 1 Нагрузки: F1 – на незакрепленные углы переплета и между запирающими элементами; F2 – на места запирания, блокировки и крепления; F3 – на углы остекления. 2 Окна класса О1 должны изготавливаться с противоударными стеклами класса А3; Окна класса О2 – с противовзломными стеклами любого класса стойкости к прорубанию отверстия по СТБ 51.2.06. |

Наборы инструментов, применяемые при испытаниях окон на стойкость к взлому

Таблица Л.2

| Класс стойкости к взлому | Набор инструментов | Наименование применяемого инструмента и его характеристика |
| --- | --- | --- |
| О1 | Набор А | Отвертка L ( 260мм, h = 10мм Отвертка L ( 375мм, h = 16мм Клещи (трубные, кузнечные, универсальные) L ( 240мм Клин деревянный (пластмассовый) |
| О2 | Набор А | Отвертка L ( 260мм, h = 10мм Отвертка L ( 375мм, h = 16мм Клещи (трубные, кузнечные, универсальные) L ( 240мм Клин деревянный (пластмассовый) |
| О3 | Набор В | Набор А и дополнительно: ломик L ( 710мм; лапчатые рычаги; рычаги с насадками; гвоздодеры |
| О4 | Набор С | Набор В и дополнительно: молоток М = 1,2кг; зубило L ( 250мм; топор М = 1,0кг; ножницы по металлу L ( 500мм; мининожовка; электродрель мощность не более 500Вт; сверла d ( 10м |
| Примечание - Для испытаний во всех классах стойкости допускается применение дополнительных инструментов по действующим НД и обязательное использование индивидуальных средств защиты: - малые отвертки (набор) длиной не более 220мм и диаметром стержня не более 6мм; - нож с максимальной длиной лезвия 120мм; - струна; - пинцет; - крючок; - стальной провод длиной не более 180мм; - гаечные ключи длиной не более 200мм; - плоскогубцы длиной не более 200мм; - шестигранные ключи длиной не более 120мм; - штифтовые зубила; - молоток массой не более 0,5кг; - рукавицы (перчатки); - очки защитные; - спецодежда. |

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(Справочное)

Классификация противовзломных роллет,  жалюзи, рулонных решеток,

секционных ворот по СТБ 51.2.03

###### Таблица М.1

| Класс стойкости к взлому | Величина статической нагрузки, кН | Энергия удара при испытаниях динамической нагрузкой, Дж | Обозначение набора инструментов для испытания на взлом | Нормативное время стойкости к взлому, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F2 | F1 / F3 / F4 |  |  |  |
| Р0 | 1,0 | 1,5 | 150 | - | - |
| Р1 | 1,5 | 3,0 | 240 | - | - |
| Р2 | 1,5 | 3,0 | 240 | А | 5 |
| Р3 | 3,0 | 6,0 | 240 | В | 7 |
| Р4 | 6,0 | 10,0 | 360 | С | 10 |
| Р5 | 10,0 | 15,0 | 360 | D | 15 |
| Р6 | 10,0 | 15,0 | 360 | Е | 20 |
| Примечания Обозначения, принятые в таблице: F1 – нагрузка для отрыва направляющих; F2 – нагрузка для принудительного открытия роллеты, решетки рулонной, ворот секционных (поднятия полотна вверх); F3 – нагрузка для выдавливания роллеты решетки рулонной, ворот секционных в районе замыкающей рейки; F4 – нагрузка для выдавливания из направляющих в местах соединения реек роллеты решетки рулонной, секций ворот секционных с направляющими. |

Наборы инструментов, применяемые при испытаниях

противовзломных роллет,  жалюзи, рулонных решеток,

секционных ворот на стойкость к взлому

###### Таблица М.2

| Класс стойкости к взлому | Обозначение набора инструментов | Наименование применяемого инструмента и его характеристика |
| --- | --- | --- |
| Р0, Р1 | Взлом не предусматривается |
| Р2 | Набор А | Отвертка L ( 260мм, h =10мм Отвертка L ( 375мм, h =16мм Клещи L ( 240мм Клин деревянный(пластмассовый) |
| Р3 | Набор В | Набор А и дополнительно: ломик L ( 710мм; «фомка» |
| Р4 | Набор С | Набор В и дополнительно: молоток М = 1,2кг; зубило L ( 250мм; топор М = 1,0кг; ножницы по металлу L ( 500мм; мининожовка; электродрель мощностью не более 500Вт; сверла d ( 10мм |
| Р5 | Набор D | Набор С и дополнительно: электролобзик мощностью не более 500Вт; электроножовка мощностью не более 500Вт; шлифмашинка мощностью не более 500Вт с кругом D( 125мм; сверла d ( 25мм; удлинительная оправка L ( 500мм |
| Р6 | Набор Е | Набор D и дополнительно: электроинструменты мощностью не более 2 кВт; круг к шлифмашинке D( 250мм |
| Примечание - При испытаниях на любой класс стойкости могут применяться дополнительные инструменты, должны использоваться индивидуальные средства защиты: - малые отвертки (набор) не более 220мм и диаметром стержня не более 6мм: - нож с максимальной длиной лезвия 120мм; - струна; - пинцет; - крючок; - стальной провод длиной не более 180мм; - гаечный ключ длиной не более 200мм; - плоскогубцы длиной не более 200мм; - шестигранный ключ длиной не более 120мм; - штифтовые зубила; - молоток массой не более 0,5кг; - защитная одежда (перчатки, очки, спецовка). |

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(Справочное)

# Классификация противоударных и противовзломных стекол

по РД 28/3.001 и СТБ 51.2.06

Таблица Н 1.

| Класс стойкости | Характеристика защиты |
| --- | --- |
| Противоударные стекла |
| А А0 А1 А2 А3 | Стойкость к одиночному удару с энергией: | Масса сбрасываемого шара (г) | Высота падения (мм) |
|  | до 89 Дж (Н.м) до 141 Дж (Н.м) до 262 Дж (Н.м) до 382 Дж (Н.м) | 2260 4110 4110 4110 | 4000 3500 6500 9500 |
| Противовзломные стекла |
| Б Б1 Б2 Б3 | Стойкость к прорубанию отверстия, достаточного для проникновения человека (квадрат размером 400 х 400 мм или отверстие диаметром (510 +/- 15) мм). Минимальное количество ударов колуна: 30 – 50 51 – 70 71 и выше |

ПРИЛОЖЕНИЕ О

(Справочное)

# Классы стойкости инженерно-технических средств защиты

к воздействию стрелкового оружия

| Класс стойко-сти1 | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | Характеристика пули | Дистанция обстрела, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с |  |
| 1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9 мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | Стальной | 5,9 | 305 – 325 | 5 |
|  | Револьвер типа «Наган» | 7,62 мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | Свинцовый | 6,8 | 275 – 295 | 5 |
| 2 | Пистолет ПСМ | 5,45 мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | Стальной | 2,5 | 310 – 335 | 5 |
|  | Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62 мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | Стальной | 5,5 | 415-455 | 5 |
| 2а | Охотничье ружье 12-го калибра | 18,5 мм охотничий патрон | Свинцовый | 35,0 | 390 - 410 | 5 |
| 3 | Автомат АК-74 | 5,45 мм патрон 7Н6 с пулей ПС | Стальной нетермо-упрочненный | 3,4 | 890 - 910 | 5 - 10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62 мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной нетермо-упрочненный | 7,9 | 710 - 740 | 5 - 10 |
| 4 | Автомат АК-74 | 5,45 мм патрон 7Н10 с пулей ПП | Стальной тер-моупрочненный | 3,6 | 890 - 910 | 5 - 10 |
| 5 | Снайперская винтовка СВД | 7,62 мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | Стальной нетермо-упрочненный | 9,6 | 820 - 840 | 5 - 10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62 мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной тер-моупрочненный | 7,9 | 710 - 740 | 5 - 10 |
| 5а | Автомат АКМ | 7,62 мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ | Специальный | 7,4 | 720 - 750 | 5 - 10 |
| 6 | Снайперская винтовка СВД | 7,62 мм патрон 7Н13 с пулей СТ-М2 | Стальной тер-моупрочненный | 9,6 | 820 - 840 | 5 - 10 |
| 6а | Снайперская винтовка СВД | 7,62 мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | Специальный | 10,4 | 800 - 835 | 5 - 10 |
| Примечания 1 При испытании на стойкость к воздействию стрелкового оружия с тыльной стороны ИТСЗ или его заполнения, обратной воздействию пули, могут отделяться осколки материала при отсутствии сквозной пробоины. В этом случае класс стойкости к воздействию стрелкового оружия обозначается буквенным индексом «О» (осколочные потери). При отсутствии осколков класс стойкости обозначается без индекса. По классификации РД 28/3.001 класс стойкости обозначается с буквой В, например, В1, В6а. 2 По требованию заказчика испытания по классам стойкости 1, 2, 3, 5 могут проводиться из одного вида оружия. В этом случае в протоколе испытаний делается соответствующая отметка, а при выдаче сертификата соответствия указывается вид оружия, из которого проводились испытания». |

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(Справочное)

# Классы стойкости сейфов, дверей хранилищ и хранилищ к взлому

Таблица П.1  -  Классификация сейфов, дверей банковских хранилищ и

хранилищ по РД 28/3.003 и СТБ 51.2.01

| Класс стойкости к взлому | Минимальное значение сопротивляемости, (Ес | Степень сохранности |
| --- | --- | --- |
|  | Частичный доступ | Полный доступ | Сейфы | Хранилища (помещения для хранения ценностей) |
| Для сейфов (шкафов металлических) |
| I | 30 | 50 | удовлетворительная | - |
| II | 50 | 80 | удовлетворительная | - |
| III | 80 | 120 | удовлетворительная | - |
| IV | 120 | 180 | средняя | - |
| Для сейфов, дверей и банковских хранилищ и хранилищ |
| V | 180 | 270 | средняя | удовлетворительная |
| VI | 270 | 400 | средняя | удовлетворительная |
| VII | 400 | 600 | высокая | удовлетворительная |
| VIII | 550 | 825 | высокая | средняя |
| IX | 700 | 1 050 | высокая | средняя |
| X | 900 | 1 350 | высокая | средняя |
| Для дверей банковских хранилищ и хранилищ |
| XI | - | 2 000 | - | высокая |
| XII | - | 3 000 | - | высокая |
| XIII | - | 4 500 | - | высокая |
| Примечание - Класс хранилища, двери банковского хранилища или сейфа определяется самым слабым элементом его конструкции. |

Таблица П.2  -  Оснащение сейфов, дверей банковских хранилищ замковыми устройствами

| Класс стойкости к взлому сейфа или двери хранилища | Число и класс замковых устройств | Класс стойкости к взлому сейфа или двери хранилища | Число и класс замковых устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1 х A | VIII | 2 х C |
| II | 1 х A | IX | 2 х C |
| III | 1 х B | X | 2 х C |
| IV | 2 х B | XI | 3 х C или 2 х D |
| V | 2 х B | XII | 3 х C или 2 х D |
| VI | 2 х C | XIII | 2 х D |
| VII | 2 х C |  |  |

Таблица П.3  -  Классы замковых устройств

| Класс замкового устройства | Число комбинаций ключа | Число комбинаций кода |
| --- | --- | --- |
| А | 25 000 | 80 000 |
| В | 100 000 | 100 000 |
| С | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Д | 3 000 000 | 3 000 000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(Справочное)

ТРЕБОВАНИЯ

по  технической  укреплённости и оснащению системами сигнализации объектов  почтовой связи РО «Белпочта»

Настоящие Требования  по технической укреплённости и оснащению системами сигнализации объектов почтовой связи РО «Белпочта» (далее – Требования) устанавливают порядок и способы оснащения инженерно-техническими средствами защиты и средствами сигнализации объектов почтовой связи с целью противодействия преступным посягательствам на них.

Требования распространяются на вновь проектируемые, реконструируемые и технически перевооружаемые объекты почтовой связи.

1. Для обеспечения сохранности наличных денежных средств и ценностей помещения главных касс должны отвечать следующим требованиям технической укреплённости:

1.1 Помещения должны иметь капитальные (по охране) наружные и внутренние стены, перегородки, полы, потолки:

а) капитальными (по охране) наружными стенами, перекрытиями, перегородками считаются такие, которые выполнены из кирпичной или каменной кладки толщиной не менее 500 мм, либо бетонных стеновых блоков толщиной не менее 200 мм, бетонных камней толщиной 90 мм в два слоя, железобетонных панелей толщиной не менее 180 мм;

б) капитальными (по охране) внутренними стенами (перегородками) считаются такие, которые выполнены аналогично капитальным наружным стенам, либо выполнены из спаренных гипсобетонных панелей толщиной 80 мм каждая с проложенным между ними металлической решеткой из арматуры диаметром не менее 10 мм и размером ячейки не более 150 х 150 мм или из кирпичной кладки толщиной 120 мм, армированной металлической решеткой;

в) стены, полы. Потолки, не отвечающие указанным выше требованиям, с внутренней стороны помещений по всей площади должны быть укреплены металлическими решетками из арматуры диаметром не менее 10 мм и размером ячейки не более 150 х 150 мм, которые затем оштукатуриваются. Решетки привариваются к прочно заделанным в стену, перекрытие на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром 10-12 мм с шагом не более 500 х 500 мм. В случае невозможности выпустить анкеры решетки привариваются с тем же шагом к закладным деталям из стальной полосы 100 х 50 х 6 мм, пристреливаемым к бетонным поверхностям четырьмя дюбелями.

1.2 Закрываться на две двери:

а) внешнюю одностворчатую, открывающуюся наружу, имеющую класс противовзломной стойкости не ниже Д 3 по СТБ 51.2.04-99 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Двери противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний», запирающуюся на два внутренних врезных несамозащелкивающихся замка, имеющую смотровой глазок, металлическую цепочку для её фиксации в приоткрытом состоянии.

в) внутреннюю, открывающуюся внутрь, изготовленную в виде стальной решетки и закрывающуюся на навесной замок, а также металлический засов.

1.3 Класс противовзломной стойкости внешней входной двери Д3 может быть достигнут при установке специальных противовзломных дверей, чей класс стойкости подтвержден сертификатом соответствия Республики Беларусь, либопри изготовлении её из металла толщиной не менее 3 мм, либо из досок толщиной не менее 40 мм, обитых с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом краев листа  на  внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлест, исключая стыковки листов металла с лицевой стороны. Листы стали должны крепиться к доскам гвоздями длиной не менее 40 мм с шагом по периметру и диагоналям до 60 мм.

1.4 Внешние двери, изготовленные из досок, должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку (без щелей) и оснащены двумя врезными несамозащелкивающимися замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга.

При наличии расположенных снаружи дверных петель или одношарнирных стержневых петель, дверь со стороны их расположения должна быть защищена при помощи торцевых крюков.

1.5 Дверная коробка выполняется из стального уголка. В ранее построенных зданиях допускается сохранение деревянных дверных коробок, усиленных стальным уголком. Во всех случаях они прочно прикрепляются к стене стальными ершами. Ерши изготавливаются из стали диаметром не менее 16 мм и забиваются в строительные конструкции на глубину не менее 150 мм. Стальной уголок имеет размер 30 х 40 мм и толщину не менее 5 мм. Им по периметру оборудуются дверные коробки и все другие отверстия в стенах, полу и потолке, предназначенные для прохождения инженерных сетей. Последние должны иметь диаметр не более              200 мм.

1.6 Внутренние решетчатые металлические двери изготавливаются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более                 150 х 150 мм и стальным уголком 75 х 75х 6 мм.

1.7 Окна должны иметь противовзломную стойкость не ниже класса О2 по СТБ 51.2.05-99 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Окна противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний». Противовзломная стойкость окон должна обеспечиваться за счет установки специальных противовзломных окон либо дополнительной защиты окон решетками, противовзломным остеклением, роллетами с защитным остеклением.

1.7.1 В случае применения для защиты окон металлических решеток они должны устанавливаться между рамами, либо с внутренней стороны. Все решетки изготавливаются из стального прутка диаметром не менее 16 мм и соединяются с помощью газоэлектросварки в каждом перекрестии, образуя ячейки не более         150 х 150 мм. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее  80 мм и заливаются бетоном или привариваются с помощью газоэлектросварки к металлическим конструкциям.

Допускается обрамление решетки стальным уголком размером 30 х 40 мм толщиной не менее 5 мм. Уголок приваривается к штырям из арматурной стали диаметром 10-12 мм, с шагом не более 500 мм, заделанным в стену на глубину               80 мм.

1.7.2 При использовании для защиты окон противовзломного остекления, оно должно быть не ниже класса Б1 по СТБ 51.2.06-99 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Стекло противовзломное и пуленепробиваемое. Классификация. Технические требования и методы испытаний» или руководящего документа МВД Республики Беларусь РД 28/3.001-2004 «Защитное остекление. Классификация. Методы испытаний. Применение». При этом должны использоваться оконные рамы с классом стойкости не ниже класса стойкости использованного противовзломного остекления.

1.7.3 При использовании для защиты окон противовзломных роллет, они должны применяться совместно с защитным остеклением. При установке паротивовзломных роллет с внешней стороны здания они должны иметь класс стойкости не ниже Р5-Р6 по СТБ 51.2.03-2000 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний» или руководящего документа МВД Республики Беларусь                              РД 28/3.002-2004 «Роллеты и жалюзи противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Методы испытаний. Применение». При установкепротивовзломных роллет с внутренней стороны помещения или в оконных проемах (заподлицо с наружной стеной или в глубине оконного проема) они могут иметь класс стойкости Р3 – Р4. Защитное остекление должно иметь классс стойкости не ниже А-1 по СТБ 51.2.06-99 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Стекло противовзломное и пуленепробиваемое. Классификация. Технические требования и методы испытаний» или руководящего документа МВД Республики Беларусь                              РД 28/3.001-2004 «Защитное остекление. Классификация. Методы испытаний. Применение».

При ведении кассовых операций роллеты могут находиться в свернутом состоянии.

1.8 Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время совершения операций заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношение к её работе, воспрещается.

1.9 Помещение кассы оборудуется специальным окошком для проведения операции с работниками хозорганов или клиентами, закрывающимся изнутри на  деревянную дверцу, обитую с двух сторон листовым металлом. С внутренней стороны дверца запирается на металлическую накладку с надежным навесным замком.

Размер кассового окошка не должен превышать 200 х 300 мм, а снаружи оно укрепляется металлической решеткой типа «Восходящее солнце».

1.10 Все наличные деньги и ценности должны храниться в  запирающихся сейфах (металлических шкафах), которые прочно прикрепляются к строительным конструкциям пола или стены стальными ершами.

2. Помещения Главных касс РУПС, ГУПС, производств должны быть оснащены системами охранной, пожарной (охранно-пожарной) и ручной тревожной сигнализации.

2.1 Системы охранной сигнализации должны быть выполнены в два-три рубежа:

- первым рубежом сигнализации защищаются строительные конструкции периметров помещений, оконные и дверные проемы, люки, вентиляционные каналы, тепловые вводы, некапитальные (по охране) стены, потолки, полы, граничащие с помещениями, принадлежащими сторонним организациям и другие элементы помещений, доступные для проникновения с внешней стороны, в том числе и те из них, которые оборудованы стальными решетками. Для создания первого рубежа сигнализации могут использоваться вибрационные, сейсмические, поверхностные пассивные оптико-электронные, пассивные звуковые контроля остекленных конструкций, совмещенные, магнитоконтактные, омические и другие охранные извещатели;

- вторым рубежом сигнализации защищаются пространства помещений с помощью объемных охранных извещателей, обнаруживающих перемещение нарушителей в контролируемой зоне: объемных пассивных оптико-электронных, ультразвуковых, радиоволновых или комбинированных охранных извещателей;

- третьим рубежом сигнализации защищаются места непосредственного хранения ценностей – сейфы, металлические ящики, стеллажи с помощью набора простейших извещателей (например, СМК, ИП, ДИМК), а также емкостных, электростатических охранных извещателей или объемных охранных извещателей с иным принципом действия, использованным для создания второго рубежа.

Охранные извещатели должны иметь сертификаты соответствия, выданные в Национальной системе сертификации Республики Беларусь.

В случаях, когда помещения Главных касс РУПС, ГУПС, производств передаются под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь, охранные извещатели каждого рубежа сигнализации должны быть подключены на отдельные шлейфы сигнализации приемно-контрольного прибора (далее - ПКП), устанавливаемого внутри охраняемого помещения, а пультовые выходы ПКП, соответствующие этим шлейфам должны быть подключены на отдельные номера пульта централизованного наблюдения типа «Нева – 10 М», либо этот ПКП  должен быть подключен к системе передачи извещений (далее – СПИ) АСОС «Алеся».

В случаях, когда помещения Главных касс РУПС, ГУПС, производств охраняются силами РО «Белпочта», извещатели каждого рубежа сигнализации должны быть подключены через ПКП, либо на отдельный шлейф ПКП,  либо на отдельный номер пульта централизованного наблюдения типа «Нева 10 М», либо подключены на пульт централизованного наблюдения АСОС «Алеся» или радиоохраны, устанавливаемых на посту охраны, сторожа надомника.

2.2 Система пожарной сигнализации должна быть выполнена в соответствии с требованиями СНБ 2.02.05-2004 «Пожарная автоматика» и                ВСН 25-09.68-85 «Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» на отдельном пожарном ПКП или пожарные извещатели помещения Главных касс РУПС, ГУПС, производств должны входить в состав системы пожарной сигнализации здания, в котором арендуются площади для размещения объектов РО «Белпочта».

Допускается оснащать помещения Главных касс РУПС, ГУПС, производств системами охранно-пожарной сигнализации. При этом пожарные извещатели должны включаться в самостоятельные   шлейфы   и   подключаться   на  отдельные  номера (шлейфы) охранно-пожарных ПКП, предназначенные  для  круглосуточного контроля пожарных извещателей.

Смонтированная система пожарной или охранно-пожарной должна обеспечивать выдачу звуковых сигналов оповещения о пожаре по тональности отличающихся от сигналов другого назначения.

2.3 Тревожные извещатели ручного или иного (например, ножного) неавтоматического способа приведения в действие устанавливаются в местах удобных для пользователя таким образом, чтобы исключить возможность случайного нажатия. Места их установки должны быть скрыты от наблюдения преступниками или посторонними лицами. В качестве тревожных извещателей для скрытного использования необходимо применять извещатели, конструкция которых позволяет реализовать данную функцию (например, извещатели педального типа).

Тревожные извещатели (кнопки, педали и т.п.) с механической фиксацией или световой индикацией применяются для удобства визуального (или осязательного) контроля  со стороны пользователя за состоянием тревожного извещателя                          (кнопки, педали и т.п.). Для фиксации факта использования средств подачи тревожных извещений должны применяться ПКП с встроенной памятью событий с привязкой к текущему времени или подключенные на автоматизированные СПИ типа АСОС «Алеся».

В один шлейф допускается подключать только средства подачи тревожных извещений, установленные в одном помещении.

Использование ручной тревожной сигнализации не должно сопровождаться звуковой сигнализацией в помещении, в котором оно было использовано.

2.4 ПКП, используемые для систем сигнализации должны быть обеспечены резервным электропитанием.

Сельские ОС

3. Для обеспечения сохранности почтовых отправлений и материальных ценностей помещений сельских отделений связи должны отвечать следующим требованиям технической укрепленности:

3.1 Входные двери должны быть такими прочными, чтобы оказывать достаточное сопротивление при физическом воздействии человека, а также при попытке открыть их с помощью простых инструментов, например, лома, топора, молотка, долота или отвертки. Они должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку, изготовленными из  металла толщиной не менее 3 мм, либо из досок толщиной не менее 40 мм, которые с двух сторон должны обиваться листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом краев листа  на  внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлест, исключая стыковку листов металла с лицевой стороны. Металлические листы должны крепиться к доскам гвоздями диаметром 3 мм, длиной не менее 40 мм с шагом по периметру и диагоналям не более 50 мм.

Двухстворчатые двери должны оборудоваться стопорными шпингалетами, устанавливаемыми в верхней и нижней части дверного полотна. Сечение шпингалета должно быть не менее 100 мм2 , глубина отверстий для него не менее 30 мм.

3.1.2 Входные двери, выходящие во двор, переулки, которые закрываются последними перед сдачей отделения под охрану, должны навешиваться плотно без щелей на внутренние петли и оборудоваться металлическими накладками по всей длине шириной 40-60 мм и толщиной не менее 5 мм, которые крепятся болтами диаметром 12-15 мм с гайкой внутрь помещения (концы болтов с этой стороны раскрепляются). Накладки запираются на навесные надежные замки (на наружной стороне - амбарного типа)  с наварными пластинами на дужке замка. Двери должны запираться на два замка - навесной и врезной.

3.1.3 Дверная коробка выполняется из стального уголка. В ранее построенных зданиях допускается сохранение деревянных дверных коробок, усиленных по периметру стальным уголком. Стальной уголок имеет  размер 30 х 40 мм и толщину полки не менее 5 мм. Крепление дверной коробки осуществляется с помощью металлических штырей диаметром не менее 10 мм или специальных дюбелей, обеспечивающих вхождение в стену не менее чем на 80 мм. Расстояние от верхнего и нижнего края вертикальных сторон дверной коробки до дюбеля должно быть не более 250 мм, а расстояние между дюбелями в ряду – до 500 мм. При необходимости производится крепление дверной коробки в верхней и нижней частях.

3.1.4 Центральные входные двери отделений связи должны быть  деревянными полнотелыми толщиной не менее 40 мм, исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и иметь не менее двух врезных несамозащелкивающихся замков.

В случае, когда центральные входные двери закрываются последними перед сдачей объекта под охрану, они должны иметь один из замков навесной.

3.1.5 Входные двери в кладовую и дверная коробка должны соответствовать пп.3.1 и 3.1.3 настоящих Требований и запираться на два замка – навесной и врезной.

В случае установки в кладовой входной металлической двери, она оснащается двумя врезными замками и приспособлением для опечатывания.

3.2 Оконные проемы обязательно укрепляются металлическими решетками. Решетки устанавливаются между рамами, либо с внутренней стороны помещения. В случае невозможности установки решетки с внутренней стороны или между рамами, допускается установка решеток с наружной стороны. Все решетки изготавливаются из стального прутка диаметром не менее 16 мм и соединяются с помощью газоэлектросварки в каждом пересечении, образуя ячейки размером не более 150 х 150 мм. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются бетоном.

Допускается обрамление решетки стальным уголком размером 30 х 40 мм толщиной не   менее 5 мм. Уголок приваривается к штырям из арматурной стали диаметром 10-12 мм, с шагом не более 500 мм, заделанным в стену на глубину                80 мм.

При установке решеток необходимо соблюдать требования  «Общие правила пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений» (ППБ 1.04-2002), при необходимости  изготавливать  одну из решеток внутренней распашной для обеспечения подачи огнетушащих средств и спасения людей пожарными подразделениями.

3.3  Решетки на окнах могут быть заменены роллетами совместно с защитным остеклением согласно п. 1.7.3  настоящих Требований.

3.4 Окна кладовой дополнительно оборудуются внутренними ставнями, металлическими или деревянными, обитыми с двух сторон листовой сталью.

Защитные щиты и ставни должны изготовляться из металла толщиной не менее 3 мм или из досок толщиной не менее 40 мм, обитых листовой сталью аналогично дверям и запираться на засов.

3.5 Помещения кладовых должны быть изолированными, иметь одну входную дверь.

3.6 Стены кладовых должны быть выполнены из кирпича толщиной не менее 250 мм, или железобетона толщиной не менее 180 мм, потолочные перекрытия и полы кладовых должны быть выполнены из железобетона.

Все отверстия в стенах, полу и потолке, предназначенные для прохождения инженерных сетей, оборудуются по периметру стальным уголком. Отверстия должны иметь диаметр не более  200 мм. Стальной уголок имеет размер 30 х 40 мм и толщину полки не менее 5 мм.

3.7 В деревянных зданиях (помещениях), где невозможно выполнить требования  п. 3.6 стены, полы, потолки кладовой укрепляются по всей площади металлическими решетками из стального прутка диаметром не менее 12 мм и ячейками не более 150 х 150 мм, соединенными с помощью газоэлектросварки в каждом перекрестье и между собой таким образом, чтобы получилась решетчатая клетка, в одной из стенок которой должна быть вмонтирована цельнометаллическая дверь. Допускается установка металлической решетчатой двери, но она должна являться либо дополнительной к входной двери в кладовую, либо  должна быть обшита снаружи досками и обита железом в соответствии с требованиями п.3.1.

3.8. Для хранения ценностей в кладовой устанавливается  сейф (металлический шкаф), в обязательном порядке прочно прикрепленный к строительным конструкциям пола или стены металлическими штырями.

4. Помещения сельских ОС должны быть оснащены  системами охранной сигнализации, а при наличии возможностей реагирования на сигналы «тревога» подразделениями органов внутренних дел и ручной тревожной сигнализацией.

Необходимость оснащения сельских ОС системами пожарной сигнализации и их тип определяется нормативными актами МЧС Республики Беларусь.

4.1 Кладовые защищаются системами охранной сигнализации в один-два рубежа согласно п.2.1 настоящих Требований, остальные помещения – одним рубежом с дополнительной защитой дорогостоящей оргтехники (компьютеров, копировальных и факсимильных аппаратов и т.п.) объемными охранными извещателями.

При охране сельских ОС силами РО «Белпочта» дополнительно допускается выводить сигналы тревоги от ПКП с использованием аппаратуры автоматического дозвона до поста охраны или оперативно-дежурной службы ОВД.

Городские ОС

5 Для обеспечения сохранности почтовых отправлений и материальных ценностей помещения городских отделений связи должны отвечать следующим требованиям:

5.1 Помещение кладовой должно иметь прочные перекрытия пола и потолка, надежные внутренние стены и перегородки:

а) наружные стены должны быть выполнены из кирпича толщиной не менее 380 мм, бетонных стеновых блоков толщиной не менее 200 мм, бетонных камней толщиной 90 мм в два слоя, железобетонных панелей толщиной не менее 180 мм;

б) внутренние стены (перегородки), граничащие с помещениями других организаций и учреждений должны быть эквивалентны по прочности наружным стенам, либо выполнены из спаренных гипсобетонных панелей толщиной 80 мм каждая с проложенной между ними стальной решеткой или из кирпичной кладки толщиной 120 мм, армированной стальной решеткой.

В случаях, если они не отвечают указанным выше  требованиям, с внутренней стороны помещений по всей площади следует укреплять решетками, которые затем оштукатуриваются. Диаметр решетки 10 мм, размер ячейки 150 х 150 мм. Решетки привариваются к выпускам из кладки стены или плит перекрытий потолка (анкерами диаметром 10-12 мм, с шагом 500 х 500 мм). В случае невозможности выпустить анкеры, к железобетонным поверхностям четырьмя дюбелями пристреливаются закладные детали из стальной полосы размером  100 х 50 х 6 мм.

в) потолочные перекрытия и полы должны быть выполнены из железобетона;

5.2 В деревянных зданиях (помещениях), где невозможно выполнить требования п.5.1 стены, полы, потолки кладовой укрепляются в соответствии с             п. 3.7 настоящих Требований.

5.3 Входные двери в кладовую  и дверная коробка должны соответствовать пп. 3.1 и 3.1.3 настоящих Требований и запираться на два замка – навесной и врезной.

В случае установки в кладовой входной металлической двери, она оснащается двумя врезными замками и приспособлением для опечатывания.

5.4 В кладовых могут устраиваться люки для обмена почты, изготавливаемые из металла толщиной не менее 3 мм или досок толщиной не менее 40 мм, обитых листовым металлом толщиной не менее 0,6 мм с загибом краев листа на  внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлест, исключая стыковку листов металла с лицевой стороны.  Металлические листы должны крепиться к доскам гвоздями длиной не менее 40 мм с шагом по периметру и диагоналям до 60 мм. Двери люков по конструкции должны быть аналогичны ставням, внутри запираться на запоры и навесной замок.

Деревянная обвязка люка должна крепиться к фундаменту стальными скобами с внутренней стороны  или ершами из стали диаметром не менее 16 мм и забиваться в строительные конструкции на глубину не менее 150 мм.

5.5 Все отверстия в стенах, полах, потолках, предназначенные для прохождения инженерных сетей, оборудуются по периметру стальным уголком, имеющим размер 30 х 40 мм и толщину полки не менее 5 мм. Отверстия должны иметь диаметр не более 200 мм.

5.6 Для хранения ценностей в кладовой устанавливается  сейф (металлический шкаф) в обязательном порядке прочно прикрепленный к строительным кон-           струкциям пола или стены металлическими штырями.

5.7 Наружные входные двери городских ОС, выходящие во двор, переулок, которые закрываются последними перед сдачей отделения под охрану, должны соответствовать п. 3.1.2 настоящих Требований.

5.8 Центральные входные двери должны быть либо металлическими, либо деревянными полнотелыми толщиной не менее 40 мм, исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и иметь не менее двух врезных несамозащелкивающихся замков, установленных на расстоянии не менее 300 мм друг от друга.

Двухстворчатые двери должны оборудоваться стопорными шпингалетами, устанавливаемыми в верхней и нижней части дверного полотна. Сечение шпингалета должно быть не менее 100 мм 2 , глубина отверстий для него не менее 30 мм.

5.9 Центральные входные двери, не отвечающие требованиям п.5.8, например, стеклянные двери либо филенчатые двери со стеклом, должны быть дополнительно защищены изнутри решетчатыми металлическими дверями или раздвижными металлическими решетками, запирающимися на навесной замок с помощью ушек. Решетчатая дверь должна соответствовать п.1.6 настоящих Требований. Раздвижные металлические решетки изготавливаются из полосы сечением не менее 4 х 30 мм с ячейками не более 180 х 180. Допускается использование фигурных решеток с такими же прочностными характеристиками.

5.10  Оконные проемы защищаются инженерно-техническими средствами защиты в соответствии с п. 1.7 настоящих Требований.

На городских ОС, охраняемых подразделениями Департамента охраны, по решению комиссии, обследующей объект, класс противовзломной стойкости инженерно-технических средств защиты окон может быть снижен в зависимости от удаленности ОС от оперативно-дежурных служб и маршрутов патрулирования нарядов подразделений охраны.

При установке решеток необходимо соблюдать требования «Правил пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей» (ППБ-8-85), при необходимости  изготавливать  одну из решеток внутренней распашной для обеспечения подачи огнетушащих средств и спасения людей пожарными подразделениями

6. Помещения городских ОС должны быть оснащены системами охранной, пожарной (охранно-пожарной) и ручной тревожной  сигнализации.

6.1 Кладовые защищаются системами охранной сигнализации в два-три рубежа в соответствии с п. 2.1 настоящих  Требований, остальные  помещения  –  одним  рубежом  с дополнительной защитой дорогостоящей оргтехники  (компьютеров,  копировальных и факсимильных аппаратов, и т.п.)  объемными охранными извещателями.

Допускается совмещать первый рубеж сигнализации кладовой с охранной сигнализацией периметра городского ОС.

6.2 Необходимость оснащения городских ОС системами пожарной сигнализации и их тип определяется нормативными документами МЧС Республики Беларусь.

6.3 Система ручной тревожной сигнализации должна быть выполнена в соответствии с п.2.3 настоящих Требований.

Киоски для реализации товаров розничной торговли.

7.1 Киоски должны размещаться в специальных строениях, конструкция которых согласовывается с РО «Белпочта» и местными исполнительными и распорядительными органами в установленном порядке.

7.2. Киоск должен быть оборудован ящиком или металлической шкатулкой с внутренним или навесным замком для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. Ящик или металлическая шкатулка в обязательном порядке прочно прикрепляется к строительным конструкциям пола или стены.

7.3 Двери киоска должны запираться на два замка: врезной и навесной.

7.4 Операционное окно киоска изнутри оборудуется надежным запорным устройством.

7.5 Оконные проемы защищаются инженерно-техническими средствами защиты:  ставнями (откидными или съемными), решетками (стационарными или съёмными),  роллетами, жалюзи или защитным остеклением.

Тип инженерно-технических средств защиты и класс их стойкости к взлому выбирается в зависимости от конструкционных особенностей киоска и места его расположения.

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(Справочное)

Приложение 2

к постановлению

Министерства внутренних дел

Республики Беларусь от

31. 10. 2003 г. № 250

Перечень требований к помещениям, предназначенным для осуществления деятельности по изготовлению печатей и штампов

1. Граверный цех (участок), выполняющий работы на металле, полимере, каучуке, и наборный цех (участок), выполняющий набор текста по оригиналам (эскизам) заказчиков, должны отвечать следующим требованиям:

1.1. быть изолированными от других служебных, подсобных помещений (при этом стены, перегородки, потолок и пол помещений должны быть капитальными: кирпичная или каменная кладка толщиной не менее 380 мм, бетонные стеновые блоки толщиной не менее 200 мм, бетонные блоки в два слоя, каждый толщиной не менее 90 мм, железобетонные панели толщиной не менее 180 мм) (о выполнении указанных требований по техническому укреплению составляется акт выполненных работ);

1.2. иметь стальные решетки, диаметр или ширина сечения прутьев которых составляет не менее 16 мм, а размер ячеек – не более 150х150 мм, в случае, когда элементы строений, не отвечают требованиям, установленным подпунктом 1.1 настоящего пункта (при этом в помещениях, где отсутствуют капитальные стены, допускаются перегородки из досок, усиленные стальными решетками);

1.3. иметь стальные решетки из прутка диаметром не менее 16 мм с размером ячейки не более 150х150 мм на вентиляционных люках либо отверстиях в стенах, предназначенных для инженерных сетей;

1.4. иметь двойные двери с прочными и надежными запорами, при этом наружную – дощатую, однопольную, толщиной не менее 
40 мм, обитую с двух сторон оцинкованным кровельным железом, с загибом краев листа на торец двери, внутреннюю – решетчатую или металлическую (в зданиях, построенных до издания настоящего постановления, допускаются деревянные дверные коробки, усиленные стальным уголком размером 30х40 мм, толщиной не менее 5 мм), с дверными проемами, обрамленными стальным профилем;

1.5. запирание дверей должно осуществляться:

наружной - на два внутренних замка;

внутренней решетчатой или металлической - на внутренний или навесной замок;

1.6. на дверях должна быть помещена информация, запрещающая вход посторонним лицам;

1.7. иметь на оконных проемах с внутренней стороны помещения или между рамами стальные решетки из арматурного прутка диаметром не менее 16 мм, сваренные в каждом месте пересечения, с ячейками размером не более 150х150 мм, при этом концы прутьев решеток должны быть заделаны в стены на глубину не менее 80 мм и цементированы, а решетка должна закрываться на навесной замок;

1.8. должны быть оборудованы охранно-пожарной сигнализацией (не менее двух рубежей), выполненной скрытой проводкой, и находится под централизованной охраной (с использованием технических средств и систем охраны) территориального подразделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

2. Пункты (отделы) приема и выдачи заказов должны отвечать требованиям, установленным подпунктами 1.1, 1.2, 1.5 – 1.8 пункта 1, а также иметь одну входную дверь, обитую с двух сторон оцинкованным кровельным железом, с загибом краев листа на торец двери, и дверным проемом, обрамленным стальным профилем.

3. Уборка помещений, указанных в пунктах 1 и 2, должна проводится только в рабочее время и в присутствии работающего персонала, по окончании рабочего дня названные помещения должны закрываться и опечатываться.

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

(Справочное)

Приложение 3

к постановлению

Министерства внутренних дел

Республики Беларусь от

31. 10. 2003 № 250

Перечень требований к помещениям и условиям размещения оружия, его основных частей, боеприпасов, необходимых для осуществления деятельности, связанной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газовым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия

1. Оружие, его основные части, боеприпасы должны храниться юридическими лицами в металлических сейфах, шкафах, пирамидах и ящиках, толщина стенок которых должна быть не менее 3 мм с надежными (не менее двух) внутренними замками, установленных в специально оборудованных помещениях, в разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленным на предохранитель, чистым и смазанным. Допускается хранение оружия в тяжелых сейфах, имеющих один внутренний замок.

2. Боеприпасы к оружию, основные части оружия должны храниться в отдельном от оружия металлическом ящике (шкафу, сейфе).

3. Помещения для хранения оружия, его основных частей, боеприпасов должны соответствовать следующим требованиям технической укрепленности:

3.1. стены, перегородки, потолок и пол помещений должны быть капитальными: кирпичная или каменная кладка толщиной не менее 380 мм, бетонные стеновые блоки толщиной не менее 200 мм, бетонные блоки в два слоя, каждый толщиной не менее 90 мм, железобетонные панели толщиной не менее 180 мм. Элементы строения, не отвечающие указанным требованиям, закрываются стальной решеткой, прутья которой должны иметь диаметр или ширину сечения не менее 16 мм, а размер ячеек – не более 150х150 мм (о выполнении указанных требований по техническому укреплению помещений для хранения оружия и боеприпасов составляется акт выполненных работ);

3.2. вентиляционные люки, отверстия в стенах, предназначенные для инженерных сетей, закрываются стальной решеткой из прутка диаметром не менее 16 мм с размером ячейки не более 50х50 мм;

3.3. дверные проемы оборудуются:

сплошной стальной дверью толщиной не менее 3 мм, усиленной по периметру и диагонали стальным профилем толщиной стенок не менее 3 мм и шириной полок (сторон) не менее 50 мм;

решетчатой дверью из стального прутка диаметром не менее 16 мм с размером ячеек не более 150х150 мм, который также приваривается по периметру и диагоналям;

стальным коробом из профиля с толщиной стенок не менее 5 мм и шириной полок не менее 100 мм;

3.4. металлические решетки в каждом месте пересечения прутьев и соединения с профилями свариваются, а концы коробов дверных проемов заделываются в стены на глубину не менее 80 мм и цементируются;

3.5. входная и решетчатая двери должны иметь внутренние замки, разные по секрету, надежные крепления и устройства петель; входная дверь дополнительно оборудуется приспособлениями для опечатывания, а также стальными проушинами толщиной не менее 3 мм для запирания снаружи навесным замком либо вторым внутренним замком;

3.6. оконные проемы с внутренней стороны помещения или между рамами закрываются металлическими решетками, выполненными из прутка диаметром или шириной сечения не менее 16 мм, сваренного в каждом месте пересечения, с ячейками размером не более 150х150 мм; концы прутьев решеток заделываются в стены на глубину не менее 80 мм и цементируются;

3.7. комната для хранения оружия, его основных частей, боеприпасов должна быть оборудована средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, и охранно-пожарной сигнализацией (не менее двух рубежей), выполненной скрытой проводкой, и находится под централизованной охраной (с использованием технических средств и систем охраны) территориального подразделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

ПРИЛОЖЕНИЕ У

(Справочное)

Приложение 4

к постановлению

Министерства внутренних дел

Республики Беларусь от

31. 10. 2003 № 250

Перечень требований к размещению оружия, его основных частей, боеприпасов, при осуществлении деятельности, связанной с холодным оружием невоенного назначения, оружием охотничьим, спортивным, газовым (в том числе газовыми баллончиками), боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия

1. Реализация оружия и боеприпасов осуществляется в торговых залах, оборудованных с учетом требований, установленных в соответствии с настоящим постановлением в отношении помещений для хранения оружия.

2. При экспонировании оружия и боеприпасов на выставках, их демонстрации в торговых залах оружие и боеприпасы размещаются в закрытых витринах (стендах), оборудованных сигнализацией.

3. В случаях, когда помещения для экспонирования оружия имеют техническую укрепленность, предусмотренную в соответствии с настоящим постановлением для мест хранения оружия, разрешается круглосуточное его хранение в закрытых витринах.

4. Разрешается экспонирование оружия на выставках и его демонстрация в торговых залах во время рабочего дня на открытых стендах. При этом каждый образец оружия закрепляется к подложке стенда замком, исключающим возможность его свободного снятия со стенда. После закрытия выставки либо по завершения демонстрации оружие, размещенное на открытых стендах, ежедневно сдается на хранение в оружейную комнату.

5. Хранение коллекционируемого оружия и боеприпасов осуществляется юридическими лицами в помещениях, оборудованных с учетом требований, установленных в соответствии с настоящим постановлением в отношении помещений для хранения оружия.

6. При наличии у физического лица коллекции оружия квартира (комната), где хранится оружие, оборудуется охранно-пожарной сигнализацией и находится под централизованной охраной (с использованием технических средств и систем охраны) территориального подразделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Дверной проем данной квартиры оборудуется металлической входной дверью с дополнительным замком и металлическим коробом. В окна комнаты (квартиры), расположенной на первом (последнем) этаже здания, дополнительно устанавливается металлическая решетка в порядке, предусмотренном настоящим постановлением в отношении помещений для хранения оружия, либо оборудуется дополнительный рубеж охранно-пожарной сигнализации. Оружие должно храниться с учетом требований, установленных в соответствии с настоящим постановлением в отношении условий хранения оружия.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

(Справочное)

ИНСТРУКЦИЯ

о требованиях к технической укрепленности и оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ

ГЛАВА 1 Общие положения

1. Инструкция о требованиях к технической укрепленности и оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ (далее - Инструкция), устанавливает порядок и способы оснащения инженерно-техническими средствами защиты и техническими системами охраны помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ в целях противодействия преступным посягательствам на них.

2. Настоящая Инструкция распространяется на проектируемые, реконструируемые и находящиеся в эксплуатации помещения, предназначенные для хранения наркотических средств и психотропных веществ (далее - помещения).

3. Используемые в настоящей Инструкции термины и понятия имеют следующие значения:

защитное остекление - остекление, выполненное на основе высокопрочного стекла;

извещатель охранный - по ГОСТ 26342-84 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры" (далее - ГОСТ 26342);

инженерно-технические средства защиты - по СТБ 1250-2000 Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения (далее - СТБ 1250);

инженерно-техническая укрепленность объекта - совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам;

многорубежная система охранной сигнализации - совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, в каждом из которых применяются технические средства охранной сигнализации, основанные на различных принципах действия;

пульт централизованного наблюдения - по ГОСТ 26342;

пункт централизованной охраны - диспетчерский пункт для централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов от проникновения нарушителей и пожара с использованием систем передачи извещений о проникновении и пожаре;

рубеж охранной сигнализации - совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации, последовательно объединенных электрической цепью, позволяющая выдать извещение о проникновении (попытке проникновения) в охраняемую зону (зоны) на отдельный номер прибора приемно-контрольного охранного, систему передачи извещений типа "Нева-10М", "Маяк" или отдельное направление системы передачи извещений типа "Автоматическая система охранной сигнализации "Алеся", размещаемых на постах охраны или пунктах централизованной охраны, независимо от других технических средств системы охранной сигнализации объекта, не входящих в данную цепь;

ручная система тревожной сигнализации - по СТБ 1250;

система охранной сигнализации - по СТБ 1250.

4. Заключение Министерства внутренних дел Республики Беларусь на использование соответствующего помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ согласно приложению 1 к настоящей Инструкции (далее - заключение) выдается юридическим лицам на каждое помещение отдельно на основании акта обследования помещения согласно приложению к настоящей Инструкции (далее - акт).

5. Обследование помещения проводится подразделениями по противодействию незаконному обороту наркотиков и преступлениям в сфере нравов органов внутренних дел (далее - территориальный орган) в присутствии представителя юридического лица, чья деятельность связана с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - юридическое лицо).

6. По результатам обследования помещения территориальным органом составляется акт в четырех экземплярах. Первый экземпляр акта направляется юридическому лицу, второй экземпляр остается в территориальном органе, третий экземпляр направляется в подразделение Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - Департамент охраны), четвертый экземпляр направляется в управление по противодействию незаконному обороту наркотиков и преступлениям в сфере нравов Министерства внутренних дел Республики Беларусь для принятия решения о выдаче заключения.

7. Решение об отказе или выдаче заключения принимается в течение десяти дней со дня получения акта, о чем письменно сообщается юридическому лицу.

8. Срок действия заключения не должен превышать пяти лет и не может превышать срока действия лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров.

9. Министерство внутренних дел Республики Беларусь вправе приостановить действие заключения в случае несоответствия помещения требованиям настоящей Инструкции, о чем уведомляются Министерство здравоохранения Республики Беларусь и юридическое лицо.

10. После устранения юридическим лицом выявленных нарушений заключение может быть выдано на основании повторного акта.

ГЛАВА 2 Категории помещений

11. Помещения подразделяются на три категории.

12. К первой категории относятся помещения юридических лиц, имеющих:

12.1. специальное разрешение Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь на изготовление, производство, переработку, хранение и уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, включенных в список 1 республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 26 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 8/9659) (далее - республиканский перечень);

12.2. специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения Республики Беларусь на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, составляющих работы и услуги по:

приобретению, производству, переработке, хранению, уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2, 3 и таблицу 1 республиканского перечня;

приобретению, хранению, оптовой реализации и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в списки 2, 3 и таблицу 1 списка 4 республиканского перечня.

13. Ко второй категории относятся помещения юридических лиц, имеющих специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения Республики Беларусь на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, составляющих работы и услуги по:

приобретению, изготовлению, хранению, розничной реализации и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня;

приобретению, изготовлению, хранению, отпуску (распределению) в организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения и уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня;

приобретению, хранению, розничной реализации и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня;

приобретению, хранению, использованию в ветеринарии и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня.

14. К третьей категории относятся помещения юридических лиц, имеющих специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения Республики Беларусь на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, составляющих работы и услуги по:

приобретению, хранению, использованию в медицинских целях и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня;

приобретению, хранению и использованию в научных и учебных целях, экспертной деятельности и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в списки 2, 3 и таблицу 1 списка 4 республиканского перечня;

приобретению, хранению, розничной реализации и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня;

приобретению, изготовлению, хранению, розничной реализации и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня (для юридических лиц, имеющих помещения, расположенные в сельской местности).

ГЛАВА 3 Требования к технической укрепленности проектируемых и реконструируемых помещений

15. Помещения первой категории должны соответствовать требованиям, установленным руководящим документом РД 28/3.003-2004.

Класс стойкости помещения к взлому определяется в задании на проектирование комиссией, состоящей из представителей подразделения Департамента охраны, территориального органа и юридического лица. При необходимости в состав комиссии могут включаться представители других государственных органов.

В реконструируемых зданиях, когда строительство помещения невозможно из-за отсутствия площадей и особенностей здания, допускается оборудование сейфовых комнат. Стены, полы, потолки сейфовых комнат должны быть капитальными (по охране) и соответствовать требованиям и способам технического укрепления помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Устройство окон в сейфовых комнатах не допускается. Двери и дверные коробки сейфовых комнат должны соответствовать требованиям и способам оснащения помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ техническими системами охраны согласно приложению к настоящей Инструкции.

16. Помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ, относящиеся ко второй категории, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к сейфовым комнатам РД 28/3.003. При этом внешнее ограждение сейфовой комнаты должно быть капитальным (по охране) в соответствии с требованиями и способами технического укрепления помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

17. Помещения третьей категории должны иметь капитальные (по охране) стены, полы, потолки в соответствии с требованиями и способами технического укрепления помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

18. Помещения должны проектироваться таким образом, чтобы они не граничили с помещениями (подвалами) других организаций и физических лиц.

ГЛАВА 4 Требования к технической укрепленности находящихся в эксплуатации помещений

19. Помещения первой и второй категории должны иметь капитальные (по охране) стены, полы, потолки в соответствии с требованиями и способами технического укрепления помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

20. Оконные проемы помещений всех категорий независимо от этажности должны быть защищены одним из способов, указанных в требованиях и способах оснащения помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ техническими системами охраны согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

21. Двери и дверные коробки помещений всех категорий должны соответствовать требованиям и способам технического укрепления помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Юридические лица, имеющие специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения Республики Беларусь на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, составляющие работы и услуги по приобретению, изготовлению, хранению, отпуску (распределению) в организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения и уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня, в помещениях третьей категории вторую решетчатую дверь не устанавливают.

Юридические лица, имеющие специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения Республики Беларусь на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, составляющие работы и услуги по приобретению, хранению, использованию в медицинских целях и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки 2 и 3 республиканского перечня, хранение основного запаса наркотических средств и психотропных веществ осуществляют в ином помещении, приспособленном для хранения, которое должно соответствовать второй категории.

22. В случае наличия под помещениями неиспользуемых подвальных помещений, граничащих с помещениями других организаций и физических лиц, а также арендуемых подвальных помещений, необходимо на таких объектах при отсутствии двери на выходе из подвального помещения устанавливать металлическую открывающуюся решетчатую дверь, которая должна закрываться на висячий (навесной) замок.

ГЛАВА 5 Требования к оснащению помещений техническими системами охраны

23. Помещения первой категории должны быть оснащены тремя рубежами охранной сигнализации, помещения второй категории - двумя рубежами согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

24. Рубежи охранной сигнализации должны включать в себя извещатели для блокировки строительных конструкций периметра помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ (1-й рубеж), объема и площадей этого помещения (2-й рубеж), мест непосредственного хранения наркотических средств и психотропных веществ (3-й рубеж).

25. Помещения первой категории, которые расположены за пределами охраняемой территории организации или в зданиях, не имеющих охраняемых территорий (ограждения), должны быть оснащены дополнительной ручной тревожной сигнализацией с выводом сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения подразделений Департамента охраны.

26. Помещения третьей категории должны быть оснащены автономной охранной сигнализацией.

27. В каждом конкретном случае необходимость оснащения помещений всех категорий, а также тип тревожных извещателей (ручных или ножных проводных либо радиоканальных) определяются Департаментом охраны.

28. В зависимости от особенностей помещения юридическое лицо может дополнительно оборудовать помещение и прилегающую к нему территорию другими техническими системами охраны (системами контроля и управления доступом, телевизионными системами видеонаблюдения и др.).

29. К проектированию систем охраны и их монтажу в помещениях допускаются организации, имеющие специальные разрешения (лицензии) на право проектирования и монтажа систем охраны.

30. К монтажу допускаются только технические средства охранной сигнализации и источники электропитания, имеющие сертификаты соответствия и прошедшие входной контроль в мастерских областных, Минского городского и приравненных к ним управлений Департамента охраны.

31. Технический надзор за оснащением помещений системами охранной сигнализации осуществляется инженерно-техническими работниками подразделений Департамента охраны в соответствии с руководящим документом РД 28/3.001-2004 Защитное остекление. Классификация. Технические требования.

32. Помещения в населенных пунктах, где имеются подразделения Департамента охраны, должны быть оснащены системами охранной сигнализации с подключением на пульты централизованного наблюдения указанных подразделений.

33. Помещения в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения Департамента охраны, должны быть оснащены системой охранной сигнализации с выводом сигналов о ее состоянии на круглосуточные посты охраны.

Приложение 3

к Инструкции

Требования и способы технического укрепления помещений,

предназначенных для хранения наркотических средств

и психотропных веществ

1. Капитальными (по охране) считаются:

1.1. кирпичные стены толщиной более 380 мм по СНиП 3.03.01;

1.2. стеновые панели наружные по СТБ 1185 и блоки стеновые по ГОСТ 19010 из легких бетонов толщиной более 300 мм;

1.3. стеновые панели наружные по СТБ 1185, внутренние - по СТБ 1151, блоки стеновые по ГОСТ 19010 и стены из монолитного железобетона по СНиП 3.03.01 толщиной от 100 до 300 мм из тяжелых бетонов;

1.4. пустотные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561 из тяжелых бетонов;

1.5. сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм и 160 мм по ГОСТ 12767 из тяжелых бетонов;

1.6. усиленные стальной сваренной в соединениях решеткой из прутка толщиной не менее 10 мм с ячейкой не более 150x150 мм:

гипсолитовые, гипсобетонные перегородки толщиной не менее 75 мм;

щитовые деревянные конструкции толщиной не менее 45 мм;

конструкции из бревен или бруса толщиной 100 мм;

каркасные перегородки толщиной не менее 20 мм с обшивкой металлическими, в том числе профилированными листами толщиной не менее 0,55 мм;

кирпичные перегородки толщиной 138 мм по СНиП 3.03.01;

перегородки из легких теплоизоляционных бетонов толщиной менее 300 мм;

внутренние стеновые панели толщиной 100 мм по СТБ 1151;

пустотные железобетонные конструкции толщиной 160 мм по ГОСТ 9561;

1.7. усиленные стальной сеткой по ГОСТ 23279 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой 100х100 мм:

конструкции из бревен или бруса толщиной не менее 200 мм;

кирпичные стены толщиной 250 мм по СНиП 3.03.01;

пустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561 из легких бетонов и толщиной 160 мм из тяжелых бетонов;

сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм, 160 мм по ГОСТ 12767 из легких бетонов;

стеновые панели наружные по СТБ 1185, внутренние по ГОСТ 1151 и блоки стеновые по ГОСТ 19010 из легких бетонов толщиной от 100 до 300 мм;

стены из монолитного железобетона по СНиП 3.03.01, изготовленные из тяжелых бетонов, толщиной до 100 мм;

1.8. усиление стен, перекрытий и перегородок металлическими решетками (сетками) должно производиться по всей площади, устанавливаемыми с внутренней стороны помещения. Решетки (сетки) привариваются к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100х50х6 мм, пристреливаемым четырьмя дюбелями) с шагом не более 500х500 мм. После установки решетки (сетки) должны быть замаскированы штукатуркой или облицовочными панелями.

2. Оконные проемы, находящиеся в эксплуатации помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ всех категорий, независимо от этажности должны быть защищены одним из способов:

2.1. установленными снаружи помещений или между рамами металлическими решетками, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 15 мм, сваренных в перекрестьях таким образом, чтобы образовывались ячейки размером не более 150х150 мм, а концы прутьев решетки были заделаны в стену на глубину не менее 80 мм и залиты цементным раствором или приварены с помощью газоэлектросварки к закладным металлическим конструкциям;

2.2. противовзломными окнами класса стойкости не ниже О2 по СТБ 51.2.05;

2.3. окнами специальной конструкции с защитным остеклением класса не ниже Б1 по РД 28/3.001 или СТБ 51.2.06 (при этом должны использоваться оконные рамы с классом стойкости не ниже класса стойкости использованного противовзломного остекления);

2.4. противовзломными роллетами совместно с защитным остеклением класса стойкости не ниже А-1 по РД 28/3.001 или СТБ 51.2.06.

При установке противовзломных роллет с внешней стороны здания они должны иметь класс противовзломной стойкости не ниже Р5-Р6 по РД 28/3.002 или СТБ 51.2.03.

При установке противовзломных роллет с внутренней стороны помещения или в оконных проемах (заподлицо с наружной стеной или в глубине оконного проема) они могут иметь класс стойкости Р3-Р4.

При нахождении в помещении для хранения наркотических средств и психотропных веществ персонала, которому разрешен допуск в эти помещения, роллеты могут находиться в свернутом состоянии.

3. Допускается установка изнутри помещения обрамленных металлических решеток из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, сваренных в перекрестьях таким образом, чтобы образовывались ячейки размером не более 150х150 мм. При этом обрамление проводится стальным уголком размером не менее 35х35х4 мм, уголок приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм или к закладным деталям.

4. Расстояние между анкерами или закладными деталями должно быть не более 500 мм. Минимальное количество анкеров (закладных деталей) должно быть не менее двух на каждую сторону. Закладные детали изготавливаются из стальной полосы размером 100х50х6 мм и пристреливаются к стене четырьмя дюбелями. Аналогичным способом крепятся в оконных проемах и открывающиеся решетки.

5. При наличии оснований в исключительных случаях территориальный орган может принять решение о возможности установки решеток с внутренней стороны.

6. В случаях, когда по пожарным нормам окна являются эвакуационными выходами, одна из решеток в помещении делается распашной, запирающейся на замок.

7. Находящиеся в эксплуатации помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ первой и второй категорий должны быть оснащены двумя дверями:

7.1. внешними одностворчатыми, открывающимися наружу, имеющими класс противовзломной стойкости не ниже Д4 по СТБ 51.2.04, запирающимися на два внутренних врезных несамозащелкивающихся замка, установленных на расстоянии не менее 300 мм друг от друга;

7.2. внутренними, открывающимися внутрь, изготовленными в виде стальной решетки и закрывающимися на навесной замок.

8. Класс противовзломной стойкости внешней входной двери Д4 может быть достигнут:

8.1. установкой специальных противовзломных дверей, чей класс стойкости должен быть подтвержден сертификатом соответствия;

8.2. установкой двери, изготовленной из стального листа толщиной не менее 3 мм;

8.3. установкой металлической двери с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2 мм;

8.4. установкой двери, изготовленной из досок толщиной не менее 40 мм со сплошным заполнением полотна, обитых с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом краев листа на внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлестку, исключая стыковки листов стали с лицевой стороны. Листы стали должны крепиться к доскам гвоздями диаметром не менее 3 мм и длиной не менее 40 мм с шагом по периметру и диагоналям до 50 мм.

9. При наличии расположенных снаружи дверных петель или одношарнирных стержневых петель внешняя дверь со стороны их расположения должна быть защищена при помощи торцевых крюков.

10. Дверная коробка выполняется из стального профиля или уголка, обеспечивающего наложение на стену с наружной стороны не менее 50 мм и 40 мм с внутренней. Допускается сохранение деревянных дверных коробок при условии их усиления стальным уголком. Во всех случаях они прочно прикрепляются к стене стальными ершами. Ерши изготавливаются из стали диаметром не менее 15 мм и забиваются в строительные конструкции на глубину не менее 150 мм. Расстояние от верхнего и нижнего края вертикальных сторон дверной коробки до стального ерша должно быть не более 250 мм, а расстояние между стальными ершами в ряду - до 500 мм. Стальной уголок должен иметь размер 30х40 мм и толщину не менее 5 мм. Им по периметру оборудуются дверные коробки и все другие отверстия в стенах, полу и потолке, предназначенные для прохождения инженерных сетей. Последние должны иметь диаметр не более 200 мм.

11. Внутренние решетчатые металлические двери должны обеспечивать как защиту от краж, так и защиту персонала в помещении при работе с открытой входной дверью. Они изготавливаются из стальных прутьев диаметром не менее 15 мм, образующих ячейки не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении. По периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком размером не менее 35х35х4 мм. Допускается установка решетчатых раздвижных металлических дверей, изготовленных из полосы сечением не менее 30х4 мм с ячейкой не более 150х150 мм.

12. Решетчатые двери должны запираться на навесной замок.

13. Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смежные помещения и своим сечением входящие в помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ, должны быть оборудованы на входе в эти помещения металлическими решетками, выполненными из прутков арматурной стали диаметром не менее 15 мм с размерами ячейки не более чем 100х100 мм, сваренной в перекрестиях.

Решетка в вентиляционных коробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого помещения должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм.

14. В случае прохождения вентиляционных шахт, коробов и дымоходов диаметром более 200 мм в стенах помещений для хранения наркотических и психотропных веществ стены данных помещений с внутренней стороны должны быть укреплены по всей граничащей с коробом (дымоходом) площади стальной решеткой с диаметром прутка не менее 8 мм, с размерами ячейки не более чем 100х100 мм, сваренной в перекрестиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

(Справочное)

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке приемки, хранения, продажи и учета изделий  из  драгоценных металлов и драгоценных камней на базах, складах и в магазинах всех форм собственности на территории Республики Беларусь

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке приемки, хранения, продажи и учета изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на базах, складах и в магазинах всех форм собственности на территории Республики Беларусь (далее - Инструкция) разработана на основании статей 11, 12 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 года "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 73, 2/859).

2. Оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями осуществляется на оптовых базах, складах, в магазинах либо иных административных или производственных помещениях стационарных зданий. Розничная торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценными камнями, приемка от населения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по договорам комиссии - в магазинах. Скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе - в самостоятельных скупочных пунктах либо скупочных пунктах магазинов, находящихся в собственности государства. Указанные виды деятельности осуществляются на основании специальных разрешений (лицензий) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, выдаваемых Министерством финансов Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.

3. Оптовая и розничная торговля осуществляется ювелирными, бытовыми и другими изделиями из драгоценных металлов, в том числе изделиями, имеющими отдельные части, детали из драгоценных металлов (часы в корпусах из драгоценных металлов, ручки с перьями из драгоценных металлов, зажигалки, книги в окладах, зеркала в оправе из драгоценных металлов, альбомы, папки с пластинками для надписей и т.п.), а также изделиями со вставками из драгоценных камней, изделиями из драгоценных камней либо отдельными ограненными (для жемчуга - в естественном виде) драгоценными камнями, сертифицированными по международным стандартам или стандартам, действующим на территории Республики Беларусь (далее - изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней).

4. Изделия из драгоценных металлов, изготовленные на территории Республики Беларусь, в том числе по заказам, должны соответствовать установленным пробам и подлежат клеймению государственным пробирным клеймом Республики Беларусь. Изделия из драгоценных металлов, ввезенные из-за рубежа, перед их продажей должны быть заклеймены в Государственной инспекции пробирного надзора Министерства финансов Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ

5. Приемка, хранение и отпуск изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на оптовых базах, складах и в магазинах осуществляются материально ответственными лицами (бригадами), с которыми заключаются письменные договоры о полной материальной ответственности.

6. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней принимаются согласно требованиям действующего законодательства и технических нормативных правовых актов (государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий, нормативно-технических документов), настоящей Инструкции, а также в соответствии с наименованием пробы, количеством, весом, ценой, качеством, указанными в заключенных договорах.

7. На складах оптовых баз, в других складских помещениях изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней хранятся в сейфах или металлических шкафах, личные украшения из серебра допускается хранить в металлических ящиках.

В магазинах в рабочее время изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней хранятся в запирающихся на замок витринах и прилавках-витринах и по окончании рабочего дня убираются и хранятся в специальных кладовых (хранилищах) в сейфах или металлических шкафах.

Личные украшения из серебра могут храниться в металлических ящиках, на металлических стеллажах в специальных кладовых; в магазинах, где отсутствуют специальные кладовые, - в сейфах, металлических шкафах. Сейфы и металлические ящики прочно прикрепляются к полу или стене (за исключением засыпных сейфов).

Запрещается хранение в одном сейфе (металлическом шкафу, ящике) ценностей, ответственность за сохранность которых несут разные материально ответственные лица (бригады).

8. Внутренние помещения, предназначенные для хранения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, должны иметь капитальные наружные стены из кирпича толщиной не менее 250 мм, бетонных стеновых блоков толщиной не менее 200 мм, бетонных камней толщиной 90 мм в два слоя, железобетонных панелей толщиной не менее 180 мм и капитальные потолочные и половые перекрытия. Наружные стены и перекрытия, не отвечающие данным требованиям, должны с внутренней стороны укрепляться металлическими решетками диаметром прута не менее 10 мм, размером ячейки 150 х 150 мм и оштукатуриваться. Дополнительно решетками укрепляются стены, граничащие с помещениями других организаций: техническими коридорами, бойлерными, вентиляционными и т.д.

Оконные проемы в помещениях для хранения должны быть укреплены металлическими решетками с внутренней стороны помещения или между рамами (диаметр стержня не менее 15 мм, сварные ячейки не более 150 х 150 мм). Распашные решетки на окнах и дверях запираются на навесной замок. Дополнительное количество замков и запоров определяется конкретно по каждому объекту исходя из местных условий.

Для входа в помещения, предназначенные для хранения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, следует предусматривать установку наружных усиленных дверей из сплошных щитов толщиной 40 мм, обитых с двух сторон листовым металлом толщиной не менее 0,5 мм с загибом краев листа на торец дверного полотна. Листы крепятся по периметру и диагонали гвоздями диаметром 3 мм с шагом не более 50 мм, или устанавливаются металлические двери. Кроме того, в случае необходимости может устанавливаться вторая дверь - решетчатая стальная (диаметр стержня не менее 15 мм, сварные ячейки не более 150 х 150 мм). Наружные двери должны иметь не менее 2 замков, один из них врезной. Внутренняя дверь запирается на навесной замок.

Помещения магазинов, баз, складов, скупочных пунктов оборудуются тремя рубежами охранной сигнализации. Рубежами сигнализации помещения считаются независимые друг от друга шлейфы охранной сигнализации, включающие в себя извещатели для блокировки периметра, объема помещения и мест непосредственного хранения ценностей и подключенные на пункт централизованного наблюдения подразделения охраны (далее - ПЦН). Допускается выведение сигнализации на концентратор контрольно-пропускного пункта базы, склада при условии, что сигнал с концентратора выводится на ПЦН или в дежурную часть милиции. На контрольно-пропускном пункте базы несут службу сотрудники милиции или штатные работники при наличии у организации специального разрешения (лицензии) на деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц.

Первым рубежом сигнализации защищаются периметр и объем магазина, склада, базы (окна, двери, люки, вентиляционные каналы, водопроводные, тепловые и другие коммуникации и т.п.). Вторым рубежом защищаются периметр и объем (площадь) кладовой, третьим - непосредственное место сосредоточения ценностей (сейф, шкаф, ящик). Кроме того, магазин, база, склад оборудуются пожарной сигнализацией с выводом на ПЦН. Пожарная сигнализация работает круглосуточно.

Помещения, где хранятся изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, производится торговля или их скупка, оборудуются тревожной сигнализацией, количество устройств тревожной сигнализации и места их установки определяются конкретно по каждому объекту исходя из местных условий.

Тревожная сигнализация предназначена для подачи обслуживающим персоналом сигнала тревоги в дежурную часть органов внутренних дел или на ПЦН о разбойном нападении.

При поступлении с объекта сигнала "Тревога" выезд дежурных нарядов милиции осуществляется в максимально короткое время.

При осуществлении оптовой торговли изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней допускается осуществлять их хранение на основании заключенных договоров с организациями, имеющими специальные разрешения (лицензии) на предоставление услуг по хранению драгоценных металлов и драгоценных камней, банками, предоставляющими услуги по хранению (хранение в депозитарии, сейфовых комнатах). В этом случае помещения для осуществления оптовой торговли оборудуются тревожной сигнализацией, а также сейфами для хранения изделий в рабочее время. Хранение изделий в нерабочее время в таких помещениях запрещается. Транспортировка в места хранения (из мест хранения) производится в соответствии с пунктами 10, 11 настоящей Инструкции.

9. Помещения для хранения изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на базе по окончании рабочего дня пломбируются материально ответственными лицами и сдаются под охрану на ПЦН и наряду милиции или другим лицам, осуществляющим охрану, под расписку в специальном журнале.

Перед началом рабочего дня материально ответственные лица проверяют сохранность пломб, о чем делают отметку в специальном журнале.

В таком же порядке сдаются охране и принимаются в начале рабочего дня складские помещения для оптовой торговли, самостоятельные скупочные пункты и магазины, торгующие изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней. Данные объекты могут сдаваться под охрану также с помощью электронного ключа.

При закрытии на обеденный перерыв магазинов и самостоятельных скупочных пунктов в торговом зале остаются ответственный дежурный и не менее одного члена бригады от каждой секции или помещения.

ГЛАВА 3 ОТГРУЗКА, ОТПУСК И ПРОДАЖА

10. Оптовая отгрузка изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розничную торговую сеть производится в соответствии с заключенными договорами и заявками магазинов.

Отпуск изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней со складов и баз производится посылками через специализированные организации (фельдъегерская, специальная связь) по реестру, в котором указываются отправитель, получатель, номер посылки, вес и оценочная стоимость отпускаемых изделий. Основанием для отгрузки изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней является товарно-транспортная накладная, подписанная директором, главным бухгалтером (их заместителями) организации (индивидуальным предпринимателем) и материально ответственным лицом, в подотчете которого находятся вывозимые изделия. Требования по составлению реестра не распространяются на отпуск изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней при перевозке автомобильным, железнодорожным, авиатранспортом в сопровождении охраны.

11. Транспортирование изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней стоимостью свыше 3000 евро осуществляется специализированными организациями (фельдъегерская связь, специальная связь) или на автомобильном, железнодорожном, авиатранспорте в сопровождении охраны. До 3000 евро по усмотрению руководства организации или индивидуального предпринимателя и под его ответственность перемещение (перевозка) изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней может осуществляться без участия транспортных средств (нарочным, почтой).

12. Охрана и проверка постоянных и разовых пропусков при входе и выходе из помещений, где хранятся изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляются работниками охраны, контрольно-пропускного пункта или сотрудниками подразделения охраны в соответствии с инструкцией по пропускному режиму, утверждаемой руководителем организации.

13. Продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розничных торговых предприятиях всех форм собственности оформляется выпиской товарных чеков в двух экземплярах. Товарные чеки имеют порядковую нумерацию.

Первые экземпляры чеков вместе с товарным отчетом по окончании рабочего дня передаются материально ответственным лицом в бухгалтерию, вторые - выдаются покупателям вместе с товаром, третьи (при их наличии) - остаются в магазине.

Первые экземпляры товарных чеков хранятся в течение 10 дней после утверждения результатов последней инвентаризации, в случае выявления отклонений от учетных данных - до окончания рассмотрения дела.

14. Прием наличных денег и расчетных чеков от покупателей за проданные товары производится через кассовые суммирующие аппараты, установленные в кассовых кабинах или на прилавках обслуживания, которые оборудуются тревожной сигнализацией.

В ювелирных магазинах, на базах и складах, где установлена охрана милиции по договорам, посты охраны оборудуются средствами тревожной сигнализации, а также прямой телефонной связью с охраной и радиостанцией. Выделение прямой телефонной связи, монтаж тревожной сигнализации производятся за счет торговых организаций, радиостанцию и радиосвязь обеспечивает охрана.

15. Все выставленные для розничной продажи изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней должны иметь этикетки, опломбированные предприятием - изготовителем изделий либо поставщиком (для изделий иностранного производства, ввезенных в Республику Беларусь без этикеток).

Этикетки на изделиях отечественного производства должны соответствовать требованиям подпункта 4.2.2 пункта 4 СТБ 1232-2000 "Изделия ювелирные из драгоценных металлов".

Изделия иностранного производства, пломбирование этикетками которых не произведено предприятием-изготовителем, обеспечиваются пломбами и этикетками с указанием на них реквизитов в соответствии с подпунктом 4.2.2 пункта 4                СТБ 1232-2000 "Изделия ювелирные из драгоценных металлов", за исключением наименования и товарного знака предприятия-изготовителя, месяца и года изготовления, обозначения стандарта, а также указывается страна изготовления. Допускается указание дополнительных сведений (наименование фирмы и др.).

Цена за 1 грамм (при необходимости) и цена изделия указываются при розничной продаже продавцом на этикетке изделия.

Сертифицированные ограненные драгоценные камни должны быть заламинированы в индивидуальную упаковку с указанием номера и иметь сертификат соответствия с номером, идентичным номеру на упаковке, выданный геммалогическим сертификационным центром и отражающий индивидуальные характеристики драгоценного камня.

ГЛАВА 4 УЧЕТ

16. Учет изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в следующем порядке:

16.1. учет ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на оптовых базах, складах ведется по оптовым ценам, в розничной торговой сети - по розничным ценам;

16.2. ювелирные изделия с драгоценными камнями учитываются индивидуально каждое изделие с кратким его описанием (наименование камней, количество и масса) с указанием артикула, пробы, общей массы и цены изделия;

16.3. учет сертифицированных драгоценных камней ведется с указанием наименования камня, номера сертификата, массы в каратах и характеристик камня;

16.4. изделия из золота (продаваемые по весу) - по наименованиям с указанием артикула, пробы, количества, массы, цены за грамм и суммы.

Изделия из золота (штучные) - по наименованиям с указанием артикула, пробы, количества, цены за изделие и суммы;

16.5. индивидуальные изделия из золота - каждое изделие с указанием наименования, артикула, учетного номера, краткой характеристики вставки, пробы, общей массы и цены за штуку;

16.6. изделия из серебра, продаваемые по весу, - по наименованиям с указанием пробы, артикула, количества, массы, цены за грамм и суммы;

16.7. штучные изделия из серебра, включая изделия с серебряными черенками, - по наименованиям с указанием пробы, артикула, количества, цены за штуку и суммы;

16.8. изделия из золота и серебра одного и того же наименования, имеющие одинаковую цену, учитываются по ценам с указанием наименования, пробы, количества, массы, цены за грамм и суммы;

16.9. личные украшения из серебра:

на оптовых базах, складах - по наименованиям с указанием артикула, пробы, количества, цены за штуку и суммы;

в розничной торговой сети - в суммовом выражении;

16.10. хрусталь в серебряной оправе - по наименованиям, номерам оправы из серебра, количеству, цене и сумме;

16.11. сусальное золото в книжках - по наименованию с указанием количества листов в книжке, массы сплава, цены за штуку;

16.12. часы в золотых корпусах новые и реставрированные - по наименованиям с указанием марки, фирмы, пробы, количества, массы корпуса, цены за штуку и суммы;

16.13. часы в золотых корпусах с драгоценными камнями учитываются индивидуально с указанием наименования камней, их описания, количества и массы, наименования фирмы, номера механизма или корпуса, пробы, массы корпуса и цены за штуку. Изделия из драгоценных металлов с вмонтированными в них часами учитываются по наименованию изделий с указанием марки, пробы, цены за штуку, количества и суммы;

16.14. часы в золотых корпусах реставрированные, иностранных фирм - индивидуально каждые часы с указанием пробы, наименования фирмы, номера механизма или корпуса, массы корпуса и цены за штуку;

16.15. другие изделия, содержащие части, детали из драгоценных металлов (ручки с перьями, зажигалки, книги в окладах, зеркала в оправе из драгоценных металлов, альбомы, папки с дощечками для надписей и т.п.), - по наименованию изделия с указанием пробы, массы сплава драгоценного металла, цены за штуку;

16.16. в скупочных пунктах - в соответствии с Инструкцией о порядке оформления операций по скупке ценностей, учету и отчетности в пунктах скупки у населения и ломбардов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, утвержденной приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 22 июля 1994 г. № 43 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1994 г., № 10).

Цены на драгоценные металлы и драгоценные камни в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), разрабатываются и утверждаются Министерством финансов Республики Беларусь.

17. Количественно-суммовой учет изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется с применением ЭВМ или путем ведения картотеки, журналов (прошнурованных, пронумерованных, скрепленных подписью, печатью), оборотных ведомостей.

18. Склады, кладовые и магазины всех форм собственности, где производятся приемка, выдача и продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, оснащаются весовыми приборами соответствующих типов и классов точности.

Весы и разновесы должны иметь акт о государственной поверке весов.

Взвешивание изделий из золота и платины (металлов платиновой группы) производится с точностью до 0,01 г, серебра - до 0,1 г. Драгоценные камни взвешиваются с точностью до 0,01 карата.

19. Организации независимо от формы собственности и индивидуальные предприниматели обязаны представлять установленную статистическую отчетность органу государственной статистики по месту нахождения.

ГЛАВА 5  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

20. Инвентаризация изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на базах, складах и в магазинах (в организациях оптовой и розничной торговли) производится не реже двух раз в год согласно утвержденному руководителем организации графику и оформляется в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь 5 декабря 1995 г. № 54 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1996 г., № 3).

В инвентаризационных описях драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них должны указываться в полном соответствии с учетной характеристикой, предусмотренной в главе 4 "Учет" настоящей Инструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

(Справочное)

Классы стойкости обменных пунктов к взлому и воздействию стрелкового оружия по СТБ 51.4.01-96

Классы стойкости обменных пунктов к взлому

Таблица Ц 1.

| Класс стойкости к взлому | Величина статической нагрузки, кН | Энергия удара при испытаниях динамической нагрузкой | Обозначение набор инструментов для испытаний на взлом | Время стойкости к взлому, мин | Нормативное время стойкости к взлому (с учетом времени на его смену) в процессе испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2/F3/F4 |  |  |  |  |
| П1 | 1,0 | 3,0 | 240 | - | - | - |
| П2 | 1,0 | 3,0 | 240 | А | 5 | 7,5 |
| П3 | 2,0 | 6,0 | 240 | В | 7 | 10,5 |
| П4 | 2,5 | 10,0 | 240 | С | 10 | 15,0 |
| П5 | 3,0 | 15,0 | 360 | Д | 15 | 22,5 |
| П6 | 3,0 | 15,0 | 360 | Е | 20 | 30,0 |
| где F1 - нагрузка на засов замка двери; F2 - нагрузка на свободные углы полотна двери, на незакрепленные углы устройства передачи денег; F3 - нагрузка в зоне расположения петель, элементов блокировки и запирания; F4 - нагрузка на углы остекления. |

Оснащение двери обменного пункта замковыми устройствами

Таблица Ц 2.

| Класс стойкости обменного пункта к взлому | Секретность и количество замковых устройств |
| --- | --- |
|  | Класс А (25000 – комбинаций ключа или 80000 – комбинаций кода) | Класс В (100000 – комбинаций ключа или комбинаций кода) |
| П1 | 1 | 0 |
| П2 | 1 | 0 |
| П3 | 0 | 1 |
| П4 | 0 | 1 |
| П5 | 1 | 1 |
| П6 | 0 | 2 |

Классы стойкости обменных пунктов к воздействию стрелкового оружия

Таблица Ц 3.

| Класс стойкости к стрелковому оружию | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | Характеристика пули | Дистан-ция обстрела, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с |  |
| 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1 1а 1б 1в | Пистолет Макарова (ПМ) | 9мм пистолетный патрон 57-Н-181 | Стальной | 5,9 | 305 – 325 | 5 |
|  | Револьвер типа «Наган» | 7,62мм револьвер-ный патрон 57-Н-122 | Стальной | 6,8 | 275 - 295 | 5 |
| 2 | Пистолет ПСМ | 5,45мм пистолет-ный патрон 7Н7 | Стальной | 2,5 | 310 - 335 | 5 |
|  | Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62мм пистолет- ный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | Стальной | 5,5 | 415 – 455 | 5 |
| 2а | Охотничье ружье | 18,5мм охотничий патрон | Свинцовый | 35,0 | 390 – 410 | 5 |
| 3а | Автомат АК-74 | 5,45мм патрон 7Н6с пулей ПС | Стальной нетермо-упрочненный | 3,4 | 890 - 910 | 5 - 10 |
| 3 3б 3в | Автомат АК-74 | 5,45мм патрон 7Н6с пулей ПС | Стальной нетермо-упрочненный | 3,4 | 890 - 910 | 5 - 10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62 мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной нетермо-упрочненный | 7,9 | 710 – 740 | 5 – 10 |
| 4 | Автомат АК-74 | 5,45мм патрон 7Н10 с пулей ПП | Стальной термоупрочненный | 3,6 | 890 – 910 | 5 – 10 |
| 5 | Снайперская винтовка СВД | 7,62мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | Стальной нетермо-упрочненный | 9,6 | 890 – 910 | 5 – 10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной термоупрочненный | 7,9 | 710 – 740 | 5 – 10 |
| 5а | Автомат АКМ | 7,62мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ | Специальный | 7,4 | 720 – 750 | 5 – 10 |
| 6 | Снайперская винтовка СВД | 7,62мм патрон 7Н13 с пулей СТ-М2 | Стальной термоупрочненный | 9,6 | 820 - 840 | 5 – 10 |
| 6а | Снайперская винтовка СВД | 7,62мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | Специальный | 10,4 | 800 - 835 | 5 – 10 |
| Примечания 1Класс 0 – обменный пункт, конструкция которого не предусматривает защиту кассира от стрелкового оружия 2 Класс 1а – обменный пункт с исполнением двух-трех стен с учетом требований стойкости к воздействию стрелкового оружия по 1-му классу ( в том числе стены с передаточным узлом и входной дверью) при условии примыкания стен к существующей строительной конструкции (кирпичная или бетонная стена). 3 Класс 1б – обменный пункт с исполнением одной стены с передаточным узлом и входной дверью с учетом требований стойкости к воздействию стрелкового оружия по 1-му классу при условии примыкания этой стены к существующим строительным конструкциям (кирпичная или бетонная стена). 4 Класс 1в – обменный пункт с исполнением передаточного узла по 1-му классу стойкости к воздействию стрелкового оружия. 5 Класс 3б – обменный пункт с исполнением только передаточного узла и других конструкций, устанавливаемых в наружной стене здания, по 3-му классу стойкости к воздействию стрелкового оружия. При этом элементы обменного пункта, находящиеся внутри здания, выполняются по 1-му классу стойкости к воздействию стрелкового оружия. 6 Класс 3б – обменный пункт с исполнением передаточного узла и других конструкций, устанавливаемых в наружной стене здания, по 3-му классу стойкости к воздействию стрелкового оружия. Остальные элементы обменного пункта выполняются без учета требований к воздействию стрелкового оружия. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ч

(Справочное)

ИНСТРУКЦИЯ

о требованиях к технической укрепленности обменных пунктов банков  и небанковских кредитно-финансовых  организаций и расчетно-кассовых центров, создаваемых на базе обменных пунктов

Инструкция о требованиях к технической укрепленности обменных пунктов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и расчетно-кассовых центров, создаваемых на базе обменных пунктов (далее – Инструкция), разработана на основании статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь и подпункта 7.14 пункта 7 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 1998 г. № 419.

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к оснащению инженерно-техническими средствами защиты и техническими средствами охраны обменных пунктов и расчетно-кассовых центров, создаваемых на базе обменных пунктов (далее – обменные пункты), банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее – банки), в целях противодействия преступным посягательствам на них.

Настоящая Инструкция распространяется на вновь открываемые банками обменные пункты.

2. Применительно к настоящей Инструкции нижеприведенные термины и понятия используются в следующих значениях:

автомобиль для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов – по СТБ 51.3.01-96 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов. Классификация и общие технические требования» (далее – СТБ 51.3.01-96);

инженерно-технические средства защиты – по СТБ 1250-2000 «Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения» (далее – СТБ 1250-2000);

обменные пункты – по СТБ 51.4.01-96 «Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Пункты обменные. Классификация и общие технические требования» (далее – СТБ 51.4.01-96);

охраняемое здание – здание, в котором в установленное режимом работы рабочее время обменного пункта находящееся в здании имущество и(или) общественный порядок охраняются физической охраной с помощью обходных или стационарных постов, осуществляемой в установленном законодательством Республики Беларусь порядке работниками милиции, лицами гражданского персонала военизированной охраны Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент охраны), сотрудниками служб собственной безопасности банка или иного юридического лица, являющегося собственником (арендатором) здания;

передаточный узел – по СТБ 51.4.01-96;

приемно-контрольный прибор – по ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры» (далее – ГОСТ 26342-84);

пульт централизованного наблюдения – по ГОСТ 26342-84;

расчетно-кассовый центр – структурное подразделение банка, осуществляющее банковские операции в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

ручная система тревожной сигнализации – по СТБ 1250-2000;

стойкость к воздействию стрелкового оружия – по СТБ 51.4.01-96;

стойкость к взлому – по СТБ 51.4.01-96;

техническая укрепленность – свойство зданий, обменных пунктов (строительных конструкций зданий, обменных пунктов), характеризующее их способность противодействовать несанкционированному проникновению, взлому и другим противоправным действиям;

технические средства охраны – по СТБ 1250-2000;

шлейф сигнализации – по ГОСТ 26342-84.

3. Обменные пункты должны соответствовать требованиям СТБ 51.4.01-96.

4. Стойкость обменных пунктов к воздействию стрелкового оружия в зависимости от места их расположения и вида охраны здания, в котором они расположены, должна соответствовать следующим классам:

классу 3 – для обменных пунктов, размещаемых вне зданий;

классу 3б – для обменных пунктов, размещаемых в неохраняемых зданиях и имеющих передаточный узел, выходящий вне здания;

классу 3в – для обменных пунктов, размещаемых в охраняемых зданиях и имеющих передаточный узел, выходящий вне здания;

классу 2 – для обменных пунктов, оборудованных на базе автомобилей для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов;

классам 1, 1а, 1б, 1в – для обменных пунктов, размещаемых в неохраняемых зданиях и имеющих передаточный узел, выходящий вовнутрь здания, в зависимости от конструкции и места размещения обменного пункта;

классу 0 – для обменных пунктов, размещаемых в охраняемых зданиях и имеющих передаточный узел, выходящий вовнутрь здания.

5. Стойкость обменных пунктов к взлому должна соответствовать следующим классам:

классу П3 – для класса 3 по стойкости к воздействию стрелкового оружия;

классу П2 – для классов 3б, 2, 1, 1а, 1б, 1в по стойкости к воздействию стрелкового оружия;

классу П1 – для классов 3в, 0 по стойкости к воздействию стрелкового оружия.

6. Класс стойкости обменных пунктов к воздействию стрелкового оружия и к взлому подтверждается в порядке, установленном техническим кодексом установившейся практики ТКП 5.1.03-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные положения».

7. Обменные пункты должны быть оборудованы:

техническими средствами охраны – в случае принятия банком решения о необходимости вывода информации о состоянии технических средств охраны обменного пункта на посты охраны здания или на пункт централизованного наблюдения подразделения Департамента охраны;

ручными системами тревожной сигнализации с выводом информации об их состоянии на пункт централизованного наблюдения подразделений Департамента охраны или в оперативно-дежурную службу органа внутренних дел. По решению банка информация о состоянии ручных систем тревожной сигнализации может дополнительно выводиться на посты охраны здания, на территории которого находится обменный пункт.

Допускается подключение шлейфов охранной и тревожной сигнализации к одному приемно-контрольному прибору, если этот прибор позволяет организовать контроль за охранной и тревожной сигнализацией раздельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

(Справочное)

Толщина защитных ограждающих конструкций в зависимости от материала и требуемого класса стойкости к взлому по СТБ 51.2.01 и РД 28/3.003

(по данным лаборатории НИИ Стали, аккредитованной Госстандартом России)

| Класс стойкости к взлому по СТБ 51.2.01 и РД 28/3.003 | Минимальная толщина ограждающих конструкций, мм конструкций, мм |
| --- | --- |
|  | Железобетон* | Гипсобетон** | Кирпичная кладка*** | Каменная кладка*** | Стальной лист **** |
| I | - | - | - | - | 12 |
| II | - | - | 250 | 250 | 20 |
| III | - | 120 | 385 | 350 | 30 |
| IV | 100 | 150 | 385 | 400 | 50 |
| V | 150 | - | 510 | 500 | 70 |
| VI | 200 | - | 770 | 750 | - |
| VII | 250 | - | - | - | - |
| VIII | 300 | - | - | - | - |
| IX | 400 | - | - | - | - |
| X | 500 | - | - | - | - |
| XI | 800 | - | - | - | - |
| XII | 1200 | - | - | - | - |
| XIII | 1700 | - | - | - | - |
| Примечания 1. Приведенные выше значения соответствуют следующим условиям: * - Железобетон - класс бетона по прочности на сжатие С30/37. Выполняется аналогично сталефибробетону, но без фиброармирования. ** - Гипсобетон марки не ниже D 1000, армирование аналогично железобетону. *** - Кирпичная и каменная кладки - в соответствии с требованиями СНиП II -22. Кладка должна быть армирована через 4 ряда горизонтально расположенной стальной сеткой и выполнена из кирпича или камней марки 50 и выше на растворе марки 50 и выше. **** - Стальные листы - углеродистая сталь обыкновенного качества, ГОСТ 380. 2. При применении конструкций, вошедших (и не вошедших) в данную таблицу их стойкость к взлому по СТБ 51.2.01 определяться только на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией. |

# Text boxes

2