Примерный перечень вопросов для тестов, предназначенных для оценки знаний работников, намеревающихся осуществлять (осуществляющих) охранную деятельность в части выполнения работ (оказания услуг) по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств и систем охраны

1. Какие ограничения установлены для работников организаций, осуществляющих проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств и систем охраны?

2. Что входит в обязанности организаций, осуществляющих проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств и систем охраны?

3. Что относится к средства охраны индивидуального пользования?

4. Каким нормативным правовым актом установлены условия осуществления проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания средств и систем охраны?

5. Какие нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания средств и систем охраны отнесены к грубым нарушениям?

6. Что относится к общим лицензионным требованиям и условиям осуществления проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания средств и систем охраны?

7. Кем осуществляется аттестация специалистов в области строительства?

8. Как называется документ, выдаваемый в соответствии с правилами аттестации и подтверждающий, что указанное в нем лицо является компетентным в осуществлении конкретной деятельности?

9. Что проверяют при приеме подлинников проектно-сметной документации на хранение?

10. Где регистрируются подлинники проектно-сметной документации, принятых на хранение?

11. Кем составляется техническое задание на проектирование системы охраны?

12. Каковы цели осуществления контроля качества технического обслуживания систем охраны?

13. Какие существуют виды контроля качества технического обслуживания?

14. Каким образом регистрируются  результаты входного контроля?

15. Как оформляются результаты планового и внепланового контроля качества технического обслуживания средств и систем охраны?

16. Где осуществляются все виды контроля качества технического обслуживания (кроме входного) систем охраны?

17. Когда должен осуществляться контроль качества технического обслуживания систем охраны заказчиком?

18. Каковы действия ответственного лица заказчика после приемки и контроля выполненных исполнителем работ по техническому обслуживанию систем охраны?

19. Кем осуществляется контроль качества технического обслуживания систем охраны?

20. Кто назначается для осуществления контроля качества технического обслуживания систем охраны?

21. Что понимается под входным контролем качества технического обслуживания систем охраны?

22. Что понимается под плановым контролем качества технического обслуживания систем охраны?

23. Какова периодичность проведения планового контроля качества технического обслуживания систем охраны?

24. Что понимается под неплановым контролем  качества технического обслуживания систем охраны?

25. Назовите определение видеомонитора.

26. Назовите определение видеонакопителя.

27. Каково назначение квадратора?

28. Что включает в себя понятие «капитальный ремонт системы охраны»?

29. В каких случаях извещение, выданное средствами и системами охраны, относится к ложному срабатыванию?

30.  Назовите назначение мультиплексора.

31. Какие работы относятся к профилактическим работам?

32. Каковы основные признаки работоспособности (работоспособного состояния) технического средства или системы охраны?

33. Какие виды технического состояния технических средств и систем охраны Вы знаете?

34. Каково назначение считывателя?

35. Какие виды технического обслуживания различают?

36. Каковы основные задачи технического обслуживания средств и систем охраны?

37. Какие организации допускаются к работам по техническому обслуживанию средств и систем охраны (за исключением средств охраны индивидуального пользования)?

38. Какова периодичность проведения Регламента № 1 технического обслуживания средств и систем охраны?

39. Какова периодичность проведения Регламента № 2 технического обслуживания средств и систем охраны?

40. Какие работы включает в себя Регламент № 1 технического обслуживания средств и систем охраны?

41. Какие работы включает в себя Регламент № 2 технического обслуживания средств и систем охраны?

42. В каком объеме проводится неплановое техническое обслуживание средств и систем охраны?

43. Какие виды ремонта систем охраны различают?

44. Каковы цели проведения текущего ремонта систем охраны и ее составных частей?

45. Каков порядок оплаты стоимости израсходованных запасных частей и материалов при текущем ремонте систем охраны?

46. Каковы цели проведения среднего ремонта систем охраны и ее составных частей?

47. В каком количестве должен быть обменный фонд технических средств охраны у исполнителя?

48. В каком количестве  должен быть обменный фонд технических средств охраны у юридических лиц, осуществляющих техническое обслуживание принадлежащих им систем охраны?

49. Сколько, как правило, должен составлять срок службы систем охраны?

50. Разрешается ли проведение технического обслуживания систем охраны юридическими лицами, не имеющими обменного фонда технических средств охраны?

51. Когда должно проводится техническое освидетельствование систем охраны?

52. Что является основанием для проведения исполнителем первичного обследования системы охраны?

53. Каковы действия заказчика на день первичного обследования системы охраны?

54. Какие проверки включают в себя работы по первичному обследованию системы охраны?

55. С учетом каких факторов составляется график работ по техническому обслуживанию?

56. В какие сроки должен прибыть на обслуживаемый объект персонал исполнителя в случае внезапного отказа систем охраны?

57. В каких случаях оформляется акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию средств и систем охраны?

58. Каковы минимальные гарантийные сроки, указываемые заводами-изготовителями или поставщиками в паспортах на реализуемые технические средства?

59. Какова минимальная (не ниже) группа по электробезопасности для персонала, проводящего работы по техническому обслуживанию систем охраны?

60. В каких случаях может не проводиться подготовка, профессиональное обучение и переподготовка персонала, осуществляющего техническое обслуживание систем охраны?

61. Что относится к дополнительным электроизолирующим средствам?

62. Какой срок отводится для рассмотрения и согласования проектной документации?

63. Каков срок действия согласования проектной документации?

64. При какой стоимости оснащения объекта системами охранной сигнализации допускается проводить монтажно-наладочные работы по актам обследования?

65. Допускается ли проводить работы по актам обследования на объектах нового строительства?

66. Допускается ли проводить работы по актам обследования на объектах, имеющих взрывоопасные зоны?

67. Каков срок действия акта обследования?

68. Может ли быть продлено действие акта обследования?

69. В каких случаях акт обследования утрачивает свое действие?

70. Допускается не вести журнал производства работ на объектах, где монтаж систем охранной сигнализации выполняется по актам обследования?

71. Допускается ли производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с заказчиком и проектной организацией?

72. Допускается ли использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя?

73. В каких случаях не допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя?

74. Где определяется необходимость защиты от саботажа магнитоконтактных извещателей?

75. Допускается ли установка магнитоконтактных извещателей на нижних частях оконных рам?

76. Допускается ли подгибать выводы узла магнитоконтактного контакта магнитоконтактного извещателя?

77. Как должно производится крепление узлов магнитоконтактного извещателя на деревянной поверхности?

78. Каким образом устанавливаются тревожные извещатели ручного неавтоматического способа приведения в действие?

79. На какой высоте устанавливаются на стенах ручные тревожные извещатели в коридорах по пути транспортировки материальных ценностей (денег, ювелирных изделий)?

80. Каким образом необходимо подключать средства подачи тревожных извещений, установленные в одном помещении?

81. Как должна производится блокировка стекол на выем?

82. Допускается ли блокировка строительных конструкций (дверей, люков, ворот, некапитальных стен, перегородок, потолков и т.п.) на пролом алюминиевой фольгой толщиной?

83. Исходя из чего предусматривается установка ответвительной коробки?

84. Какое количество ответвительных коробок предусматривается при блокировке двустворчатых дверей?

85. Допускается ли использование алюминиевой фольги для блокировки проемов из профилированного стекла и стеклоблоков?

86. Какую величину не должно превышать сопротивление заземления емкостного извещателя?

87. Какое основное требование предъявляется к опорам, на которых производится установка радиоволнового извещателя?

88. На каком минимальном расстоянии от вентиляторов теплого воздуха, прожекторов, ламп накаливания и батарей центрального отопления допускается устанавливать оптико-электронные извещатели?

89. Каким образом можно проверить помехоустойчивость смонтированных вибрационных извещателей?

90. Допускается ли установка приемно-контрольных приборов охранных на конструкциях, выполненных из горючих материалов?

91. При соблюдении каких условий допускается установка приемно-контрольных приборов охранных на конструкциях, выполненных из горючих материалов?

92. Какую минимальную величину должно составлять расстояние между приемно-контрольными приборами охранными при смежном расположении нескольких таких приборов?

93. Допускается ли установка приемно-контрольных приборов охранных на расстоянии менее 1 метра от отопительных систем?

94. Допускается ли установка приемно-контрольных приборов охранных в сгораемых шкафах?

95. Какую величину не может превышать отклонение по вертикали смонтированной трубчатой конструкции радиоканальных систем передачи извещений?

96. На сколько процентов может снижаться дальность действия активных и пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей в условиях сильного тумана или снегопада?

97. Какую минимальную величину должно составлять расстояние от открыто смонтированных технических средств сигнализации, работающих от сети 220 В, до расположенных в непосредственной близости горючих материалов (например, потолков из сгораемых материалов)?

98. Не менее какой величины (в миллиметрах) должно быть расстояние между несколькими оповещателями, расположенными в непосредственной близости друг от друга?

99. Допускается ли применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой во взрывоопасных зонах любого класса?

100. Какое количество времени должна обеспечиваться работа технических средств сигнализации в дежурном режиме при использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи?

101. Каким должен быть минимальный диаметр проводов и жил кабелей для монтажа шлейфов сигнализации и соединительных линий?

102. Какие требования предъявляются к прокладке проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий?

103. Какие мероприятия должны быть предусмотрены при прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола?

104. Допускается ли укладка проводов и кабелей на поверхность подшивного потолка?

105. На какой высоте должна производится прокладка проводов и кабелей по наружным стенам?

106. Каким образом должны быть выполнены электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 метров?

107. Какую минимальную величину должно составлять расстояние между кабелями и проводами сигнализации и радиотрансляционной сети при их параллельной прокладке на длину до 50 метров?

108. Какую минимальную величину должно составлять расстояние между кабелями и проводами сигнализации и радиотрансляционной сети при их параллельной прокладке на длину до 20 метров?

109. Какой запас провода предусматривается в ответвительной коробке для удобства обслуживания?

110. Чем дополнительно защищаются провода с одинарной изоляцией при их прокладке через стены?

111. В каких случаях не требуется заземление или зануление технических средств охранной сигнализации (кроме металлических оболочек и брони контрольных и силовых кабелей и проводов, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п. вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки которых подлежат заземлению)?

112. Не менее какой величины должно быть сопротивление изоляции шлейфов сигнализации?

113. Какие меры должны соблюдаться при разработке и хранении проектной документации на системы охранной сигнализации конкретных объектов?

114. Каким требованиям должны удовлетворять проектируемые системы охранной сигнализации?

115. Что понимается под рациональностью выбираемого варианта проектируемой системы охранной сигнализации?

116. Что понимается под целостностью выбираемого варианта проектируемой системы охранной сигнализации?

117. Что понимается под комплексностью выбираемого варианта проектируемой системы охранной сигнализации?

118. Что понимается под перспективностью выбираемого варианта проектируемой системы охранной сигнализации?

119. Для какого количества снятия копий должна быть пригодна проектная документация?

120. Допускается ли уменьшение размеров условных графических обозначений в зависимости от масштабов, используемых в проекте?

121. Каков минимальный линейный размер стороны условных графических документов?

122. Допускается ли использовать при монтаже средства контроля и управления доступом с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя?

123. На какой высоте должны размещаться считыватели магнитных карточек и кнопочные клавиатуры?

124. Как должны запираться управляющие программы компьютерной системы контроля и управления доступом после загрузки?

125. Где допускается устанавливать электромеханические и электромагнитные исполнительные устройства систем контроля и управления доступом с напряжением питания от сети 220 / 380 В?

126. Каким должен быть угол обзора телекамеры с объективом видеодомофона для обнаружения посетителя?

127. Является ли нормоконтроль составной частью разработки проектной документации?

128. Каким образом нормоконтролер обозначает в проверяемых документах элементам, которые должны быть исправлены или заменены?

129. В каких случаях нормоконтролер имеет право возвращать проектную документацию разработчику без рассмотрения?

130. Кем разрешаются разногласия между нормоконтролером и разработчиком проектной документации?

131. Какие требования предъявляются к электротехническому персоналу, имеющему группу по электробезопасности II–V включительно?

132. В какие сроки должна проводится периодическая проверка знаний по вопросам охраны труда для инженерно-технических работников, непосредственно не обслуживающих действующие электроустановки?

133. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний лиц электротехнического персонала по вопросам охраны труда?

134. Требуется ли обучение практическим приемам освобождения потерпевшего от действия электрического тока, оказанию доврачебной помощи потерпевшим при несчастных случаях для работающих в электроустановках?

135. Допускается ли использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструмент и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания)?

136. Каковы действия при исчезновении напряжения или перерыве в работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами?

137. Что запрещается работающим, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?

138. Допускается ли работать с использованием электроинструмента с приставных лестниц?

139. Каким образом производится работа на высоте с использованием электроинструмента и ручных электрических машин?

140. Разрешается ли передавать ручные электрические машины и электроинструмент, в том числе и на непродолжительное время, другим работающим?

141. Какие требования предъявляются к хранению средств защиты?

142. Возможно ли нанесение номера средства защиты на прикрепленную к средству защиты специальную бирку?

143. С какой периодичностью должно проверяться наличие и состояние средств защиты периодическим осмотром?

144. Какова периодичность медосмотра при выполнении работы на высоте?

145. Какие работы относятся к работам на высоте?

146. Где производится учет подлинников проектно-сметной документации?

147. С чьего разрешения производится снятие копий с подлинников проектно-сметной документации?

148. На кого возлагается ответственность за разработку и внедрение документов системы качества в строительно-монтажных организациях?

149. Что является средством, с помощью которого реализуется политика проектной организации в области качества?

150. От чего зависит объем и содержание документации системы качества проектной организации?

Примечание: данный перечень вопросов для составления тестов не является окончательным и может дополняться в соответствии с перечнем тем для оценки знаний работников соискателей специальных разрешений (лицензий) (лицензиатов).

Список нормативных актов, использовавшихся при составлении данного перечня вопросов:

Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь»;

Указ Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. №534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности»;

Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;

Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 428 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения оценки знаний работников соискателей специальных разрешений (лицензий) (лицензиатов), намеревающихся осуществлять (осуществляющих) охранную деятельность»;

Технические кодексы установившейся практики и руководящие документы:

РД 28/3.001 – 2004. Защитное остекление. Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3.002 – 2004. Роллеты и жалюзи противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Методы испытаний. Применение

РД 28/3.003 – 2004. Сейфы и хранилища ценностей. Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3. 005 – 2001. Технические средства и системы охраны. Телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила производства и приемки работ.

РД 28/3. 008 – 2001. Технические средства и системы охраны. Порядок разработки технического задания на проектирование.

РД 28/3. 009 – 2001. Технические средства и системы охраны. Обозначения условные графические элементов систем.

РД 28/3. 010 – 2001. Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.

РД 28/3. 011 – 2001. Технические средства и системы охраны. Системы контроля и управления доступом. Правила производства и приемки работ.

РД 28/3. 012 — 2005. Требования к технической укрепленности объектов подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

ТКП 472-2013 (02010) Правила ТО.

ТКП 490 -2013 (02010) Правила производства и приемки работ.

СТБ 1250-2000. «Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения». Изменение №1 СТБ 1250-2000.

ТКП 582-2016 (33030) Технический надзор за выполнением работ по оборудованию объектов системами охраны.

ТКП 627-2018 «Охрана объектов. Требования по применению технических средств систем охраны».