МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

# Технические средства и системы  охраны.

Порядок разработки технического задания на проектирование.

# РД  28/3. 008 – 2001

МВД Республики Беларусь

Издание официальное

Минск 2001 год

РАЗРАБОТАН

Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации при объединении “Охрана” при МВД Республики Беларусь.

# ВНЕСЕН  И  ПОДГОТОВЛЕН  К  УТВЕРЖДЕНИЮ

Объединением “Охрана” при МВД Республики Беларусь

# РАЗРАБОТЧИКИ

И.Д. Брель, М.М. Чувин

ВВЕДЕН впервые

ДАТА ВВЕДЕНИЯ 2002-01-01

ПЦ МВД РБ Зак. 1318 Тир. 700/24

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Нормативные ссылки | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения | 5 |
| 3. | Общие положения | 5 |
| 4. | Порядок разработки, согласования и утверждения технического задания на проектирование системы охраны. | 5 |
| 5. | Правила изложения и оформления. | 6 |
|  | Приложения |  |
| 1. | Форма первой страницы технического задания на проектирование системы охраны. | 8 |
| 2. | Форма последующих страниц технического задания на проектирование системы охраны. | 9 |
| 3. | Форма приложения к техническому заданию на проектирование системы охраны. Перечень чертежей, необходимых для проектирования системы. | 13 |
| 4. | Форма приложения к техническому заданию на проектирование. Характеристика ограждения периметра и охранной зоны для проектирования систем периметральной охранной сигнализации. | 15 |
| 5. | Форма приложения к техническому заданию на проектирование. Характеристика защищаемых помещений для проектирования систем объектовой охранной сигнализации. | 16 |
| 6. | Форма приложения к техническому заданию на проектирование. Характеристика защищаемых помещений для проектирования системы контроля доступа. | 17 |
| 7. | Форма приложения к техническому заданию на проектирование. Характеристика контролируемых зон (помещений, территорий) для проектирования телевизионной системы видеонаблюдения. | 18 |
| 8. | Форма приложения к техническому заданию на проектирование системы охраны. Данные для составления сметной документации. | 19 |
| 9. | Форма приложения к техническому заданию на проектирование системы охраны. Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком организации-заказчику. | 20 |
| 10. | Форма последней страницы технического задания на проектирование системы охраны. | 21 |

Настоящий руководящий документ  распространяется на проектирование  технических систем охраны: систем охранной сигнализации, ручных систем тревожной сигнализации, телевизионных систем видеонаблюдения (систем охранного телевидения), систем контроля и управления доступом, интегрированных систем охраны для зданий и сооружений различного назначения, за исключением систем, применяемых физическими лицами в личных целях.

Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения технических заданий на проектирование вышеуказанных систем охраны (далее – систем охраны).

Требования настоящего руководящего документа обязательны для всех организаций и предприятий независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, выполняющих  работы по проектированию систем охраны.

Несоблюдение требований настоящего руководящего документа предприятиями и организациями ведет к лишению или приостановлению действия специальных разрешений (лицензий), выданных им на проектирование систем охраны.

1. Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

РД 28/3.005-2001 Технические средства и системы охраны. Телевизионные системы видеонаблюдения (Системы охранного телевидения). Правила производства и приемки работ.

РД 28/3.007-2001 Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

РД 28/3.011-2001 Технические средства и системы охраны. Системы контроля и управления доступом. Правила производства и приемки работ.

СТБ 1250-2000 Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения.

ГОСТ 2.105-79 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы.

ГОСТ 21.201-78 СПДС. Правила оформления внесения изменений в рабочую документацию.

ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации.

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 29216-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ 30379-95 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи.

СНБ 1.03.02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве.

2. Термины и определения.

В настоящей руководящем документе использованы следующие термины и определения:

Интегрированная система охраны – по СТБ 1250.

Охрана объектов (имущества) – по СТБ 1250.

Ручная система тревожной сигнализации – по СТБ 1250.

Система контроля и управления доступом – по СТБ 1250.

Система охранной сигнализации – по СТБ 1250.

Телевизионная система видеонаблюдения (система охранного телевидения) – по СТБ 1250.

Технические системы охраны (системы охраны) – по СТБ 1250.

Технические средства охраны (средства охраны) – по СТБ 1250.

Термины и определения технических средств, входящих в состав систем охраны, на которые распространяется данный руководящий документ - по     ГОСТ 26342, РД 28/3.005, РД 28/3.011.

3. Общие положения

3.1. Техническое задание на проектирование технических систем охраны выдается только организациям и предприятиям, имеющим специальные разрешения (лицензии) установленного образца на их проектирование.

3.2. Техническое задание на проектирование может содержать только требования к проектированию системы охранной сигнализации, телевизионной системе видеонаблюдения (системе охранного телевидения) или системе контроля и управления доступом, а может содержать одновременно требования к нескольким техническим системам охраны (например, техническое задание на проектирование интегрированной системы охраны).

3.3. При оформлении задания  на проектирование интегрированных систем охраны в обязательном порядке должны быть оформлены приложения 4 - 7 для каждой системы охраны.

4.   Порядок разработки, согласования и утверждения технического

задания на проектирование системы охраны.

4.1. Техническое задание на проектирование системы охраны является обязательным документом для разработки проектно-сметной документации.

В обоснованных случаях на объектах, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям объединения "Охрана" при МВД Республики Беларусь, на которых системы охраны используются (или осуществляется их техническое обслуживание), либо планируется их использование (или техническое обслуживание)  работниками этого объединения для выполнения задач по охране объектов (далее по тексту –"объектах, охраняемых или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны"), вместо технического задания на проектирование может составляться акт обследования на монтаж систем охраны. Порядок составления  акта обследования и его форма регламентированы руководящими документами МВД Республики Беларусь:  РД 28/3.005,  РД 28/3.007, РД 28/3.011.

4.2. Техническое задание на проектирование системы охраны составляет организация-заказчик с привлечением организации-разработчика.

На объектах, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям охраны, при оформлении технического задания на проектирование системы охраны в обязательном порядке должны учитываться требования акта обследования или технического задания на оборудование объекта средствами охраны, выдаваемых районными подразделениями вышеуказанного объединения при обследовании объекта. Рекомендуемая форма технического задания приведена в приложении 10 к настоящему руководящему документу.

4.3. Техническое задание на проектирование системы охраны согласовывается руководством организации-разработчика и утверждается руководством организации-заказчика.

Технические задания на проектирование систем охраны по объектам, охраняемыми или подлежащим передаче под  охрану подразделениям охраны, подлежат согласованию в обязательном порядке с областными (Минским городским) подразделениями охраны.

Согласование технических заданий на проектирование систем охранной сигнализации с областными (Минским городским) подразделениями охраны может производиться в два этапа: сначала формы приложений 4 - 7, затем  техническое задание на проектирование системы охраны в целом.

При передаче объекта под охрану специальным ведомствам, которым законодательством Республики Беларусь разрешено осуществление охраны объектов (имущества) юридических и физических лиц, техническое задание на проектирование системы охраны, подлежит согласованию с указанными ведомствами.

4.4. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих техническое задание на проектирование системы охраны, должны быть заверены печатями.

4.5. В технические задания на проектирование систем охраны вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на внесение изменений по     ГОСТ 21.201.

Внесение изменений в технические задания на проектирование систем охраны, ранее согласованные с областными (Минским городским) подразделениями охраны, а также с ведомствами, указанными в п.4.3 настоящего руководящего документа, не допускается без их согласия.

5. Правила изложения и оформления

5.1. Техническое задание на проектирование системы охраны должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.

5.2. Техническое задание на проектирование системы охраны должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.

5.3. Учет и хранение подлинника технического задания на проектирование системы охраны осуществляет организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.

5.4. Оформление технических заданий на проектирование систем охраны должны осуществляться в соответствии с приложениями 1 - 10.

5.5. Техническое задание на проектирование системы охраны должно содержать следующие обязательные разделы:

- общие сведения;

- технические требования к проектируемой системе;

- исходные данные для проектирования;

- данные для составления сметной документации;

5)  перечень документации, представляемой организацией-разработчиком организации-заказчику.

Приложение 1.

(обязательное)

Форма  первой страницы технического задания на

проектирование системы охраны

СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                     (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность )                                                                                                      (должность )

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 20___ г.                   "___" ________________ 20___ г.

М.П.                                                                        М.П.

СОГЛАСОВАНО

(для объектов, охраняемых подразделениями охраны)                                                                             ____________________________

(  наименование областного (Минского городского)

управления подразделения охраны)

__________________________

(должность )

___________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 20___ г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ   НА   ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СИСТЕМЫ ________________________________________

(указывается тип(ы) систем (ы) охраны)

__________________________________________________

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системами охраны)

Приложение 2

(Обязательное)

# Форма  последующих страниц технического задания

на проектирование системы охраны.

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта ______________________________________________

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

____________________________________________________________________

Основание для проектирования:

__________________________________________________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства : новое , реконструкция , техническое перевооружение

( капитальный ремонт систем охраны), расширение (доблокировка).

(ненужное зачеркнуть)

Генеральная проектная организация________________________________

( наименование организации-заказчика,                           ____________________________________________________________________

адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ____________________________

( месяц, год)

Окончание  ____________________________

( месяц, год)

Стадии проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация (ненужное зачеркнуть).

1.2. При проектировании проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми заказчиком:

____________________________________________________________________

(наименование документов)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.3. Прочие сведения ______________________________________________

____________________________________________________________________

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Проектирование систем(ы) охраны осуществлять по чертежам, разработанным  _____________________________________________________________

( наименование организации)

и прилагаемым к данному техническому заданию на проектирование.

Перечень чертежей, необходимых для проектирования систем(ы) охраны в соответствии с приложением 3.

2.2. При проектировании руководствоваться ____________________________

(перечень документов: актами обследования,

_______________________________________________________________________________________________________

письмами, протоколами и др.)

2.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых техническими средствами охраны, изложенные в приложениях 4 - 7 .

2.4. Дополнительные условия_________________________________________

________________________________________________________________

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Для систем охранной сигнализации и ручной тревожной сигнализации:

3.1.1. Место выдачи сигналов системы :

а) при автономной системе сигнализации сигналы выдать в помещение    ___________________________ , расположенное на отметке ________________

( наименование помещения)

б)  дублирующие сигналы выдать __________________________________

( наименование  помещения)

3.1.2. Места установки ручных (ножных) тревожных извещателей ____________________________________________________________________

3.1.3. Дополнительные данные: ____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.2. Для систем контроля и управления доступом:

3.2.1. Место выдачи сигналов системы :

а)  без выдачи сигналов (автономно), устройство управления (контроллер, компьютер) расположить_______________________________________________

б) на главное устройство управления (контроллер, компьютер), расположенный______________________________________________________________

( наименование  помещения, отметка на чертеже)

3.2.2. Дополнительные данные: ____________________________________

(условия прокладки кабелей, количество абонентов домофона и т.п.)

____________________________________________________________________

3.3. Для телевизионных систем видеонаблюдения (систем охранных телевизионных):

3.3.1. Тип системы ______________________________________________

(цветная, черно-белая, смешанная)

3.3.2.  Места размещения постов видеонаблюдения:

| Номер поста | Место размещения поста (оси, отметки, номера чертежей) | Номера контролируемых зон (помещений, территорий), выводимых на пост (по приложению 7) | Тип устройств отображения (видеомониторов, компьютеров) | Тип устройств управления режимом отображения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Примечание.

1. Различают следующие типы мониторов:

а) общего назначения – оператор не имеет доступа к управлению;

б) оперативные – оператор имеет доступ к управлению;

в) сервисные – для контроля и просмотра видеозаписи и других спец. целей

2. Различают следующие типы устройств управления режимом отображения:

а) последовательные коммутаторы; б) матричные коммутаторы; в) квадраторы; г) устройства мультиэкранного отображения; д) видеоменеджеры;

3.3.3. Количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на постах ______________________________________________.

3.3.4. Видеонакопители установить___________________________________

_____________________________________________________________________

(количество и тип устройства : видеомагнитофон, компьютер, устройство записи на CD-диск или лазерный диск и т.п.;

____________________________________________________________________

место установки основного и дополнительного устройства для просмотра видеозаписи).

3.3.5. Обнаружитель движения ______ установить с  ____________ обработ

(да, нет)                                         (цифровой или аналоговой)

кой сигналов, поступающих из контролируемых зон _____________________ ______________________________________________________________________

3.3.6. Управление режимом отображения осуществить с помощью ______________________________________________________________________

(тип устройства : последовательный коммутатор, квадратор, мультиплексор, матричный коммутатор, видеоменеджер)

3.3.7. В качестве устройства дистанционного управления телекамерами и параметрами объектива ______ использовать_______________________________

(да, нет)                                      (тип устройства: для управления положением телекамер

____________________________________________________________________

в горизонтальной или вертикальной плоскости, параметрами объектива (угол обзора, диафрагма и т.д.)

3.3.8. Обеспечить резервирование системы по питанию в течение______ час.

3.3.9. Дополнительные данные ______________________________________

(необходимость скрытой прокладки кабелей, в траншеях,

потребность в устройствах регистрации  потери  видеосигнала и т.п.)

4. Данные для составления сметной документации.

4.1. Данные для составления сметной документации приведены в приложении 8.

5. Перечень документации, представляемой организацией-разработчиком

организации-заказчику

5.1. Организация-разработчик представляет организации-заказчику:

- комплект проектной документации в соответствии СНБ1.03.02;

- задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

5.2. Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком организации-заказчику, приведен  в приложении 9.

5.3.Заказчик _______________________________________________________

(наименование организации - заказчика)

гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией разработчиком организации-заказчику.

_______________________              подпись        ______________________

(должность ответственного лица)                                                                          (инициалы, фамилия)

_______________________

(наименование организации-заказчика)

Главный инженер проекта

_______________________               подпись       ______________________

(наименование организации-разработчика)                                                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 3

(обязательное)

Форма приложения  к техническому заданию на проектирование

системы охраны

ПЕРЕЧЕНЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ,

необходимых для проектирования системы ________________________________________________

(указывается тип систем (ы) охраны)

1.  Генплан или выкопировка из генплана с указанием помещений, подлежащих оборудованию средствами охраны, помещений, в которые должны выдаваться  сигналы тревоги ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(номера чертежей)

2. Чертежи архитектурно-строительные:

планы, разрезы с указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________

(номера чертежей)

3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их отметками __________________________________________________________  ______________________________________________________________________

(номера чертежей)

4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения электрических щитов и наличия свободных  групп на щите дежурного освещения ______________ ______________________________________________________________________

(номера чертежей)

5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки кабелей (труб)_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(номера чертежей)

6. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков с указанием размеров элементов __________________________________________________ ______________________________________________________________________

(номера чертежей)

7. Чертежи помещения поста охраны (видеонаблюдения) для размещения устройств и технических средств охраны (план, разрез) _______________             ______________________________________________________________________

(номера чертежей)

8.  Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей, решеток, люков) _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________

( номера чертежей)

9. Чертежи генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей _________________________ ____________________________________________________________________

(номера чертежей)

10. Чертежи развертки полотна ограждения (фрагменты участков с однотипным ограждением) ____________________________________________________ ____________________________________________________________________

(номера чертежей)

11. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения ____________________________________________________________________

(номера чертежей)

12.   Прочие чертежи.

15                           Приложение 4

#### (Обязательное)

СОГЛАСОВАНО

_____________________________

наименование подразделения охраны

________________________                 ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ КТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## подпись, должность, ФИО                      ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ

ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ______________________________________________

"___" ________________ 20 __ г.

| 1. Источники электропитания системы: |  |  | 5. Дополнительные техн. мероприятия по усилению охраны периметра: |
| --- | --- | --- | --- |
| а) свободные группы на щите дежурного освещения; |  |  | (требуется, не требуется) |
| б) отдельный эл. щиток, который установить |  | 5.1. Охранное освещение периметра |  |
| 2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя |  |  | (требуется, не требуется) |
|  | 5.2. Устройство предупредительного ограждения |  |
| 3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают |  | (требуется, не требуется) |
| уровень установленный ГОСТ 30379-95 (для зданий, входящ. в периметр) | 5.3. Телефонная связь |  |
| Характеристика ограждения периметра | Характеристика охранной зоны | Примечание |
| Ограждение периметра | Проемы, ограждения (ворота, калитки, КПП) | Налич. свободн. зоны, м | Рельеф вдоль периметра | Расстояние до проезжающего транспорта. Вид транспорта | Внешние воздействия (заливание водами дождя и тающего снега, заболоченность) | Наличие и направленность технологических выбросов (воздушные, водяные и т.д.) | Наличие деревьев, кустов, травы (высота), м | Налич. зон класса В-Iг | Наличие строений высотой до 5м (черт. фасада) |  |
| Участок от то чки до точки | Вид огражден. | Высота, м | Шаг опор, м | Материал огражден. | Вид проема | Кол. проемов | Чертеж поз. | Материал | Высота, м | Ширина,м |  | Уклон, градус | Длина, м | С внешней стороны, м | С внутренней стороны, м |  |  |  |  |  |  |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

##### Приложение 5

##### СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                          (Обязательное)

__________________________

наименование подразделения охраны

_____________________________                ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## должность, подпись , ФИО                 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ

ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ______________________________________________

"__" ________ 20 ____ г.

| 1. Источники электропитания систем объектовой охранной сигнализации: | 3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превы- |
| --- | --- |
| а) свободные группы на щите дежурного освещения; |  | шают уровень, установленный ГОСТ 30379-95 |  |
| б) отдельный эл. щиток, который необходимо установить |  |  |  |
|  |  | 4. |  |
| 2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя |  |  |  |  |

| Наименование помещений, подлежащих оборудованию средствами сигнализации, оси, отметки, номера чертежей | Характеристика защищаемого помещения | Элементы помещений, блокируемые средствами сигнализации | Типы извещателей и ПКП, рекомендуемые охраной |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окна (форточки) | Двери, люки | Сейфы | Некапитальн. стены, потолки |  |
|  | Необходимость установки тревожной сигнализации | Место передачи сигналов тревоги (ПЦО, КПП, пост) | Необходимость установки отдельного ПКП или ОУ "Атлас" | Необходимость установки выносных СЗУ внутр или наружных) | Класс взрывопожарн. опасности по ПУЭ | Наличие и количест. телефонных номеров | Обозначение, чертеж | Количество | Материал рам | Наличие решеток | Обозначение, чертеж | Количество | Материал | Количество | Координаты (оси) | Материал |  |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

##### Приложение 6

##### СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                          (Обязательное)

__________________________

наименование подразделения охраны

_____________________________                ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## должность, подпись , ФИО                 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ______________________________________________

"__" ________ 20 ____ г.

| 1. Источники электропитания системы контроля и управления доступом: | 3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превы- |
| --- | --- |
| а) свободные группы на щите дежурного освещения; |  | шают уровень, установленный ГОСТ 29216-91 |  |
| б) отдельный эл. щиток, который необходимо установить |  |  |  |
|  |  | 4. Место установки главного контроллера (компьютера) |  |
| 2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя |  |  |  |
| Наименование помещений (объекта), подлежащих защите средствами контроля и управления доступом ( оси, отметки, номера чертежей) | Назначение СКУД: а) контроль доступа; б) контроль доступа и учет прохода; в) контроль доступа в помещение категории особой важности г) контроль доступа и аудиоконтроль; д) контроль доступа и видеонаблюдение | Характеристика защищаемого помещения (объекта) | Характеристика (материал, размеры) имеющихся преграждающий устройств (дверей, шлюзов) | Типы контроллеров, считывателей, домофонов, рекоменду- подразделением охраны. | Примечание |
|  |  | Необходимость установки считываетелей с двух сторон двери | Необходимость установки контроллера в защищаемом. помещении | Необходимость установки контроллера вне помещения | Класс взрывопожарн. опасности по ПУЭ | Количество пользова- телей, нуждающихся в идентификаторах или абонентов (для домофонов) |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                Приложение 7

_____________________________                                                                                                                                 (Обязательное)

наименование подразделения охраны

________________________           ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подпись, должность, ФИО                               Характеристика контролируемых зон (помещений, территорий) для проектирования

"___" ________________ 20 __ г.            телевизионной системы видеонаблюдения ____________________________

|  | ( наименование объекта) 4. Тип устройств управления режимом отображения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Посты видеонаблюдения и их места размещения |  |  |  |
| 2. Источники электропитания телевизионной системы видеонаблюдения: | 5. Потребность в видеодетекторе движения |  |
| а) свободные группы на щите дежурного освещения; |  | 6. Тип устройства видеозаписи и место его размещения |  |
| б) отдельный эл. щиток, который установить |  |  |  |
| 3. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя |  |  | 7. Тип устройств отображения (монитор, компьютер) |  |

| Номер зоны | Наименова-ние контролируемой зоны (помещения, территории) | Характеристика контролируемой зоны | Внешние факторы | Задачи видеонаблюдения | Вид наблюдения | Тип изображения (цветное / черно-белое) | Потребность в поворотно-наклонном устройстве | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неблагоприят. клима-тические условия | Отсутствие или слабая освещеность | Наличие источн. эл. маг. помех | Возожность. засветок: прямых - ТК, задних – объекта. | Класс взрывопожароопасност. по ПУЭ | Обнаружение | Различение | Идентификация | Открытое демонстративное | Открытое малозаметное | Скрытое |  |  |  |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

19

Приложение 8

(Обязательное)

Форма приложения к техническому заданию на проектирование

системы охраны

ДАННЫЕ   ДЛЯ   СОСТАВЛЕНИЯ   СМЕТНОЙ   ДОКУМЕНТАЦИИ

1.  Месторасположение объекта  __________________________________

(наименование области, населенного пункта)

______________________________________________________________

2. Характеристика территориального расположения объекта ____________

________________________________________________________________

( находится в сельской или городской местности)

3. Наличие условий снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ (стесненность или вредные условия труда) ____________________________________________________________________

4. Необходимость проведения работ по демонтажу средств охраны ____________________________________________________________________

5. Льготы по налогообложению для организации-заказчика  _____________

________________________________________________________________

Примечание.

Наличие льгот должно подтверждаться прилагаемыми копиями соответствующих документов, прилагаемых к заданию на проектирование.

6.  Сметы выполнить: объектную, сводную, локальную (ненужное зачеркнуть).

7. Дополнительные особые условия для учета в сметах  _______________

___________________________________________________________________

_______________________              подпись        ______________________

(должность ответственного лица)                                                                          (инициалы, фамилия)

_______________________

(наименование организации-заказчика)

Главный инженер проекта

_______________________               подпись       ______________________

(наименование организации-разработчика)                                                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 9

(Рекомендуемое)

Форма  приложения к техническому заданию на проектирование

системы охраны.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ,

выдаваемых организацией-разработчиком  организации-заказчику.

1. Задание на установку электрических щитов для электропитания технических средств охранной сигнализации, телевизионных систем видеонаблюдения (систем охранного телевидения), систем контроля и управления доступом при отсутствии на щите дежурного освещения свободных групп.

2. Задание на подвод линий электропитания к техническим средствам охраны ( извещателям, приемно-контрольным приборам, контроллерам, телекамерам и т.п.).

3. Строительное задание на устройство закладных деталей, пробивку отверстий и борозд для прокладки кабелей.

4. Задание на прокладку труб по наружным стенам для их использования при прокладке кабелей  или на прокладку кабельных трасс (как правило, в земле), которые будут использоваться при монтаже систем охраны.

5. Задание на вентиляцию помещений для размещения аккумуляторов и других помещений этого типа.

6. Задание на устройство заземления.

7. Задание на размещение заказов на изготовление:

- металлических ящиков для размещения контроллеров систем контроля и управления доступом, видеомагнитофонов, а также охранных приемно-контрольных приборов в пожароопасных зонах;

- турникетов, металлических дверей для систем контроля и управления доступом;

- выносных табло;

- фальшрешёток, а при необходимости на их заливку парафином после прокладки внутри проводов;

- обивку деревянных дверей металлическим листом с загибом на торец с подкладкой изоляционного материала после их блокировки проводом на пролом;

- столбов и кронштейнов для монтажа периметровой сигнализации, телекамер;

- охранного освещения в зоне действия периметровой сигнализации,  другого оборудования, необходимого для монтажа технических средств охранной сигнализации и видеонаблюдения (охранного телевидения).

8. Задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного оборудования.

9. Задание на телефонизацию помещения, в котором располагается пост охраны при монтаже автономной охранной сигнализации.

Приложение 10

(Обязательное)

Форма последней страницы технического задания на проектирование

систем(ы) охраны.

_________________________________________________________________

(наименование организации заказчика)

__________________________                                _______________________

(должность ответственного представителя)                                                           (подпись инициалы, фамилия)

_________________________________________________________________________________________________

( наименование организации разработчика)

Главный инженер проекта

____________________________                            ______________________

(должность)                                                           (подпись, инициалы, фамилия)